目次

前言	III

1	范围	1

2	规范性引用文件	1

3	术语和定义、缩略语	1

4	基本数据类型	1

5	应用程序接口	8

6	函数返回值代码	31

附录A（资料性附录）函数调用流程	34

附录B（资料性附录）动态链接库文件名称	36

附录C（资料性附录）主动上传协议	37

附录D（资料性附录）人脸识别应用服务wsdl文件	39

参考文献	73

### 前言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规范起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会人体生物特征识别应用分技术委员会（SAC/TC 100/SC 2）提出并归口。

本标准的起草单位：清华大学、公安部第一研究所、杭州海康威视数字技术股份有限公司、中科院自动化所、国防科技大学、中科院计算所、北京海鑫科金高科技股份有限公司、广州像素数据技术开发有限公司、上海银晨智能识别科技有限公司、浙江大华技术股份有限公司、深圳中控生物识别有限公司、广东博亚信息技术股份有限公司、四川川大智胜股份有限公司、山西省公安厅、江苏省公安厅、武汉市公安局。

本标准主要起草人：

人脸识别应用程序接口规范

## 范围

本标准规定了安全防范系统人脸识别人脸采集设备、算法模块、应用服务接口的文件格式与接口规范。

本标准适用于安全防范系统人脸识别应用中的图像采集、数据处理与系统建设。

## 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GA/T893安防生物特征识别应用术语

GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分：人脸图像数据

## 术语和定义、缩略语

### 术语和定义

GA/T893、GA/T 922.2-2011中界定的术语和定义适用于本文件。

  - 缩略语
以下缩略语适用于本文件
API: 应用程序编程接口application programming interface。

SDK: 软件开发工具包software development kit。

## 基本数据类型

### 图像数据类型

用于存储单张图像相关信息，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagONEIMAGE{

int id;

int image_width;

int image_height;

int image_depth;

unsigned char format[20];

unsigned char *data;

int data_len;

void *custom;

int custom_len;

}ONEIMAGE；

结构成员说明见表1。

表1 图像数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 32位整型 | 图像编号，可无效(无效时赋值为-1，整型类、浮点数类下同) |
| image_width | 32位整型 | 图像水平像素数 |
| image_height | 32位整型 | 图像垂直像素数 |
| image_depth | 32位整型 | 图像深度 |
| format | 无符号字符型数组 | 图像格式 |
| data | 无符号字符型指针 | 图像数据段 |
| data_len | 32位整型 | 图像数据段长度 |
| custom | 无类型指针 | 自定义数据，可无效（无效时赋值为NULL，指针类下同） |
| custom_len | 32位整型 | 自定义数据长度，可无效 |

### 多图像数据类型

用于储存多个图像数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagMULTIIMAGE{

int img_num;

ONEIMAGE *img;

}MULTIIMAGE;

结构成员说明见表2。

表2多图像数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| img_num | 32位整型 | 图像数据数量 |
| img | 图像数据类型指针 | 多个图像数据 |

### 人脸位置数据类型

用于存储一个人脸位置信息，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagFACEROI{

int id;

int xleft;

int yleft;

int xright;

int yright;

float quality;

}FACEROI;

结构成员说明见表3。

表3人脸位置数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 32位整型 | 人脸位置数据编号，可无效 |
| xleft | 32位整型 | 人脸所在区域左上角横坐标数值（以观测者视角为标准，下同） |
| yleft | 32位整型 | 人脸所在区域左上角纵坐标数值 |
| xright | 32位整型 | 人脸所在区域右下角横坐标数值 |
| yright | 32位整型 | 人脸所在区域右下角纵坐标数值 |
| quality | 32位浮点数 | 人脸质量,分值越高人脸质量越好[0-1]，可无效 |

### 多人脸位置数据类型

用于储存多个人脸位置数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagMULTIROI{

int roi_num;

FACEROI *roi;

}MULTIROI;

结构成员说明见表4。

表4多人脸位置数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| roi_num | 32位整型 | 人脸位置数据数量 |
| roi | 人脸位置数据类型指针 | 多个人脸位置数据 |

### 人脸关键点数据类型

用于存储一个人脸关键点位置信息，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagORGANPOS{

int id;

int xleft;

int yleft;

int xright;

int yright;

int xchin;

int ychin;

int *point;

int point_len

void *custom;

int custom_len;

}ORGANPOS;

结构成员说明见表5。

表5   人脸关键点数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 32位整型 | 人脸关键点编号，可无效 |
| xleft | 32位整型 | 左眼横坐标数值 |
| yleft | 32位整型 | 左眼纵坐标数值 |
| xright | 32位整型 | 右眼横坐标数值 |
| yright | 32位整型 | 右眼纵坐标数值 |
| xchin | 32位整型 | 下颌横坐标数值，可无效 |
| ychin | 32位整型 | 下颌纵坐标数值，可无效 |
| point | 32位整型指针 | 其他人脸关键点数据，按每个点先横坐标后纵坐标形式顺序排列 |
| point_len | 32位整型 | 其他人脸关键点数据长度 |
| custom | 无类型指针 | 自定义数据，可无效 |
| custom_len | 32位整型 | 自定义数据长度，可无效 |

### 多人脸关键点数据类型

用于储存多个人脸关键点数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagMULTIPOS{

int pos_num;

ORGANPOS *pos;

}ORGANPOS;

结构成员说明见表6。

表6  多人脸关键点数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| pos_num | 32位整型 | 人脸关键点数据数量 |
| pos | 人脸关键点数据指针 | 多个人脸关键点数据 |

### 人脸模板数据类型

人脸模板数据类型用于存储一个人脸模板信息，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tag FACETEMPLATE{

long id;

int multi_img;

void *feature;

int feature_len;

void *custom;

int custom_len;

}FACETEMPLATE;

结构成员说明见表7。

表7 人脸模板数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 64位整型 | 人员编号，用于区分不同人，可无效 |
| multi_img | 32位整型 | 模板编号，同一人对应不同模板的编号，可无效 |
| feature | 无类型指针 | 人脸特征数据 |
| feature_len | 32位整型 | 人脸特征长度 |
| custom | 无类型指针 | 自定义数据，可无效 |
| custom_len | 32位整型 | 自定义数据长度，可无效 |

### 人脸相似度数据类型

用于存储一个人脸相似度信息，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagFACESIM{

long id;

int multi_img;

long target_id;

int target_multi_img;

long rank;

float result;

float probability;

void *custom;

int custom_len;

}FACESIM;

结构成员说明见表8。

表8  人脸相似度数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 64位整型 | 探针模板编号，可无效 |
| multi_img | 32位整型 | 模板编号，同一人对应不同模板的编号，可无效 |
| target_id | 64位整型 | 已知人员编号，可无效 |
| target_multi_img | 32位整型 | 模板编号，同一已知人对应不同模板的编号，可无效 |
| rank | 64位整型 | 相似度排名（在同一多人脸相似度数据中按相似度排序的位置，以降序排列），；可无效 |
| result | 32位浮点数 | 人脸相似度，取值范围：[0-1] |
| probability | 32位浮点数 | 同一人可能性，数值越高为同一人的可能性越大，取值范围：[0-1]，可无效 |
| custom | 无类型指针 | 自定义数据，可无效 |
| custom_len | 32位整型 | 自定义数据长度，可无效 |

### 多人脸相似度数据类型

用于存储多个人脸相似度数据，采用结构体形式。。

c语言描述：

typedef struct tagMULTISIM{

long id;

FACESIM *sim;

long sim_num;

}MULTISIM;

结构成员说明见表9。

表9   多人脸相似度数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 64位整型 | 多人脸相似度数据编号，可无效 |
| sim | 人脸相似度数据指针 | 多个人脸相似度数据 |
| sim_num | 64位整型 | 人脸相似度数据数量 |

### 人脸识别算法模块版本信息数据类型

用于存储人脸识别算法模块版本信息数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagSDKINFO{

int module_type;

int api_type;

unsigned char developer_info[255];

unsigned char version_info[255];

}SDKINFO;

结构成员说明见表10。

表10  算法模块版本信息数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| module_type | 32位整型 | 接口功能类型，0：不分类；1：人脸检测接口；2：独立人脸关键点定位接口；3：集成人脸关键点定位接口4：独立最佳人脸形成接口；5：集成最佳人脸形成接口；6：独立人脸模板提取接口；7：集成人脸模板提取接口；8：独立人脸相似度计算接口；9：集成人脸相似度计算接口（下同） |
| api_type | 32位整型 | 应用类型，采用标志位形式，（1为有效，0为无效）从右向左依次为辨认型人脸识别标志位、确认型人脸识别标志位、监视型人脸识别标志位每种类型占用一位（下同） |
| developer_info | 无符号字符型数组 | 开发商信息（无则赋零） |
| version_info | 无符号字符型数组 | 版本信息（无则赋零） |

### 网络地址信息数据类型

用于存储人脸识别算法模块版本信息数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagADDRINFO{

int ip_type;

char ip[64];

short port;

}ADDRINFO;

结构成员说明见表11。

表11  网络地址信息数据结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ip_type | 32位整型 | IP协议类型，0:ipv4;1:ipv6 |
| ip | 字符型数组 | IP地址（无则赋零） |
| port | 16位整型 | 端口号 |

### 人脸视频采集设备信息数据类型

用于存储人脸视频采集设备的信息数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagDEVICEINFO{

char device_name[128];

unsigned char serial_number[48];

ADDRINFO addr_info;

short device_type;

int work_mode;

long chan_num;

char description[256];

}DEVICEINFO;

结构成员说明见表12。

表12 人脸视频采集设备信息数据类型结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| device_name | 字符型数组 | 设备名称（节点路径，无则赋零） |
| serial_number | 无符号字符型数组 | 序列号（无则赋零） |
| addr_info | 网络地址信息数据类型 | 接入设备网络地址信息，可无效 |
| device_type | 无符号字符型 | 设备类型（0:usb摄像头;1:网络摄像头;2:模拟摄像头），可无效 |
| work_mode | 32位整型 | 工作模式（0:普通模式;1:静态采集模式;2:动态采集模式，下同） |
| channel_num | 64位整型 | 设备通道个数，可无效 |
| description | 字符型数组 | 设备描述（无则赋零） |

### 人脸视频采集设备码流参数数据类型

用于存储码流参数的数据，采用结构体形式。

c语言描述：

typedef struct tagPREVIEWINFO{

long channel;

int stream_type;

int link_mode;

void *play_wnd;

short blocked;

int preview_mode;

int proto_type;

void *custom;

int custom_len;

}PREVIEWINFO;

结构成员说明见表13。

表13 设备信息数据类型结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| channel | 64位整型 | 通道号（起始编号为1），可无效 |
| stream_type | 32位整型 | 码流类型，0-主码流 1-子码流，可无效 |
| link_mode | 32位整型 | 连接方式，0-tcp 1-udp 2-多播 3-rtp 4-rtp/rtsp 5-rtsp/http，可无效 |
| play_wnd | 无类型指针 | 播放窗口句柄，可无效 |
| blocked | 16位整型 | 0-非阻塞取流 1-阻塞取流，可无效 |
| preview_mode | 32位整型 | 预览模式 0-正常预览 1-延迟预览，可无效 |
| proto_type | 32位整型 | 应用层取流协议 0-rtsp协议 1-sip协议，可无效 |
| custom | 无类型指针 | 自定义数据，可无效 |
| custom_len | 32位整型 | 自定义数据长度，可无效 |

## 应用程序接口

### 人脸识别人脸采集设备接口

#### 人脸识别人脸采集设备接口说明

人脸采集设备接口函数用 C 语言进行描述，若采用其他语言，可以根据语义进行转换。接口简单流程见附录图A.1。

人脸采集设备接口函数采用动态链接库形式发布，接口函数于动态链接库中导出，支持多线程，如无特殊说明非自定义输出内容的内存管理于函数外部进行、自定义输出内容的内存由函数内部分配，于函数外部使用“delete”释放。对于不同的平台，应该分别编译成不同的动态链接库进行发布。动态链接库文件名称见附录表B.1。

#### 设备初始化函数

用于初始化人脸识别人脸采集设备的函数，其应被最先调用。

函数原型：int FR_Device_Init(void *custom_input, int custom_input_len);

参数如表14所示：

表14	FR_Device_Init调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| custom_input | 无类型指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 设备枚举函数

用于搜索当前可用的人脸识别人脸采集设备。

int FR_Device_DeviceList(DEVICEINFO *device_info, int *device_num);

参数如表15所示：

表15	FR_Device_Device_List调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| device_info | 人脸视频采集设备信息数据类型指针 | 输出参数 | 人脸采集设备信息 |
| device_num | 32位整型 | 输出参数 | DEVICEINFO数组长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 设备连接函数

用于连接人脸识别人脸采集设备的函数。

函数原型：long FR_Device_Login(int api_type,char *username, char *password, DEVICEINFO *device_info, void *custom_input, int custom_input_len, long *user_id);

参数如表16所示：

表16	FR_Device_Login调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | 字符型指针 | 输入参数 | 设备登录用户名 |
| password | 字符型指针 | 输入参数 | 设备登录密码 |
| device_info | 人脸视频采集设备信息数据类型指针 | 输入参数 | 设备信息 |
| custom_input | 无类型指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| user_id | 64位整型指针 | 输出参数 | 用户id |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 设置设备模式

用于设置人脸采集设备工作模式的函数。

函数原型：int FR_Device_SetMode(long user_id, int work_mode, void *custom_input, int custom_input_len);

参数如表17所示

表17 FR_Device_SetMode调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | 64位整型 | 输入参数 | 用户id，设备连接函数的返回值 |
| work_mode | 32位整型 | 输入参数 | 工作模式 |
| custom_input | 无类型指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 码流传输函数

用于传输码流的函数

函数原型：long FR_Device_Preview(long user_id, PREVIEWINFO preview_info, REALDATACALLBACK cbfunc, void *user, long *preview_handle);

参数如表18所示：

表18	FR_Device_Preview调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | 64位整型 | 输入参数 | 用户id，设备连接函数调用的返回值 |
| preview_info | 人脸视频采集设备码流参数数据类型 | 输入参数 | 预览参数 |
| cbfunc | 码流回调函数 | 输入参数 | 码流数据回调函数 |
| user | 无类型指针* | 输入参数 | 用户数据 |
| preview_handle | 64位整型指针 | 输出参数 | 句柄 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 码流回调函数

用于获取码流数据的函数

函数原型：typedef void(CALLBACK *REALDATACALLBACK)( long preview_handle, int data_type, unsigned char *buffer, int buf_size, void *user);

参数如表19所示：

表19	回调函数调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| preview_handle | 64位整型 | 输入参数 | 句柄，码流传输函数返回值 |
| data_type | 32位整型 | 输出参数 | 数据类型，0-文件头 1-数据 |
| buffer | 无符号字符型指针 | 输出参数 | 存放数据缓冲区 |
| buf_size | 32位整型 | 输入参数 | 数据长度 |
| user | 无类型指针 | 输入参数 | 用户数据 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 停止传输函数

用于停止码流传输的函数

函数原型：int FR_Device_StopPreview(long preview_handle);

参数如表20所示：

表20	FR_Device_StopRealPlay调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| preview_handle | 64位整型 | 输入参数 | 句柄，码流传输函数返回值 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 设置主动上传

用于设置人脸采集设备人脸图像主动上传的函数，上传协议见附录C

函数原型：int FR_Device_SetFrameUpload(int type, int interval, ADDRINFO *addr_info, int addr_num);

参数如表21所示：

表21	FR_Device_SetFrameUpload调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| type | 32位整型 | 输入参数 | 上传模式，0不启用，1人脸图像上传，2抽帧上传 |
| interval | 32位整型 | 输入参数 | 人脸图像上传时，同一目标上传帧数；抽帧上传时，均匀采样数值 |
| addr_info | 网络地址信息数据类型指针 | 输入参数 | 上传服务信息 |
| addr_num | 32位整型 | 输入参数 | 上传服务个数 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 设备注销函数

用于断开设备的函数

函数原型：int FR_Device_Logout(int user_id);

参数如表22所示：

表22	FR_Device_Logout调用参数

| 参数名称 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| user_id | 32位整型 | 输入参数 | 登录用户id |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 采集设备释放函数

用于释放人脸识别人脸采集设备接口的函数。

函数原型：int FR_Device_Cleanup()

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

### 人脸识别算法模块接口

#### 人脸识别算法模块接口描述

人脸识别算法模块接口函数用 C 语言进行描述，若采用其他语言，可以根据语义进行转换。接口简单流程见附录图A.2。

人脸采集设备接口函数采用动态链接库形式发布，接口函数于动态链接库中导出，支持多线程。如无特殊说明非自定义输出内容的内存管理于函数外部进行、自定义输出内容的内存由函数内部分配，于函数外部使用“delete”释放。对于不同的平台，应该分别编译成不同的动态链接库进行发布。动态链接库文件名称见附录表B.1。

#### 人脸识别算法模块版本信息获取函数

用于获得开发商信息、算法模块版本信息的函数。

函数原型：int FR_Getinfo(int api_type, SDKINFO *sdk_info, int *info_num);

参数如表23所示：

表23	FR_Getinfo调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | 待获取信息模块的API类型 |
| sdk_info | 算法模块版本信息数据指针 | 输出参数 | 算法模块版本信息数据数组,释放问题 |
| info_num | 32位整型指针 | 输出参数 | 算法模块版本信息数据数组长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 人脸识别初始化函数

用于初始化人脸识别功能所需函数的函数，其应被最先调用。
函数原型：int FR_Initialize(SDKINFO sdk_info，unsigned char configuration_dir[255], void *custom_input, int custom_input_len);

参数如表24所示：

表24	FR_Initialize调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sdk_info | 算法模块版本信息数据指针 | 输入参数 | API类型 |
| configuration_dir | 无符号字符型数组 | 输入参数 | 配置文件路径 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入项 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入项长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 人脸模板长度获取函数

用于获得人脸模板长度的函数。

函数原型：int FR_Getsize(int api_type, int *template_size);

参数如表25所示：

表25	FR_Getsize调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| template_size | 32位整型 | 输出参数 | 人脸识别单个人脸模板最大长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 人脸检测函数

用于在给定的图像中，判断其是否存在人脸。如果存在，确定人脸位置和大小，并输出人脸图像与位置坐标。

函数原型：int FR_Facedetect(int api_type, MULTIIMAGE img_input, void *custom_input, int custom_input_len, MULTIIMAGE *face_output, MULTIROI  *roi_output);

参数如表26所示：

表26	FR_Facedetect调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| img_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，存储待定位的多人脸图像数据集 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| face_output | 多图像数据类型指针 | 输出参数 | 多图像数据集，存储切割出的人脸图像 |
| roi_output | 多人脸位置数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸位置数据集，存储输入图像中人脸位置坐标数据 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 人脸关键点定位函数

用于确定人脸关键点位置的函数，包含两种形式

- 独立定位函数，在人脸图像中确定关键点位置。

函数原型：int FR_location_A(int api_type, MULTIIMAGE face_input, void *custom_input, int custom_input_len, MULTIPOS *orgpos_output);

参数如表27所示：

表27	FR_Location_A调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| face_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，储存待定位的图像数据 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| orgpos_output | 多人脸关键点数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸关键点数据集，存储输入图像中人脸关键点位置信息 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

- 集成定位函数，在图像中确定人脸关键点的位置。

函数原型：int FR_Location_C(int api_type, MULTIIMAGE face_input, void *custom_input, int custom_input_len, MULTIPOS *orgpos_output, void *custom_output, int *custom_output_len);

参数如表28所示：

表28	FR_Location_C调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| face_input | 多图像数据类型指针 | 输入参数 | 多图像数据集，储存待定位的图像数据 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| orgpos_output | 多人脸关键点数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸关键点数据集，存储输入图像中人脸关键点位置信息 |
| custom_output | 无符号指针 | 输出参数 | 自定义输出项 |
| custom_output_len | 32位整型 | 输出参数 | 自定义输出内容长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 最佳人脸形成化函数

进行最佳人脸形成的函数。包含两种形式

- 独立最佳人脸图像形成函数，用于对输入人脸图像进行处理，形成最适于进行人脸识别的人脸图像。

函数原型：int FR_Normalize_A(int api_type, MULTIIMAGE img_input, MULTIPOS orgpos_input, void *custom_input, int custom_input_len, MULTIIMAGE *normal_img_output, MULTIPOS *normal_pos_output);

参数如表29所示：

表29	FR_Normalize_A调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| img_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，存储待归一化的多人脸图像数据集 |
| orgpos_input | 多人脸关键点数据类型 | 输入参数 | 多人脸关键点数据集，存储待归一化图像对应的人脸关键点。 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| normal_img_output | 多图像数据类型指针 | 输出参数 | 多图像数据集，存储归一化图像 |
| normal_pos_output | 多人脸关键点数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸关键点数据集，存储归一化图像对中人脸关键点位置信息 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

- 集成最佳人脸形成函数，用于对输入人脸图像进行处理，形成最适于进行人脸识别的人脸图像。

函数原型：int FR_Normalize_C(int api_type, MULTIIMAGE img_input, MULTIIMAGE img_input, void *custom_input, int custom_input_len, MULTIIMAGE *normal_img_output, MULTIPOS *normal_pos_output, void *custom_output, int *custom_output_len);

参数如表30所示：

表30	FR_Normalize_C调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| img_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，存储待归一化的图像数据集 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| normal_img_output | 多图像数据类型指针 | 输出参数 | 多图像数据集，存储归一化图像 |
| normal_pos_output | 多人脸关键点数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸关键点数据集，存储归一化图像中人脸关键点位置信息 |
| custom_output | 无符号指针 | 输出参数 | 自定义输出项 |
| custom_output_len | 32位整型 | 输出参数 | 自定义输出内容长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 人脸模板提取函数

用于从图像中提取人脸模板。包含两种形式。

- 独立人脸模板提取函数，从人脸几何尺寸归一化图像中提取人脸模板。

函数原型：int FR_Extract_A(int api_type, MULTIIMAGE normal_img_input, MULTIPOS normal_pos_input, void *custom_input, int custom_input_len, FACETEMPLATE *template_output);

参数如表31所示：

表31	FR_Extract_A调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| normal_img_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，存储归一化的多人脸图像数据集 |
| normal_pos_input | 多人脸关键点数据类型 | 输入参数 | 多人脸关键点数据集，存储归一化图像对应的人脸关键点位置 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| template_output | 人脸模板数据类型指针 | 输出参数 | 模板，存储人脸模板 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

- 集成人脸模板提取函数，从图像中提取人脸模板。

函数原型：int FR_Extract_C(int api_type, MULTIIMAGE Img_input, void *custom_input, int custom_input_len, FACETEMPLATE *template, void *custom_output, int custom_output_len);

参数如表32所示：

表32	FR_Extract_C调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| img_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，存储待提取人脸模板的多图像数据集 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入项长度 |
| template | 人脸模板数据类型指针 | 输出参数 | 人脸模板数据,存储人脸模板 |
| custom_output | 无符号指针 | 输出参数 | 自定义输出项 |
| custom_output_len | 32位整型 | 输出参数 | 自定义输出内容长度 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

#### 人脸相似度计算函数

用于计算人脸相似度的函数，支持一对一、一对多、多对多三种方式。包含两种形式。

- 独立人脸相似度计算函数。

函数原型：int FR_Match_A(int api_type, FACETEMPLATE *face_template_input, long face_num, FACETEMPLATE *target_template_input, long target_num, void *custom_input, int custom_input_len, MULTISIM *sim_output, long *sim_num);

参数如表33所示：

表33	FR_Match_A调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| face_template_input | 人脸模板数据类型指针 | 输入参数 | 人脸模板数据,存储待计算人脸模板 |
| face_num | 64位整型 | 输入参数 | 待计算人脸模板数量 |
| target_template_input | 人脸模板数据类型指针 | 输入参数 | 目标人脸模板数据,存储目标人脸模板 |
| target_num | 64位整型 | 输入参数 | 目标人脸模板数量 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| sim_output | 多人脸相似度数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸相似度数据，存储计算结果，每个多人脸相似度数据内以降序排列 |
| sim_num | 64位整型 | 输出参数 | 多人脸相似度数据数量 |

返回值：待计算人在人脸模板集合中返回0，否则返回错误代码。

- 集成人脸相似度计算函数。

函数原型：int FR_Match_C(int api_type, MULTIIMAGE *img_input, long  img_num, FACETEMPLATE *target_template_input, long target_num, void *custom_input, int custom_input_len, MULTISIM * sim_output, long sim_num, void *custom_output, int *custom_output_len);

参数如表34所示：

表34	FR_Match_C调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| api_type | 32位整型 | 输入参数 | API类型 |
| img_input | 多图像数据类型 | 输入参数 | 多图像数据集，存储待计算的图像 |
| img_num | 64位整型 | 输入参数 | 多图像数据集数量 |
| target_template_input | 人脸模板数据类型指针 | 输入参数 | 目标人脸模板数据集合,存储目标人脸模板 |
| target_num | 64位整型 | 输入参数 | 目标人脸模板数量 |
| custom_input | 无符号指针 | 输入参数 | 自定义输入内容 |
| custom_input_len | 32位整型 | 输入参数 | 自定义输入内容长度 |
| sim_output | 多人脸相似度数据类型指针 | 输出参数 | 多人脸相似度数据，存储计算结果，以降序排列 |
| sim_num | 64位整型 | 输入参数 | 多人脸相似度数据数量 |
| custom_output | 无符号指针 | 输出参数 | 自定义输出项 |
| custom_output_len | 32位整型 | 输出参数 | 自定义输出内容长度 |

返回值：待计算人在人脸模板集合中返回0，

否则返回错误代码。

#### 人脸识别释放函数

用于释放人脸识别模块所占用资源的函数。

函数原型：int FR_Release(SDKINFO sdk_info);

参数如表35所示：

表35	FR_Release调用参数

| 参数 | 数据类型 | 函数调用类型 | 参数说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| sdk_info | 算法模块版本信息数据指针 | 输入参数 | 待释放的算法模块版本信息 |

返回值：成功返回0，否则返回错误代码。

### 人脸识别应用服务接口人脸识别应用服务接口描述

#### 人脸识别应用服务接口描述

人脸识别应用服务通过Web Service接口对外提供人脸识别相关功能。全局结构及完整wsdl文件参见附录D

#### 获取版本信息

用于获取人脸识别应用服务版本信息，形式如表36所示：

表36 获取版本信息

| 功能说明 | 用于获取人脸识别应用服务版本信息 |
| --- | --- |
| 方法 | GetServiceVersion |
| 输入说明 | <element name="GetServiceVersionReq"> <complexType> <sequence> <!-- 无--> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="GetServiceVersionRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 服务版本信息--> <element name="serviceVersion" type="ServiceInfo" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 人脸检测

用于在给定的图像中，判断其是否存在人脸。如果存在，确定人脸位置和大小，并输出人脸图像与位置坐标。形式如表37所示：

表37 人脸检测

| 功能说明 | 用于人脸检测。输入待检测图像，返回人脸图像相关信息。 |
| --- | --- |
| 方法 | FaceDetect |
| 输入说明 | <element name="FaceDetectReq"> <complexType> <sequence> <!-- 待检测图片--> <element name="image" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 是否返回图片--> <element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="FaceDetectRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 检测出的人脸信息--> <element name="faces" type="FaceInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 人脸相似度计算

用于计算两张输入图像中的人脸相似度，形式如表38所示：

表38 人脸相似度计算

| 功能说明 | 计算两张输入图像中的人脸相似度 |
| --- | --- |
| 方法 | FaceCompare |
| 输入说明 | <element name=" FaceCompareReq"> <complexType> <sequence> <!-- 待辨识图片1--> <element name="image1" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 待辨识图片2--> <element name="image2" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="FaceCompareRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 相似度--> <element name="similarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 同一人可能性--> <element name="probability" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 获取人脸数据库列表

用于获取人脸数据库列表，形式如表39所示：

表39 获取人脸数据库列表

| 功能说明 | 获取人脸数据库列表 |
| --- | --- |
| 方法 | GetFaceDataBaseIist |
| 输入说明 | <element name=" GetFaceDataBaseIistReq"> <complexType> <sequence> <!-- 无--> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="GetFaceDataBaseIistRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸库列表--> <element name="faceDBs" type="FaceDB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 添加/修改人脸数据库

用于添加或删除人脸数据库，形式如表40所示：

表40添加/修改人脸数据库

| 功能说明 | 添加或修改人脸数据库 |
| --- | --- |
| 方法 | InsertOrUpdateFaceDB |
| 输入说明 | <element name="InsertOrUpdateFaceDBReq"> <complexType> <sequence> <!-- 人脸库ID，该值由系统生成，修改时有效，添加时无效--> <element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸库名称--> <element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸库备注--> <element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="InsertOrUpdateFaceDBRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸库ID--> <element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 删除人脸数据库

删除人脸数据库，形式如表41所示：

表41 删除人脸数据库

| 功能说明 | 删除人脸数据库 |
| --- | --- |
| 方法 | DelFaceDB |
| 输入说明 | <element name="DelFaceDBReq"> <complexType> <sequence> <!-- 待删除人脸库ID--> <element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="DelFaceDBRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 获取人脸记录列表

用于获取人脸数据库中的人脸记录数据，形式如表42所示：

表42 获取人脸记录列表

| 功能说明 | 获取人脸记录列表。针对已经入库的人脸记录，支持批量人脸记录获取和单个人脸记录获取 |
| --- | --- |
| 方法 | GetFaceRecord |
| 输入说明 | <!-- 获取人脸记录列表 --> <element name="GetFaceRecordReq"> <complexType> <sequence> <!-- 查询类型--> <element name="inquireType" type="RecordInquireType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 根据查询类型，只在批量类型时有效--> <element name="batchCond" type="BatchInquireCond" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 根据查询类型，只在单个类型时有效--> <element name="singleCond" type="SingleInquireCond" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 是否返回图片--> <element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="GetFaceRecordRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸记录信息--> <element name="faces" type="FaceRecord" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 添加/修改人脸记录

用于添加/修改人脸数据库中的人脸记录，形式如表43所示：

表43 添加/修改人脸记录

| 功能说明 | 添加或修改人脸记录 |
| --- | --- |
| 方法 | InsertOrUpdateFaceRecord |
| 输入说明 | <element name="InsertOrUpdateFaceRecordReq"> <complexType> <sequence> <!-- 人脸库ID, 由系统生成，添加时无效，修改时有效--> <element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸记录ID，由系统生成，添加时无效，修改时有效--> <element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 同一人不同模板ID，由系统生成，添加时无效，修改时有效--> <element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 图片数据--> <element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="InsertOrUpdateFaceRecordRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸记录ID--> <element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |

#### 删除人脸记录

用于删除人脸数据库中的人脸记录，形式如表44所示：

表44 删除人脸记录

| 功能说明 | 删除人脸记录 |
| --- | --- |
| 方法 | DelFaceRecord |
| 输入说明 | <element name="DelFaceRecordReq"> <complexType> <sequence> <!-- 人脸库ID--> <element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 人脸记录ID--> <element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 同一人不同模板ID--> <element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="DelFaceRecordRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 辨认型人脸识别

用于辨认型人脸识别，形式如表45所示：

表45 辨认型人脸识别

| 功能说明 | 查询数据库中的人脸，与输入的人脸进行比对查询最相似的人 |
| --- | --- |
| 方法 | Identification |
| 输入说明 | <element name="IdentificationReq"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="type" type="IdentificationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 人脸采集设备ID--> <element name="DevID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <!-- 人脸库ID--> <element name="databaseID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <!-- 最小相似度--> <element name="minSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 最大相似度--> <element name="maxSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 人员基本属性--> <element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 起始辨认人脸记录ID--> <element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 总共返回辨认结果数量--> <element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 图片数据--> <element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 是否返回图片--> <element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!--返回图片类型--> <element name="imageType" type="ImageType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="IdentificationRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 辨认结果--> <element name="results" type="IdentificationResult" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 获取监视名单列表

用于获得监视名单列表，形式如表46所示

表46 获取监视名单列表

| 功能说明 | 获取监视名单列表 |
| --- | --- |
| 方法 | GetWatchList |
| 输入说明 | <element name="GetWatchListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 无--> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="GetWatchListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 监视名单--> <element name="watchList" type="WatchList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 添加/修改监视名单

用于添加或删除监视名单，形式如表47所示

表47 添加/修改监视名单

| 功能说明 | 添加或修改监视名单 |
| --- | --- |
| 方法 | InsertOrUpdateWatchList |
| 输入说明 | <element name="InsertOrUpdateWatchListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 监视名单ID，由系统生成，添加时无效，修改时有效--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 监视名单名称--> <element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 备注--> <element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="InsertOrUpdateWatchListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 监视名单ID--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |

#### 删除监视名单

用于删除监视名单，形式如表48所示：

表48 删除监视名单

| 功能说明 | 根据监视名单编号删除监视名单 |
| --- | --- |
| 方法 | DelWatchList |
| 输入说明 | <element name="DelWatchListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 待删除监视名单ID列表--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="DelWatchListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 获取监视名单记录

用于获取监视名单记录，形势如表49所示：

表49 获取监视名单记录

| 功能说明 | 获取监视名单下的人脸记录 |
| --- | --- |
| 方法 | GetWatchListRecord |
| 输入参数说明 | <element name="GetWatchListRecordReq"> <complexType> <sequence> <!-- 监视名单ID--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 人员基本属性--> <element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 起始ID--> <element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 查询最大记录数--> <element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 是否返回图片--> <element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="GetWatchListRecordRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 监视名单记录列表--> <element name="watchListRecords" type="WatchListRecord" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 添加/修改监视名单记录

用于添加或修改监视名单内人脸记录，形式如表50所示：

表50 添加/修改监视名单记录

| 功能说明 | 用于添加或修改监视名单内人脸记录 |
| --- | --- |
| 方法 | InsertOrUpdateWatchListRecord |
| 输入参数 | <element name="InsertOrUpdateWatchListRecordReq"> <complexType> <sequence> <!-- 监视名单记录--> <element name="watchListRecord" type="WatchListRecord" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="InsertOrUpdateWatchListRecordRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 监视名单ID--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 删除监视名单记录

用于删除监视名单中的人脸记录，形式如表51所示

表51 删除监视名单记录

| 功能说明 | 删除名单分组下的人脸记录 |
| --- | --- |
| 方法 | DelWatchListRecord |
| 输入说明 | <element name="DelWatchListRecordReq"> <complexType> <sequence> <!-- 人脸记录ID--> <element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 同一人不同模板ID--> <element name="multiID" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 监视名单ID--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="DelWatchListRecordRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 获得人脸采集设备列表

用于获取人脸采集设备列表，形式如表52所示

表52  获取人脸采集设备列表

| 功能说明 | 获取监视名单关联设备列表 |
| --- | --- |
| 方法 | GetDevList |
| 输入说明 | <element name=" GetDevListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 起始查询ID--> <element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 最大查询返回记录数--> <element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name=" GetDevListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 设备信息--> <element name="DevInfo" type="DevInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />、 </sequence> </complexType> </element> |

#### 添加监控名单关联设备

用于添加监视名单关联设备，形式如表53所示

表53 添加监视名单关联设备

| 功能说明 | 添加指定监视名单生效的人脸采集设备，将监视名单与采集设备相关联，用于名单型人脸识别。 |
| --- | --- |
| 方法 | RelateDevWithWatchList |
| 输入说明 | <element name="RelateDevWithWatchListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 设备关联信息--> <element name="relations" type="RelateInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="RelateDevWithWatchListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 删除监视名单关联设备

用于删除监视名单关联设备，形式如表54所示：

表54 删除监视名单关联设备

| 功能说明 | 删除监视名单关联设备 |
| --- | --- |
| 方法 | UnrelateDevWithWatchList |
| 输入说明 | <element name="UnrelateDevWithWatchListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 关联信息--> <element name="relations" type="RelateInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="UnrelateDevWithWatchListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 获取监视报警列表

用于获取监视报警列表，形式如表55所示：

表55 获取监视报警列表

| 功能说明 | 获取名单报警列表 |
| --- | --- |
| 方法 | GetAlarmList |
| 输入说明 | <element name="GetAlarmListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 报警查询类型--> <element name="inquireType" type="AlarmInquireType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 人脸采集设备ID--> <element name="DevID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <!-- 监视名单ID--> <element name="watchListID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <!-- 起始时间--> <element name="startTime" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 结束时间--> <element name="endTime" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 最小相似度--> <element name="minSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 最大相似度--> <element name="maxSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 报警监视名单类型--> <element name="alarmType" type="WatchListType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 返回结果排序类型--> <element name="sortType" type="SortType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 起始ID--> <element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 最大查询返回记录数--> <element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> <!-- 是否返回图片--> <element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="GetAlarmListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> <!-- 报警信息--> <element name="alarmInfo" type="AlarmInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 删除监视名单报警记录

用于删除监控名单报警记录，形式如表56所示：

表56 删除监视名单报警记录

| 功能说明 | 删除名单报警记录 |
| --- | --- |
| 方法 | DelAlarmList |
| 输入说明 | <element name="DelAlarmListReq"> <complexType> <sequence> <!-- 报警ID--> <element name="id" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="DelAlarmListRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 人脸识别应用服务重启

用于重启脸识别应用服务，形式如表57所示：

表57 人脸识别应用服务重启

| 功能说明 | 设备重启 |
| --- | --- |
| 方法 | Reboot |
| 输入说明 | <element name="RebootReq"> <complexType> <sequence> <!-- 无--> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="RebootRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 关闭人脸识别应用服务

用于关闭人脸识别应用服务，形式如表58所示：

表58 关闭人脸识别应用服务

| 功能说明 | 关闭设备 |
| --- | --- |
| 方法 | Shutdown |
| 输入说明 | <element name="ShutdownReq"> <complexType> <sequence> <!-- 无--> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="ShutdownRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

#### 人脸识别应用服务恢复默认设置

用于恢复人脸识别应用服务默认设置，形式如表59所示：

表59 人脸识别应用服务恢复默认设置

| 功能说明 | 设备恢复默认 |
| --- | --- |
| 方法 | Reset |
| 输入说明 | <element name="ResetReq"> <complexType> <sequence> <!-- 无--> </sequence> </complexType> </element> |
| 返回说明 | <element name="ResetRsp"> <complexType> <sequence> <!-- 错误信息--> <element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" /> </sequence> </complexType> </element> |

## 函数返回值代码

API返回值定义见表60。

表60 API返回值定义

| 错误代码数值 | 宏定义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SUCCES | 成功 |
| 1 | FR_INDENTIFY_FAIL | 人脸确认确认失败 |
| 2 | FR_NO_ALARM | 待测人脸样本不在监视名单上 |
| 3 | FR_NO_FACE | 没有检测出人脸 |
| -1 | NO_PERMISSION | 没有使用权限 |
| -2 | FR_APITYPE_ERROR | API类型错误 |
| -3 | FR_UNKNOWN_ERROR | 未知错误 |
| -4 | FR_NO_INITIALIZE | 没有对人脸识别模块进行初始化 |
| -5 | FR_CONFIGURATION FILE_ERROR | 配置文件错误 |
| -6 | FR_GET_SDKVISION_ERROR | 获取版本信息失败 |
| -7 | FR_GET_TEMPLATE_SIZE_ERROR | 获取模板长度失败 |
| -8 | FR_INITIALIZE_ERROR | 初始化失败 |
| -9 | FR_RELEASE_ERROR | 资源释放失败 |
| -10 | FR_LOCATION_ERROR | 定位失败 |
| -11 | FR_NORMALIZE_ERROR | 最佳人脸生成失败 |
| -12 | FR_EXTRACT_ERROR | 模板提取失败 |
| -13 | FR_MATCH_ERROR | 相似度计算失败 |
| -14 | DEC_PASSWORD_ERROR | 用户名密码错误。注册时输入的用户名或者密码错误。 |
| -15 | DEC_CHANNEL_ERROR | 通道号错误。设备没有对应的通道号。 |
| -16 | DEC_OVER_MAXLINK | 设备总的连接数超过最大。 |
| -17 | DEC_VERSIONNOMATCH | 版本不匹配。SDK和设备的版本不匹配。 |
| -18 | DEC_NETWORK_FAIL_CONNECT | 连接设备失败。设备不在线或网络原因引起的连接超时等。 |
| -19 | DEC_NETWORK_SEND_ERROR | 向设备发送失败。 |
| -20 | DEC_NETWORK_RECV_ERROR | 从设备接收数据失败。 |
| -21 | DEC_NETWORK_RECV_TIMEOUT | 从设备接收数据超时。 |
| -22 | DEC_NETWORK_ERRORDATA | 传送的数据有误。发送给设备或者从设备接收到的数据错误，如远程参数配置时输入设备不支持的值。 |
| -23 | DEC_ORDER_ERROR | 调用次序错误。 |
| -24 | DEC_COMMANDTIMEOUT | 设备命令执行超时。 |
| -25 | DEC_PARAMETER_ERROR | 参数错误。SDK接口中给入的输入或输出参数为空，或者参数格式或值不符合要求。 |
| -26 | DEC_CHAN_EXCEPTION | 设备通道处于错误状态 |
| -27 | DEC_NOSUPPORT | 设备不支持。 |
| -28 | DEC_BUSY | 设备忙。 |
| -29 | DEC_PASSWORD_FORMAT_ERROR | 密码输入格式不正确 |
| -30 | DEC_DVRNORESOURCE | 设备资源不足。 |
| -31 | DEC_DVROPRATEFAILED | 设备操作失败。 |
| -32 | DEC_GETPLAYTIMEFAIL | 获取当前播放的时间出错。 |
| -33 | DEC_PLAYFAIL | 播放出错。 |
| -34 | DEC_ALLOC_RESOURCE_ERROR | SDK资源分配错误。 |
| -35 | DEC_NOENOUGH_BUF | 缓冲区太小。接收设备数据的缓冲区或存放图片缓冲区不足。 |
| -36 | DEC_CREATESOCKET_ERROR | 创建SOCKET出错。 |
| -37 | DEC_SETSOCKET_ERROR | 设置SOCKET出错。 |
| -38 | DEC_MAX_NUM | 个数达到最大。分配的注册连接数、预览连接数超过SDK支持的最大数。 |
| -39 | DEC_USERNOTEXIST | 用户不存在。注册的用户ID已注销或不可用。 |
| -40 | DEC_MAX_USERNUM | 登录设备的用户数达到最大。 |
| -41 | DEC_NOENCODEING | 设备该通道没有启动编码。 |
| -42 | DEC_MAX_PLAYERPORT | 播放器路数达到最大。 |
| -43 | DEC_CREATEDIR_ERROR | 建立日志文件目录失败。 |
| -44 | DEC_BINDSOCKET_ERROR | 绑定套接字失败。 |
| -45 | DEC_SOCKETCLOSE_ERROR | socket连接中断，此错误通常是由于连接中断或目的地不可达。 |
| -46 | DEC_USERID_ISUSING | 注销时用户ID正在进行某操作。 |
| -47 | DEC_SOCKETLISTEN_ERROR | 监听失败。 |
| -48 | DEC_PROGRAM_EXCEPTION | 程序异常。 |
| -49 | WS_DATABASE_ERROR | 数据库操作失败 |
| -50 | WS_RESOLUTION_UNSUPPORT | 分辨率不支持 |
| -51 | WS_SUBWS_EXIST | 子服务重复添加 |
| -52 | WS_IMAGE_ENCODE_ERROR | 图片编码失败 |
| -53 | WS_IMAGE_DECODE_ERROR | 图片解码失败 |
| -54 | WS_OUT_OF_MEM | 内存不足 |
| -55 | WS_NO_RESULT | 无结果 |
| -56 | WS_NO_RESOURCE | 达到系统资源上限 |
| -57 | WS_DEVICE_EXIST | 设备重复添加 |
| -58 | WS_NO_DATA | 无数据 |
| -59 | WS_SUBWS_OFFLINE | 子服务不在线 |
| -60 | WS_SOCKET_TIMEOUT | 网络超时 |
| -61 | WS_TOO_MUCH_CONCURRENCY | 并发数过多 |
| -62 | WS_WATCHLIST_UNLOADED | 名单分组未加载 |
| -63 | WS_BUSY | 服务器正忙 |
| -64 | WS_STORAGE_NO_SPACE | 存储空间不足 |

## 附录A

（资料性附录）

函数调用流程

  - 人脸识别人脸采集设备接口调用流程

人脸识别人脸识别人脸采集设备接口调用流程如图A.1所示

图A.1  人脸识别人脸采集设备接口调用流程图

  - 人脸识别算法模块接口调用流程

人脸识别算法模块接口调用流程如图A.2所示：

图A.2  人脸识别算法模块接口调用流程图

## 附录B

（资料性附录）

动态链接库文件名称

  - 动态链接库文件名称

动态链接库文件名称见表 B.1。

表B.1  动态链接库文件名称

| 接口 | Windows平台 | Linux/Unix平台 |
| --- | --- | --- |
| 人脸采集设备接口 | FRD.dll | FRD.so |
| 人脸识别算法模块版本信息获取接口 | FR_PUBLIC.dll | FR_PUBLIC.so |
| 人脸识别初始化接口 | 同上 | 同上 |
| 人脸模板长度获取接口 | 同上 | 同上 |
| 人脸识别释放接口 | 同上 | 同上 |
| 人脸检测模块接口 | FR_DETECT.dll | FR_DETECT.so |
| 人脸定位模块接口 | FR_LOCATE.dll | FR_LOCATE.so |
| 人脸几何尺寸归一化接口 | FR_NORMAL.dll | FR_NORMAL.so |
| 人脸模板提取接口 | FR_EXTRACT.dll | FR_EXTRACT.so |
| 人脸相似度计算接口 | FR_MATCH.dll | FR_MATCH.so |

## 附录C

（资料性附录）

主动上传协议

- 主动上传协议说明

人脸采集设备主动发送图像到人脸识别应用服务，采用TCP短链接的方式发送，人脸识别应用服务的监听端口需要和人脸采集设备的主动上传服务的端口号相同，结构与协议见C.2、C.3，人脸识别服务器接收到人脸采集设备主动上报人脸图片后，对图像中的目标人脸进行人脸识别相关处理。

- 主动上传协议数据类型

主动上传协议头结构体

c语言描述：

typedef struct tagUPLOADHEADER{

int length;

int commond;

DEVICEINFO  device;

} UPLOADHEADER;

主动上传协议头结构体成员如表C.1所示

表C.1 主动上传协议头结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| length | 32位整型 | 报文长度 |
| commond | 32位整型 | 0x1表示图像主动上传 |
| device | 人脸采集设备类型 | 人脸采集设备信息 |

人脸信息结构体

c语言描述：

typedef struct tagFACEINFO{

int id;

FACEROI fcaeRoI;

int face_length;

} FACEINFO;

人脸信息结构体成员如表C.2所示

表C.2 人脸信息结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | 32位整型 | 人脸编号 |
| fcaeRoI | 人脸位置数据类型 | 人脸位置数据 |
| face_length | 32位整型 | 人脸图像长度，0:无人脸图像 |

主动上传协议内容结构体

c语言描述：

typedef struct tagUPLOADCONTENT{

int type;

char abstime[32];

int face_num;

Int channel;

int bkg_length;

}UPLOADCONTENT;

主动上传协议内容结构体成员如表C.3所示

表C.3 主动上传协议内容结构体成员

| 成员名 | 数据类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| type | 32位整型 | 上传模式，0不启用，1人脸图像上传，2抽帧上传 |
| abstime | 字符型数组 | 绝对时标，格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| face_num | 32位整型 | 人脸数目 |
| channel | 32位整型 | 通道号 |
| bkg_length | 32位整型 | 图像长度，0：无图像 |

- 发送协议

发送协议如表C.4所示

表C.4  发送协议

| 报文头 | 报文内容 |
| --- | --- |
| UPLOADHEADER | UPLOADCONTENT +facenum* face_info+多个人脸图像数据+一个图像数据 |

## 附录D

（资料性附录）

人脸识别应用服务全局结构及wsdl文件

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../ver20/util/onvif-wsdl-viewer.xsl"?>

<wsdl:definitions xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/"

targetNamespace="http://www.w3.org/namespace">

<wsdl:types>

<schema targetNamespace="http://www.w3.org/namespace"

xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<!--  Message Request/Responses elements  -->

<!--基础结构-->

<!-- IP协议类型-->

<simpleType name="IPType">

<restriction base="string">

<!--ipv4-->

<enumeration value="ipv4" />

<!--ipv6-->

<enumeration value="ipv6" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 人脸采集设备信息-->

<complexType name="DevInfo">

<sequence>

<!-- 人脸采集设备编号-->

<element name="id" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 名称-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 地址类型-->

<element name="ipType" type="IPType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 地址-->

<element name="ip" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 端口-->

<element name="port" type="short" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 设备类型,0 usb, 1 webcam 2 模拟-->

<element name="type" type="short" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 设备支持人脸工作模式-->

<element name="workMode" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 设备序列号-->

<element name="serialnumber" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 开发商信息-->

<element name="developerInfo" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 版本号-->

<element name="version" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!--描述-->

<element name="description" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!--人脸识别应用服务信息结构-->

<complexType name="ServiceInfo">

<sequence>

<!-- 服务名称-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 开发商信息-->

<element name="developerInfo" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 版本号-->

<element name="version" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 备注信息-->

<element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 属地区域信息-->

<complexType name="NativePlace">

<sequence>

<!-- 国家-->

<element name="country" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 省份-->

<element name="province"  type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 城市-->

<element name="city" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 郡县-->

<element name="county" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 性别信息-->

<simpleType name="SexType">

<restriction base="string">

<!-- 未知-->

<enumeration value="unknown" />

<!-- 男性-->

<enumeration value="male" />

<!-- 女性-->

<enumeration value="female" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 人员基本属性-->

<complexType name="HumanAttribute">

<sequence>

<!-- 姓名-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 性别-->

<element name="sex"  type="SexType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 生日-->

<element name="birthDate" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 证件号-->

<element name="idNum" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 证件类型-->

<element name="idType" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 区域-->

<element name="nativePlace" type="NativePlace" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 年龄-->

<element name="age" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 人脸区域-->

<complexType name="ROI">

<sequence>

<!-- 人脸区域左上角坐标横坐标-->

<element name="xleft" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸区域左上角坐标纵坐标-->

<element name="yleft" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸区域右下角坐标横坐标-->

<element name="xright" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸区域右下角坐标纵坐标-->

<element name="yright" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 人脸信息-->

<complexType name="FaceInfo">

<sequence>

<!-- 人脸编号-->

<element name="id" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸区域-->

<element name="faceROI" type="ROI" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸质量-->

<element name="quality" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 图片数据-->

<element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 图片类型-->

<simpleType name="ImageType">

<restriction base="string">

<!-- 无图片-->

<enumeration value="none" />

<!-- 人脸图像-->

<enumeration value="face" />

<!-- 图像-->

<enumeration value="full" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 人脸数据库-->

<complexType name="FaceDB">

<sequence>

<!-- 人脸数据库编号-->

<element name="id" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库名字-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库备注-->

<element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库总记录数-->

<element name="recordsCount" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 记录查询类型-->

<simpleType name="RecordInquireType">

<restriction base="string">

<!-- 批量-->

<enumeration value="batch" />

<!-- 单个-->

<enumeration value="single" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 批量查询条件-->

<complexType name="BatchInquireCond">

<sequence>

<!-- 人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 人员基本属性-->

<element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 起始查询记录编号-->

<element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 最大查询记录数-->

<element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 单个查询条件-->

<complexType name="SingleInquireCond">

<sequence>

<!-- 人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人对应不同模板编号-->

<element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 人脸记录-->

<complexType name="FaceRecord">

<sequence>

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人对应不同模板编号-->

<element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 所属的人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人员基本属性-->

<element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!--人脸图像-->

<element name="faceImageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!--图像-->

<element name="bkgImageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 辨认结果-->

<complexType name="IdentificationResult">

<sequence>

<!-- 人脸记录->

<element name="faceRecord" type="FaceRecord" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 相似度-->

<element name="similairy" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人可能性-->

<element name="probability" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 触发人脸采集设备编号-->

<element name="DevID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 辨认型人脸识别类型-->

<simpleType name="IdentificationType">

<restriction base="string">

<!-- 根据人脸采集设备进行辨认-->

<enumeration value="byDev" />

<!-- 根据人脸数据库进行辨认-->

<enumeration value="byDatabase" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 监视名单类型-->

<simpleType name="WatchListType">

<restriction base="integer">

<!-- 黑名单-->

<enumeration value="1" />

<!-- 白名单-->

<enumeration value="0" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 监视名单信息-->

<complexType name="WatchList">

<sequence>

<!-- 监视名单编号-->

<element name="id" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 监视名单名称-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 名单记录数-->

<element name="num" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 备注-->

<element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 监视名单记录-->

<complexType name="WatchListRecord">

<sequence>

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人对应不同模板编号-->

<element name="multiID" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人员基本属性-->

<element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 图片数据-->

<element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!--监视名单关联人脸采集设备信息-->

<complexType name="RelateInfo">

<sequence>

<!-- 人脸采集设备编号-->

<element name="DevID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单类型-->

<element name="type" type=" WatchListType " minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 阈值-->

<element name="threshold" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!--监视报警查询类型-->

<simpleType name="AlarmInquireType">

<restriction base="string">

<!-- 根据人脸采集设备进行查询-->

<enumeration value="byDev" />

<!-- 根据监视名单进行查询-->

<enumeration value="byWatchList" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 排序方式-->

<simpleType name="SortType">

<restriction base="string">

<!-- 按时间升序排序-->

<enumeration value="byTimeAsc" />

<!-- 按时间降序排序-->

<enumeration value="byTimeDesc" />

<!-- 按相似度升序排序-->

<enumeration value="bySimilarityAsc" />

<!-- 按相似度降序排序-->

<enumeration value="bySimilarityDesc" />

</restriction>

</simpleType>

<!-- 报警信息-->

<complexType name="AlarmInfo">

<sequence>

<!-- 报警编号-->

<element name="alarmID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人对应不同模板编号-->

<element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 相似度-->

<element name="similairy" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人可能性-->

<element name="probability" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人员基本属性-->

<element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单类型-->

<element name="type" type="WatchListType" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 图片数据-->

<element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!-- 错误信息-->

<complexType name="ResponseStatus">

<sequence>

<!-- 错误码-->

<element name="statusCode" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 错误描述-->

<element name="statusString" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

<!--接口请求及响应-->

<!-- 获取版本信息 -->

<element name="GetServiceVersionReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 无-->

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetServiceVersionRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 服务版本信息-->

<element name="serviceVersion" type="ServiceInfo" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 人脸检测 -->

<element name="FaceDetectReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 待检测图片-->

<element name="image" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 是否返回图片-->

<element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="FaceDetectRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 检测出的人脸信息-->

<element name="faces" type="FaceInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!--人脸相似度计算-->

<element name="FaceCompareReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 待辨识图片1-->

<element name="image1" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 待辨识图片2-->

<element name="image2" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="FaceCompareRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 相似度-->

<element name="similarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 同一人可能性-->

<element name="probability" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 获取人脸数据库列表-->

<element name="GetFaceDataBaseIistReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 无-->

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetFaceDataBaseIistRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库列表-->

<element name="faceDBs" type="FaceDB" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 添加/修改人脸数据库 -->

<element name="InsertOrUpdateFaceDBReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 人脸数据库编号，该值由系统生成，修改时有效，添加时无效-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库名称-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库备注-->

<element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="InsertOrUpdateFaceDBRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 删除人脸数据库 -->

<element name="DelFaceDBReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 待删除人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="DelFaceDBRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 获取人脸记录列表 -->

<element name="GetFaceRecordReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 查询类型-->

<element name="inquireType" type="RecordInquireType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 根据查询类型，只在批量类型时有效-->

<element name="batchCond" type="BatchInquireCond" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 根据查询类型，只在单个类型时有效-->

<element name="singleCond" type="SingleInquireCond" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 是否返回图片-->

<element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetFaceRecordRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸记录信息-->

<element name="faces" type="FaceRecord" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 添加/修改人脸记录 -->

<element name="InsertOrUpdateFaceRecordReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 人脸数据库编号, 由系统生成，添加时无效，修改时有效-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸记录编号，由系统生成，添加时无效，修改时有效-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人不同模板编号，由系统生成，添加时无效，修改时有效-->

<element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 图片数据-->

<element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="InsertOrUpdateFaceRecordRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 删除人脸记录 -->

<element name="DelFaceRecordReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人不同模板编号-->

<element name="multiID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="DelFaceRecordRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 辨认型人脸识别 -->

<element name="IdentificationReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="type" type="IdentificationType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 人脸采集设备编号-->

<element name="DevID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<!-- 人脸数据库编号-->

<element name="databaseID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<!-- 最小相似度-->

<element name="minSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 最大相似度-->

<element name="maxSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 人员基本属性-->

<element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 起始辨认人脸记录编号-->

<element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 总共返回辨认结果数量-->

<element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 图片数据-->

<element name="imageData" type="base64Binary" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 是否返回图片-->

<element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!--返回图片类型-->

<element name="imageType" type="ImageType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="IdentificationRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 辨认结果-->

<element name="results" type="IdentificationResult" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 获取监视名单列表 -->

<element name="GetWatchListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 无-->

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetWatchListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单-->

<element name="watchList" type="WatchList" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 添加/修改监视名单 -->

<element name="InsertOrUpdateWatchListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 监视名单编号，由系统生成，添加时无效，修改时有效-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 监视名单名称-->

<element name="name" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 备注-->

<element name="note" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="InsertOrUpdateWatchListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 删除监视名单 -->

<element name="DelWatchListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 待删除监视名单编号列表-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="DelWatchListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 获取监视名单记录 -->

<element name="GetWatchListRecordReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 人员基本属性-->

<element name="humanAttribute" type="HumanAttribute" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 起始编号-->

<element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 查询最大记录数-->

<element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 是否返回图片-->

<element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetWatchListRecordRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单记录列表-->

<element name="watchListRecords" type="WatchListRecord" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 添加/修改监视名单记录 -->

<element name="InsertOrUpdateWatchListRecordReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 监视名单记录-->

<element name="watchListRecord" type="WatchListRecord" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="InsertOrUpdateWatchListRecordRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 删除监视名单记录 -->

<element name="DelWatchListRecordReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 人脸记录编号-->

<element name="faceID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 同一人不同模板编号-->

<element name="multiID" type="string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="DelWatchListRecordRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 获取人脸采集设备列表 -->

<element name="GetDevListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 起始查询编号-->

<element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 最大查询返回记录数-->

<element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetDevListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 设备信息-->

<element name="DevInfo" type="DevInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />、

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 设置监控名单关联设备 -->

<element name="RelateDevWithWatchListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 设备关联信息-->

<element name="relations" type="RelateInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="RelateDevWithWatchListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 删除监视名单关联设备 -->

<element name="UnrelateDevWithWatchListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 关联信息-->

<element name="relations" type="RelateInfo" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="UnrelateDevWithWatchListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 获取监视报警列表 -->

<element name="GetAlarmListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 报警查询类型-->

<element name="inquireType" type="AlarmInquireType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 人脸采集设备编号-->

<element name="DevID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<!-- 监视名单编号-->

<element name="watchListID" type="int" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<!-- 起始时间-->

<element name="startTime" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 结束时间-->

<element name="endTime" type="dateTime" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 最小相似度-->

<element name="minSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 最大相似度-->

<element name="maxSimilarity" type="float" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 报警监视名单类型-->

<element name="alarmType" type="WatchListType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 返回结果排序类型-->

<element name="sortType" type="SortType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 起始编号-->

<element name="startID" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 最大查询返回记录数-->

<element name="maxRetNum" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

<!-- 是否返回图片-->

<element name="rspWithImage" type="boolean" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="GetAlarmListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

<!-- 报警信息-->

<element name="alarmInfo" type="AlarmInfo" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 删除监视名单报警记录 -->

<element name="DelAlarmListReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 报警编号-->

<element name="id" type="long" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="DelAlarmListRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!-- 恢复默认设置-->

<element name="ResetReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 无-->

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="ResetRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!--人脸识别应用服务重启-->

<element name="RebootReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 无-->

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="RebootRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

<!--关闭人脸识别应用服务服务 -->

<element name="ShutdownReq">

<complexType>

<sequence>

<!-- 无-->

</sequence>

</complexType>

</element>

<element name="ShutdownRsp">

<complexType>

<sequence>

<!-- 错误信息-->

<element name="responseStatus" type="ResponseStatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

</sequence>

</complexType>

</element>

</schema>

</wsdl:types>

<!—消息结构-->

<wsdl:message name="ResetReq">

<wsdl:part name="parameters" element=" ResetReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="ResetRsp">

<wsdl:part name="parameters" element=" ResetRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="RebootReq">

<wsdl:part name="parameters" element=" RebootReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="RebootRsp">

<wsdl:part name="parameters" element=" RebootRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="ShutdownReq">

<wsdl:part name="parameters" element=" ShutdownReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="ShutdownRsp">

<wsdl:part name="parameters" element=" ShutdownRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetServiceVersionReq">

<wsdl:part name="parameters" element=" GetServiceVersionReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetServiceVersionRsp">

<wsdl:part name="parameters" element=" GetServiceVersionRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="FaceDetectReq">

<wsdl:part name="parameters" element=" FaceDetectReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="FaceDetectRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="FaceDetectRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="FaceCompareReq">

<wsdl:part name="parameters" element="FaceCompareReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="FaceCompareRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="FaceCompareRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetFaceDataBaseIistReq">

<wsdl:part name="parameters" element="GetFaceDataBaseIistReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetFaceDataBaseIistRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="GetFaceDataBaseIistRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelFaceDBReq">

<wsdl:part name="parameters" element="DelFaceDBReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelFaceDBRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="DelFaceDBRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateFaceDBReq">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateFaceDBReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateFaceDBRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateFaceDBRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetFaceRecordReq">

<wsdl:part name="parameters" element="GetFaceRecordReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetFaceRecordRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="GetFaceRecordRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateFaceRecordReq">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateFaceRecordReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateFaceRecordRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateFaceRecordRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelFaceRecordReq">

<wsdl:part name="parameters" element="DelFaceRecordReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelFaceRecordRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="DelFaceRecordRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="IdentificationReq">

<wsdl:part name="parameters" element="IdentificationReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="IdentificationRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="IdentificationRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetWatchListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="GetWatchListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetWatchListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="GetWatchListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateWatchListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateWatchListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateWatchListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateWatchListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelWatchListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="DelWatchListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelWatchListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="DelWatchListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetWatchListRecordReq">

<wsdl:part name="parameters" element="GetWatchListRecordReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetWatchListRecordRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="GetWatchListRecordRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateWatchListRecordReq">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateWatchListRecordReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="InsertOrUpdateWatchListRecordRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="InsertOrUpdateWatchListRecordRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelWatchListRecordReq">

<wsdl:part name="parameters" element="DelWatchListRecordReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelWatchListRecordRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="DelWatchListRecordRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetDevListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="GetDevListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetDevListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="GetDevListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="RelateDevWithWatchListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="RelateDevWithWatchListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="RelateDevWithWatchListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="RelateDevWithWatchListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="UnrelateDevWithWatchListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="UnrelateDevWithWatchListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="UnrelateDevWithWatchListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="UnrelateDevWithWatchListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetAlarmListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="GetAlarmListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="GetAlarmListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="GetAlarmListRsp"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelAlarmListReq">

<wsdl:part name="parameters" element="DelAlarmListReq"/>

</wsdl:message>

<wsdl:message name="DelAlarmListRsp">

<wsdl:part name="parameters" element="DelAlarmListRsp"/>

</wsdl:message>

<!—接口方法-->

<wsdl:portType name="Port">

<wsdl:operation name="Reset">

<wsdl:input message="ResetReq"/>

<wsdl:output message="ResetRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Reboot">

<wsdl:input message="RebootReq"/>

<wsdl:output message="RebootRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Shutdown">

<wsdl:input message="ShutdownReq"/>

<wsdl:output message="ShutdownRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetServiceVersion">

<wsdl:input message="GetServiceVersionReq"/>

<wsdl:output message="GetServiceVersionRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="FaceDetect">

<wsdl:input message="FaceDetectReq"/>

<wsdl:output message="FaceDetectRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="FaceCompare">

<wsdl:input message="FaceCompareReq"/>

<wsdl:output message="FaceCompareRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetFaceDataBaseIist">

<wsdl:input message="GetFaceDataBaseIistReq"/>

<wsdl:output message="GetFaceDataBaseIistRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelFaceDB">

<wsdl:input message="DelFaceDBReq"/>

<wsdl:output message="DelFaceDBRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateFaceDB">

<wsdl:input message="InsertOrUpdateFaceDBReq"/>

<wsdl:output message="InsertOrUpdateFaceDBRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetFaceRecord">

<wsdl:input message="GetFaceRecordReq"/>

<wsdl:output message="GetFaceRecordRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateFaceRecord">

<wsdl:input message="InsertOrUpdateFaceRecordReq"/>

<wsdl:output message="InsertOrUpdateFaceRecordRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelFaceRecord">

<wsdl:input message="DelFaceRecordReq"/>

<wsdl:output message="DelFaceRecordRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Identification">

<wsdl:input message="IdentificationReq"/>

<wsdl:output message="IdentificationRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetWatchList">

<wsdl:input message="GetWatchListReq"/>

<wsdl:output message="GetWatchListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateWatchList">

<wsdl:input message="InsertOrUpdateWatchListReq"/>

<wsdl:output message="InsertOrUpdateWatchListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelWatchList">

<wsdl:input message="DelWatchListReq"/>

<wsdl:output message="DelWatchListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetWatchListRecord">

<wsdl:input message="GetWatchListRecordReq"/>

<wsdl:output message="GetWatchListRecordRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateWatchListRecord">

<wsdl:input message="InsertOrUpdateWatchListRecordReq"/>

<wsdl:output message="InsertOrUpdateWatchListRecordRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelWatchListRecord">

<wsdl:input message="DelWatchListRecordReq"/>

<wsdl:output message="DelWatchListRecordRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetDevList">

<wsdl:input message="GetDevListReq"/>

<wsdl:output message="GetDevListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="RelateDevWithWatchList">

<wsdl:input message="RelateDevWithWatchListReq"/>

<wsdl:output message="RelateDevWithWatchListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="UnrelateDevWithWatchList">

<wsdl:input message="UnrelateDevWithWatchListReq"/>

<wsdl:output message="UnrelateDevWithWatchListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetAlarmList">

<wsdl:input message="GetAlarmListReq"/>

<wsdl:output message="GetAlarmListRsp"/>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelAlarmList">

<wsdl:input message="DelAlarmListReq"/>

<wsdl:output message="DelAlarmListRsp"/>

</wsdl:operation>

</wsdl:portType>

<!—方法绑定-->

<wsdl:binding name="Binding" type="Port">

<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>

<wsdl:operation name="Reset">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/Reset"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Reboot">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/Reboot"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Shutdown">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/Shutdown"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetServiceVersion">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetServiceVersion"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="FaceDetect">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/FaceDetect"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="FaceCompare">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/FaceCompare"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetFaceDataBaseIist">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetFaceDataBaseIist"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelFaceDB">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/DelFaceDB"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateFaceDB">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/InsertOrUpdateFaceDB"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetFaceRecord">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetFaceRecord"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateFaceRecord">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/InsertOrUpdateFaceRecord"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelFaceRecord">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/DelFaceRecord"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="Identification">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/Identification"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetWatchList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetWatchList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateWatchList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/InsertOrUpdateWatchList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelWatchList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/DelWatchList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetWatchListRecord">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetWatchListRecord"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="InsertOrUpdateWatchListRecord">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/InsertOrUpdateWatchListRecord"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelWatchListRecord">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/DelWatchListRecord"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetDevList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetDevList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="RelateDevWithWatchList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/RelateDevWithWatchList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="UnrelateDevWithWatchList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/UnrelateDevWithWatchList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="GetAlarmList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/GetAlarmList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

<wsdl:operation name="DelAlarmList">

<soap:operation soapAction="http://www.w3.org/namespace/DelAlarmList"/>

<wsdl:input>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:input>

<wsdl:output>

<soap:body parts="parameters" use="literal"/>

</wsdl:output>

</wsdl:operation>

</wsdl:binding>

<wsdl:service name="WebService">

<wsdl:port name="WebServiceSoap" binding="Binding">

<soap:address location="http://localhost:port/WebService" />

</wsdl:port>

</wsdl:service>

</wsdl:definitions>

## 参考文献

[1]  GB/T 15272-1994 程序设计语言C

# Text boxes

中华人民共和国公安部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

安防人脸识别应用程序接口规范

Application programming interface of face recognition in security system

（征求意见稿）

（本稿完成日期：2015年11月30日）

GA/T XXXX-XXXX

GA

中华人民共和国公共安全行业标准

ICS

备案号：