PuriMaster -2000型全自动制备色谱仪

上海科哲生化科技公司是上海知名分析仪器企业，为了满足中药分离纯化的客户需求，以国家重大仪器专项成果为基础，成立了分离纯化事业部，并启用PuriMaster品牌，专注于中药分离纯化。PuriMaster-2000型制备色谱仪是为满足小型研发组的分离纯化需求的制备型HPLC系统，产品结实耐用、具有极高的性价比，是小型中药研发组创立之初的最佳选择。

仪器指标：

1、流量范围：0-100ml/min（更大流量可定制）；

2、压力范围：0-4000PSI；

3、波长范围：190nm-900nm（双波长同时检测）；

4、波长准确度：0.2nm；

5、单色仪：1200线光栅；

6、光源：氘灯-钨灯组合光源；

7、薄层色谱检测器：254nm、365nm；

8、进样量：2ml（根据定量管容积）；

9、填料粒径：5u、10u；

10、溶剂数量：2-4种；

11、馏分收集数量:168位（15mm试管，更多可定制）；

12、馏分收集容器：15mm、20mm、30mm试管，120ml 、240ml 、480ml试剂瓶；

13、梯度范围：0-100%线性A:B；

14、软件环境：WinXP/7/8；

15、通讯方式：USB通讯；

16、电压功率：110-220V,500W；

可选配件：

1、ELSD-3000KS型蒸发光散射检测器；

2、KH-CTLC型制备离心薄层色谱仪；

仪器组成：

1、高压二元梯度泵系统；

2、双波长UV-VIS检测器；

3、高压六通进样阀（含定量环）；

4、智能馏分收集器；

5、开发柱（C18,10u,4.6x250mm）；

6、收集试管架；

7、薄层色谱检测器；

8、CHP-2000型制备色谱专用工作站；

仪器特点：

1、使用高精度HPLC制备色谱泵，重现性良好；

2、使用双波长检测器，可检测190nm-900nm范围任意两个波长信号；

3、标配薄层色谱检测器，完全解决中药成分无紫外吸收的问题；

4、使用进口专用高压六通阀，配合制备定量管，使用寿命长；

5、使用高压梯度混合，不需要脱气机，梯度基本无滞后；

6、可使用5u或10u的制备色谱柱，分离效能可与分析柱等同；

7、采用氘灯-钨灯组合光源，光谱范围覆盖190nm-900nm；

8、带有单色仪自校正功能，波长准确性可达0.2nm；

9、带有光源自检功能，管理光源寿命，提醒及时更换；

10、可使用各种光程的外置式流通池，更换极为方便；

11、采用进口高性能光电检出器，性能稳定、检测灵敏；

12、采用1200线高分辨光栅，在紫外-可见范围具有良好的分光效能；

13、采用X-Y矩阵式收集，收集数量远高于多通阀；

14、收集容器可采用96孔板、试管、溶剂瓶等多种载体；

15、采用高精度电机与光栅定位器，定位准确、切换速度快；

16、采用溶剂回收三通电磁阀，可回收纯净溶剂、节约使用成本；

17、可以根据收集容器的高度调节接收管的高度，具有极大的便利性；

18、可以增加一路检测器，可以是UV-VIS或ELSD检测器；

19、软件可以控制进样阀外所有部件，具有高度的自动化性能；

20、软件具有梯度、色谱图、馏分收集图、设备状态同图显示的功能；

21、软件具有多检测器同一坐标系内显示色谱图的功能；

22、软件具有在线UV-VIS光谱扫描的功能，可得出组分的紫外光谱图；

23、软件支持波长时间切换功能，可以在设定时间使用设定波长检测；

24、软件支持梯度程序设定功能，具有阶梯、线性、点-拖式梯度曲线；

25、软件支持智能馏分收集，具有时间、阈值、峰值、手动等多种收集方式；

26、软件支持馏分索引功能，实时显示馏分收集位置与对应的色谱峰位置；

27、软件支持色谱分峰与定量功能，兼容分析工作各种功能；

28、软件支持使用者与样品LIMS管理功能，支持电子签名；

29、软件具有TLC溶剂条件删选功能，支持溶剂选择；

30、软件支持TLC图像分析，可进行RF值与峰面积计算；

31、软件支持PDF、JPEG、EXCEL格式输出；

32、软件具有中文、英文等多语言版本，便于结果沟通；

33、软件支持PC、笔记本电脑、触摸屏平板电脑等多种控制设备；