PuriMaster -5000型循环制备色谱仪
    上海科哲生化科技公司是上海知名分析仪器企业，为了满足中药分离纯化的客户需求，以国家重大仪器专项成果为基础，成立了分离纯化事业部，并启用PuriMaster品牌，专注于中药分离纯化。PuriMaster-5000型制备色谱仪是为满足大型纯化实验室的分离纯化需求的制备型HPLC系统，是国内第一台带有全自动进样器的全盘自动化的制备色谱仪；也是国内第一个实现四波长同时检测的制备色谱仪；产品高度自动化、具有极高的性价比，是大型纯化实验室的最佳选择。

仪器指标：

1、流量范围：0-150ml/min（更大流量可定制）；

2、压力范围：0-4000PSI；

3、波长范围：190nm-900nm（四波长同时检测）；

4、波长准确度：0.2nm；

5、单色仪：1200线光栅；

6、光源：氘灯-钨灯组合光源；

7、进样量：2ml（根据定量管容积）；

8、自动进样数量:最大168位；

9、填料粒径：5u、10u；

10、溶剂数量：2-4种；

11、馏分收集数量:168位（15mm试管，更多可定制）；

12、馏分收集容器：15mm、20mm、30mm试管，120ml、240ml、480ml试剂瓶；

13、梯度范围：0-100%线性A:B；

14、蒸发光光源：650nm激光；

15、蒸发光气体流量范围：0-5L/min；

16、软件环境：WinXP/7/8；

17、通讯方式：USB通讯；

18、电压功率：110-220V,500W；

仪器组成：

1、高压三元梯度泵系统；

2、四波长UV-VIS检测器；

3、蒸发光散射检测器；

4、全自动进样器；

5、智能馏分收集器；

6、开发柱（C18,10u,4.6x250mm）；

7、循环进样阀；

8、收集试管架；

9、CHP-5000型制备色谱专用工作站；

仪器特点：

1、采用了自动进样器与全封闭样品瓶，极大地解放了人力；

2、采用了三元高压梯度泵，可以形成三元梯度，防止沉淀产生；

3、具有循环制备功能，节省溶剂，分离度高；

4、使用高精度HPLC制备色谱泵，重现性良好；

5、使用了仪器标配ELSD检测器，可用于无紫外吸收样品检测；

6、使用高压梯度混合，不需要脱气机，梯度基本无滞后；

7、可使用5u或10u的制备色谱柱，分离效能可与分析柱等同；

8、采用氘灯-钨灯组合光源，光谱范围覆盖190nm-900nm；

9、带有单色仪自校正功能，波长准确性可达0.2nm；

10、带有光源自检功能，管理光源寿命，提醒及时更换；

11、可使用各种光程的外置式流通池，更换极为方便；

12、仪器支持FLASH色谱组件与中压色谱组件，使用成本更低；

13、检测器同时检测4个波长的色谱峰，并可以同图显示 并指导收集；

14、采用1200线高分辨光栅，在紫外-可见范围具有良好的分光效能；

15、仪器可使用全封闭进样瓶，具有洗针功能，可避免样品污染；

16、使用定量注射泵进样，可以实现无人操作，节省人力；

17、使用进口专用电动高压六通阀，配合制备定量管，使用寿命长；

18、采用X-Y矩阵式收集，收集数量远高于多通阀；

19、收集容器可采用96孔板、试管、溶剂瓶等多种载体；

20、采用高精度电机与光栅定位器，定位准确、切换速度快；

21、采用溶剂回收三通电磁阀，可回收纯净溶剂、节约使用成本；

22、可以根据收集容器的高度调节接收管的高度，具有极大的便利性；

23、ELSD检测器各种参数设置全自动化，智能程度高；

24、软件可以控制设备所有部件，具有高度的自动化性能；

25、软件具有自动进样、梯度、色谱图、馏分收集图、设备状态同图显示的功能；

26、软件具有多检测器同一坐标系内显示色谱图的功能；

27、软件具有自动进样状态显示与控制功能，可显示阀、注射泵、进样臂的状态；

28、软件具有在线UV-VIS光谱扫描的功能，可得出组分的紫外光谱图；

29、软件支持波长时间切换功能，可以在设定时间使用设定波长检测；

30、软件支持梯度程序设定功能，具有阶梯、线性、点-拖式梯度曲线；

31、软件支持智能馏分收集，具有时间、阈值、峰值、手动等多种收集方式；

32、软件支持馏分索引功能，实时显示馏分收集位置与对应的色谱峰位置；

33、软件支持色谱分峰与定量功能，兼容分析工作各种功能；

34、软件支持使用者与样品LIMS管理功能，支持电子签名；

35、软件具有TLC溶剂条件删选功能，支持溶剂选择；

36、软件支持PDF、JPEG、EXCEL格式输出；

37、软件具有中文、英文等多语言版本，便于结果沟通；

38、软件支持PC、笔记本电脑、触摸屏平板电脑等多种控制设备；