ReadMax 1900型光吸收型全波长酶标仪

----专为生化药厂GMP而打造

着眼于药厂实际需求专注于微孔板分析

蛋白核酸细胞内毒素

上海闪谱生物科技有限公司成立于中国科学院上海生物工程中心，与复旦大学、上海交通大学有着良好的合作关系，是一家致力于为生命科学和药物研发工作者提供专业的、高精度、高通量、高性能的微孔板测读分析仪和液体操作系统的厂商，是国内第一家光栅型酶标仪生产商，ReadMax光吸收型全酶标仪系列产品已被广泛应用于药物筛选、分子生物学、免疫学、细胞学、生物化学等多个领域，完全可以取代进口产品，是高性能微孔板测读分析领域的国产领导品牌，是科研单位与生化制药厂的明智选择。

ReadMax 1900型主要特点：

1、具有功能强大的数据分析软件，带有药厂分析专用数据库；

2、具有样品与操作人员管理功能，便于仪器管理；

3、具有仪器参数设置与仪器自检功能，高度自动化；

4、使用USB数据接口，便于仪器控制与数据传输；

5、软件符合IQ/OQ/PQ，以及FDA 21 CFR Part11条款认证；

6、符合GMP/GLP要求，适用于药厂分析；

7、全中文界面，适合国内操作人员使用与教学；

8、性能不低于进口同类产品，具有极高的性价比；

9、能够检测任何标准96孔或UV-透射96孔微孔板；

10、使用闪烁氙灯光源，寿命长、发光稳定；

11、内置光栅单色器，波长范围为190-900nm；

12、波长精度可达±1nm，波长重复性可达0.2nm；

13、具有光谱扫描模式，可得出紫外-可见光谱；

14、具有温控孵育系统，温度45℃以内，以免样品损失；

15、带有微孔板震荡混匀功能，无需使用外部摇床；

16、具有有样品检测探测器和参比探测器，检测精确；

17、可加装双比色杯载板，可以进行少量紫外-可见分光光测试；

18、可把微孔板光径转化为1cm比色皿光径；

19、适用于dsDNA,ssDNA,RNA紫外分析；

20、适用于蛋白质定量分析，支持紫外吸收、Bradford、Lowry等方法；

21、适用于终点法ELISA/EIA，具有多种拟合曲线进行分析；

22、适用于MTT（IC50/LD50）分析；

23、适用于细胞增殖和细胞毒性测试；

24、适用于微生物鉴定，细菌浓度分析；

25、适用于药物代谢ADME分析；

26、适用于内毒素LAL分析，支持浊度法与比色法；

27、具有单波长、双波长、多波长检测功能；

28、具有动力学分析模式，动力学法ELISA/酶学分析；

29、可使用专用光吸收检测板可为设备进行校正认证；

30、可选配专用服务器，形成LIMS实验系统，保存多台仪器数据；

ReadMax 1900型主要指标：

1、波长范围：190nm-900nm；

2、波长精度：±1.0nm；

3、波长带宽：2-10nm间可定制；

4、波长准确度：<0.2nm；

5、测定范围：0-4.000OD；

6、孵育温度：室温-45℃；

7、微孔板类型：标准96孔（其余可扩展定制）；

ReadMax 1900型主要组成：

1、主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置）；

2、S-Pro微孔板分析工作站软件；

仪器附件（选配）

1、MF-10型孵育振荡仪；

2、MX-10型多功能洗板机；

3、NA-10型双比色皿检测板；

4、WS-10型仪器控制服务器；

S-Pro微孔板分析工作站软件界面：

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。