食品中有害元素、重金属检测必备—高压消解罐

一直以来，食品安全风险监测备受关注，如：稻谷、小麦、大麦、大豆、玉米、杂粮、食用油、（谷小雨—139-139-23206）乳制品等中包含：有害重金属、农残、脂肪酸、食品添加剂和反式脂肪酸等危害健康的元素。为确保食品安全，国家不断加大监测力度，2013年成品粮油监测达到1000个批次，是上一年的三倍。面对食品安全风险，我厂特别推出重金属检测专用高压消解罐及配套的赶酸电热板。

高压消解罐：利用罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的，适用于食品中Pb、Cu、Cr、Hg、Sn、Zn、Rb、Mn等重金属元素的消解。我厂的高压消解罐在GB/T5009系列标准的制定和应用中被广泛推广。在疾控中心、质监局、出入境检验检疫局、农产品检测中心、环境检测等单位中广泛使用。--025-8322-4668谷小雨139-139-23206

ZH高压消解罐特点：

1.外罐材质：国标优质不锈钢，内罐材质：实验级高纯聚四氟乙烯或进口超纯净聚四氟乙烯；

2.在烘箱中200-230℃内使用。在设计时充分考虑了安全性，由被动控温转为主动控压。罐体采用圆形榫槽密封设计，手动螺旋紧固密封，避免了挥发性元素的损失，杯顶有泄气孔，安全系数高；

3.精选材质，绝不添加回料，洁净的加工环境，确保极低的本底；

4.内杯盖尖设计，方便液体回流，不沾附在杯盖内壁；

5.消解能力强，高压消解罐中可轻松消解难消解的样品；

6.内杯/外罐顺序标号，方便均等机会使用；

7.消耗酸溶剂少，空白值极低，提高分析的准确度和精确度，降低了工作强度和环境的污染；

8.内杯可改为进口的聚四氟乙烯（微波罐内罐材质）材质，更耐渗透、变形、更低的本底保证，更高的使用温度；

9.外罐可以选用耐强腐蚀的哈氏、蒙乃尔、镍、钛合金；

10.常用规格：60、100ml。

| 品名 | 规格（ml） | 材质 | 工作温度（℃） | 压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH高压消解罐 | 5 | PTFE /进口PTFE 国标不锈钢 | 200-250 | 50kg |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 250 |  |  |  |
|  | 500 |  |  |  |

滨海县正红塑料仪器厂

销售部：谷小雨       QQ：1176 299827

TEL：139 139 23206 ，025- 8322 4668

邮箱：zh8322@126.com

网址：http://www.fep-qm.com/