PrepChromaster-5000型多合一中压制备色谱系统

-----专为标准品纯化而打造

上海科哲生化科技有限公司是国内知名色谱仪器生产商，承担了国家级仪器重大专项与省市级科学仪器攻关项目8项，具有雄厚的技术实力与良好的发展前景。为了满足中药与天然产物分离纯化领域的需求，推出了PrepChromaster品牌，为该领域提供中试级制备色谱解决方案级产品，完全可取代瑞士BUCHI对应系列产品，是中药与天然产物分离纯化实验室的理想选择。PrepChromaster-5000型是一款连接快速色谱和中压液相色谱的多合一制备色谱设备，主要应用于中药标准品与合成化合物的分离纯化，在节省制备成本的同时极大地提高了分离纯化的效率。

PrepChromaster-5000型主要特点：

1、本系统最大压力可达50bar，可以使用粒度较小填料，具有较高分离度；

2、本系统可以使用薄层层析填料，可以极大降低分离成本；

3、本系统最大制备量可达百克级，可适配10-100mm直径的各类色谱柱；

4、本系统标配40×250mm不锈钢自装填Flash柱；

5、本系统检测器使用全波长紫外-可见检测器，具有全波长光谱扫描功能；

6、本系统梯度流量250ml/min，最大系统流量可达500ml/min，流量范围宽；

7、本系统可使用聚丙烯Flash柱，支持各种级别的Flash低压分离纯化；

8、本系统可使用瑞士BUCHI同款中压玻璃柱，支持50bar以内的中压分离；

9、本系统支持液体或固体样品上样，可以避免贮备过多的定量环；

10、样品的前期粗分、后续的高纯度分离都可以在一台仪器上完成；

11、仪器操作完全软件控制，触摸屏操作，分离纯化参数都可以在线更改；

12、高质量的双泵系统，实现精准的流速的梯度混合；

13、智能馏分收集器可按体积、电平、时间段和色谱峰收集馏分；

14、馏分收集器高度可自动升降，适合不同高度的收集容器；

15、馏分收集器可以最多收集240支20ml收集试管，适应大量收集；

16、本系统系统提供多种标准试管架和试管，用户可自定义试管架；

17、本系统可以从TLC结果自动生成梯度方法；

18、本系统可以增加蒸发光ELSD检测器，工作站同步兼容；

19、本系统带有i3处理器的电脑主机，可以很好控制仪器；

20、本系统的样品分离量可达150g；

21、本系统具有样品管理、操作者管理功能；

22、本系统具有光源寿命管理、光强校正功能；

23、本系统符合GMP/GLP，支持3Q认证与电子签名；

PrepChromaster-5000型主要技术指标

1、流量范围：0～250mL/min单泵，0～500mL/min双泵；

2、压力范围：标准50bar；

3、检测器范围：190～850nm；

4、检测器光源：氘灯-钨灯组合光源；

5、波长精度：1nm；重复性0.2nm；

6、制备量：mg-150g；

7、收集数量：240只20ml试管；

8、收集容器：13、16、18、25、30mm试管，120、240、500ml收集瓶；

PrepChromaster-5000型仪器组成

1、主机：包括二元梯度泵、紫外可见检测器；

2、工作站：包括P-5000制备色谱软件与控制电脑；

3、可升降全自动馏分收集器（不含试管）；

4、40×250mm不锈钢自装填Flash柱；

5、80×400mm不锈钢自装填Flash柱（选配件）；

6、26×460mm中压玻璃色谱柱（选配件）；

7、蒸发光散射检测器（选配）；

8、四元梯度组件（选配）；

9、双波长紫外检测器（选配）；

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。