CK-400精密温控加热台(显微镜热台)

产品分类： 加热台系列

产品用途： CK-400精密温控加热台(显微镜热台)是专为材料学、生物化学、冶金学、有机化学、高分子及纳米材料学而研制。与光学或电子显微镜配合使用，在微观上观察其溶化、升华、结晶过程中的状态和各种变化和。该仪器采用人性化“傻瓜"设计，自动化程度高，操作简单，技术先进，性能优秀，结构新颖可靠，在该领域处于领先水平。

- CK-400精密温控加热台简介：
  CK-400LCD系列精密恒温工作台继承我公司传统精密工作台的优点，用数字式人机界面代替了传统落后的旋钮模拟式参数设定。以高精度的传感器和高可靠的硬件电路设计来保证测量的精度，因此不仅具有完善的功能，而且操作简单，功能强大。

- CK-400精密温控加热台特点：
o 本仪器是专为材料学、生物化学、冶金学、有机化学、高分子及纳米材料学而研制。与光学或电子显微镜配合使用，在微观上观察其溶化、升华、结晶过程中的状态和各种变化。本仪器配有标准的输入输出通信接口，可以与PC机连接，并可以根据需要连接其他外设，组成温控网络。
o 精密温度控制仪显示窗口由LCD显示和按键操作。加热台由精密温度控制仪和载物恒温工作台二部分组成，二者由一5芯线缆插口连接， 载物恒温工作台置于光学或电子显微镜载物台上。特别适用配合偏光显微镜构成偏光熔点测量系统。
o 在任何情况下均可根据需要随时改变温度设定。 
即刻恒温，在升温过程中的任意时刻按下此钮后,系统立即自动停止升温，并恒温在按下此钮时的即刻温度上。

- 技术参数：
     1)输入电源： 交流170~264V  50/60HZ

2)热台加热工作电源：直流  24V  5A
     3)功耗：260W
     4)温度范围：室温——420℃
     5)热台外体最高温度：热体400℃;室温25℃时≤20℃
     6)热体最大载物重量：200克
     7)工作方式：连续
     8)精度：测量精度：全范围≤±0.5%
     9)系统波动度：±0.5℃

10)最小温度显示值：0.1℃
     11)最大升温速度：室温——100℃ ≤40秒
     12)最快升温速度：室温—400℃≤10min
     13)可设置升温速度范围： 0.1℃/S, 0.5℃/S, 最快加热速度三种
     14)即刻恒温响应时间： ≤0.01秒

15)加热板：Φ109mm；厚度11mm；

16）有效加热范围：Φ30mm；通光孔直径4mm

17）温度曲线显示方法：当前设定温度曲线，最高温度曲线

- 恒温热台组成：

1、热台控制器         1台      2、圆形加热板         1块

3、镊子               1把      4、圆形盖玻片         1片

5、电源线             1根      6、便携铝合金外箱     1个

# Text boxes

加热台

液晶面板

控制器和加热台

温度曲线图1

温度曲线图2