KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器

-----专为高灵敏度荧光分析而打造

上海科哲生化科技公司是专业服务于中药行业的高科技公司，为中药行业提供薄层色谱扫描仪、蒸发光检测器、光衍生化器等中药分析专用仪器，为了满足高灵敏度液相色谱荧光分析的要求，推出了KH-FL50E型超高灵敏度液相色谱荧光检测器，尤其适合痕量荧光物质的HPLC分析，可以很好的与各种品牌的HPLC联用，极大提液相色谱荧光分析的效率，完全可超越进口产品，是研究单位超微量荧光色谱分析的理想选择。

KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器主要特点：

1、使用单光子计数器为检测器，具有极高的灵敏度；

2、也可以选配可变电压高灵敏度光电倍增管，范围宽、灵敏度高；

3、流通池具有温控功能，防止温度漂移；

4、检测器具有制冷功能，背景噪音极低；

5、激发光与发射光均有带宽选择器，可以选择适当的带宽；

6、使用氙灯光源，能量高、基线稳定、光谱范围宽；

7、激发与发射波长分光器均为光栅单色仪，可以精确设定波长；

8、单色仪波长范围可达200-900nm，满足不同的分析目的；

9、具有模拟输出组件，可与不同厂家的HPLC系统进行联用；

10、自动检验光源能量，进行光强校正，减少噪音与漂移；

11、使用1200线全息光栅，具有极高的光谱分辨率；

12、使用24位AD/DA数模转换器，具有较宽的动态范围；

13、可以进行荧光、磷光、化学发光分析，使用范围广；

14、具有荧光发射波长时间程序功能，进一步提高选择性；

15、具有生物兼容的流通池结构，可以很好的用于生命科学分析；

16、带有波长自校正功能，可以自动校正单色仪；

17、可以选择闪烁氙灯为光源，进一步降低热效应，提高灵敏度；

18、仪器自带控制软件与色谱工作站，可进行仪器控制与定量计算；

19、仪器符合GMP/GLP要求，支持LIMS管理系统；

20、符合2010/2015版药典中液相色谱荧光分析检测要求；

KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器主要指标：

1、激发波长范围：190~900nm；

2、发射波长范围：190~900nm；

3、检测器响应范围：190~900nm（光电倍增管），300~800nm（单光子计数器）；

4、光谱带宽：激发5nm/10nm/15nm/20nm，发射5nm/10nm/15nm/20nm；

5、波长精确度：±1nm；

6、波长准确性：±0.2nm；

7、AD/DA转换：24位；

8、光源：150W直流氙灯或5W闪烁氙灯；

9、单色器：1200线全息光栅；

10、温控范围：5~50℃；

KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器主要组成：

1、主机：包括光源、检测器、单色器、流通池；

2、软件：FM-2000型工作站；

3、UV2000+型光衍生化器（选配）；

4、柱后衍生系统（选配）；

5、全自动固相萃取仪（选配）；

KH-FL50E超高灵敏度液相色谱荧光检测器检测对象：

黄曲霉毒素   其他真菌毒素  多环芳烃  氨基甲酸酯  尿素  维生素B2   药物

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。