| 冷却循环水机LX-S12-BHP技术参数 |
| --- |
| 标准制 冷量 | W | 1200 |
|  | Btu/Hr | 4095 |
|  | Kcal/Hr | 1033 |
| 电源 | 220V～/50Hz |
| 控制方式 | LCD显示，快速旁通控制 |
| 制冷剂 | R22 |
| 压缩机名义马力 HP | 0.6 |
| 整机额定工作电流 A | 6.2 |
| 风机 | 额定排风量 m³/h | 600 |
|  | 额定功率 W | 60 |
| 水泵 | 功率 W | 370 |
|  | 额定扬程 m | 27 |
|  | 额定流量L/min | 30 |
| 使用 范围 | 环境温度 ℃ | ≤35 |
|  | 冷水温度 ℃ | 8～30 |
| 机内储水量 L | 7.8 |
| 流量计 | 断开流量可调（默认2.0L/min） |
| 冷冻水出入口 Rp | 1/2" |
| 排污口 Rp | 1/2" |
| 机器噪音 dB（A） | 52 |
| 整机尺寸(L×D×H) mm | 435×560×760 |
| 整机质重约 kg | 69 |
| 水质过滤器 | 5" |
| 注：以上技术参数基于环境温度30℃，出水温度22℃，控制精度±0.2～±0.3℃。 |