二． 上海布氏硬度计   布氏硬度计价格   布氏硬度计报价    布氏硬度计厂家

| 布氏硬度计名称 | 型 号 | 单价(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子布氏硬度计 | HBE-3000A | 1.60 | 闭环式传感器加载、电子控制 |
| 数显布氏硬度计 | HBS-3000X | 2.60 | 自动控制 |
| 数显布氏硬度计 | HBS-3000 | 3.80 | 自动控制、显示试验结果 |
| 说明：以上报价含税（17%）、运费，上门调试及培训费。 |
| 咨询电话：021-69591098、13761876633 黄先生； 传真：021-69590507；E—MAIL：hujhu@126.com |
| 工厂地址：上海市嘉定区黄渡工业园区春意路128—1号;网址：http://www.yihuansh.com |

布氏硬度计

HBE-3000A               HBS-3000X                 HBS-3000

一  功能用途

布氏硬度采用的试验力大，压痕直经也大，适合具有大晶粒金属材料的硬度测试，如: 铸铁，有色金属及合金，各种退火、调质处理后的钢材，特别是对于较软的金属，如纯铝、铅、锡等。

三  技术参数

| 布氏标尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、 HBW10/100、 HBW10/250、 HBW10/500、HBW10/1000、HBW10/1500、HBW10/3000 |
| --- | --- |
| 试验力 | 62.5kgf(612.9N)、100kgf (980.7N)、125kgf (1226N)、187.5kgf (1839N)、 250kgf(2452N)、500kgf (4903N)、750kgf (7355N)、1000kgf (8907N)、 1500kgf(14710N)、3000kgf (29420N) |
| 最小测量单位 | HBE-3000A：0.005mm； HBS-3000X：0.625μm； HBS-3000：0.125μm |
| 总放大倍数 | 20X |
| 保荷时间 | 5~60S |
| 仪器尺寸 | 550×210×750mm（长×宽×高,） |
| 主机重量 | 约125kg |
| 试件最大高度 | 230mm |
| 电源 | AC220V±5%，50~60Hz |
| 执行标准 | GB/T231.2国家标准及JJG150检定规程 |
| 标准配件 附件 | 20X测微目镜一只、直经2.5、5、10mm硬质合金球压头、标准硬度块、大平试台、中平试台、“V”型试台、电源线、打印机说明书、232接线一根 |

四  服务承诺

- 送货上门,一年保修，终身服务

- 免费安装、调试、培训

- 免费为用户升级试验软件

- 4小时内为用户提供售后服务方案

五  培训内容

- 相关人员达到熟练操作设备的能力

- 相关人员达到熟练处理设备故障的能力

- 设备的维修及日常保养工作的培训

- 设备常见故障及特殊故障的排除的培训