PCLR-20型手持式色度仪

仪器采用铂-钴比色法（GB/T 5750.4-2006），适用于生活饮用水及水源水、地表水和地下水等水质的现场快速检测

性能参数：
1、测量范围：1.0～500PCU

2、最低检测限：1.0PCU

3、精确度：≤± 3 % (满量程)

4、重现性：≤ ± 2 % (满量程)

5、最小分辨率：0.1 PCU

6、光学稳定性：每小时漂移：＜ 0.002A

7、电源：可充锂电池

8、重量:500g

9、外形尺寸： 80mm×230mm×55mm

产品特点：

1、高性能超低功耗16位单片机，仪器待机时间可达6个月以上。

2、用进口高性能、长寿命、高亮度光源，配以高稳定性光学系统，重复性好，精度高。

3、仪器方便小巧，方便携带现场检测

4、可保存标准曲线20条及199个测定值（含带时间标签年、月、日、时、分、秒的浓度值、吸光值及透光率）

5、冷光源、窄带干涉光学系统，光学稳定性好。

6、数据断电保护功能。

7、主机机壳采用模压ABS材料，IP65设计，防腐防水防尘性能好。

配置清单：

主机1台，比色皿2只（5cm），遮光罩1个，USB线1根，数据采集光盘1张，充电电源1个，便携箱1个，使用说明书1份，产品合格证1份及保修卡1份。