UV+2000型光化学衍生器

----专为药典黄曲霉毒素分析而打造

上海科哲生化科技有限公司是国内唯一的液相色谱荧光检测器生产商，为了适应2015版药典黄曲霉毒素分析要求，推出了用于高效液相荧光检测法在线对黄曲霉毒素进行衍生的UV+2000型光化学衍生器，尤其适用于超高效液相色谱仪。UV+2000型光化学衍生器可与色谱仪简捷联接，实时在线对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生，而且衍生对黄曲霉毒素（B2，G2，M1，M2）的化学性质和测量相关的其它性质不会改变。适用于对中药材、谷物粮食、食用油、饲料等中的黄曲霉毒素检测分析，可以直接与安捷伦、岛津、沃特世等品牌主流液相色谱仪配套使用，尤其适合于超高效液相色谱系统(UPLC)，有效缩短黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2分离时间，是药厂与食品企业黄曲霉毒素分析的理想选择。

UV+2000型光化学衍生器主要特点

1、本光化学衍生器不需要任何化学试剂，没有衍生化试剂消耗，成本低；

2、无需化学衍生泵、混合器、温控装置，设备投资成本低；

3、直接连接于色谱柱与荧光检测器之间，占地面积小，操作简单；

4、衍生可以增强黄曲霉B1和G1的荧光性，反应完全，灵敏度高；

5、无腐蚀性酸流经毛细管，增加HPLC仪器的寿命；

6、可持续工作数千小时，用后无需冲洗步骤；

7、流速可以达到2ml/分钟，其他流量可定制；

8、衍生时间大大缩短，超高效UPLC在5分钟即可完成；

9、黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的最低检测限均小于0.5 ppb；

10、还可以应用于磺胺类药物的HPLC法检测, 灵敏度可达 10ppb；

11、还适用于巴比妥酸盐、氨基酸、多肽、维生素分析；

12、光衍生结果与电化学方法（碘衍生）一致；

13、符合 AOAC 2005.08, AOAC 2008.02,AOCS Aa 11-05 要求；

14、符合中国台湾标准（食字 0981800370 号公告）要求；

15、符合欧盟药典2.8.18 标准分析方法要求；

16、符合2015版中国药典要求（增订光化学衍生法）；

17、与上海科哲生化公司的HPLC荧光检测器是绝佳搭配；

18、可以搭配与上海科哲公司HPLC荧光检测器同款外壳，保持一致外观；

19、可以增加光强调节装置，调节不同光强；

20、可以增加自动化时间控制装置，进行设备开关管理；

21、可以增加光源寿命管理软件，进行仪器使用管理；

UV+2000型光化学衍生器主要组成

1、紫外光源；

2、衍生管路；

3、保护外壳；

4、HPLC接口；

5、检测器同款外壳（选配件）；

6、光强调节装置（选配件）；

7、智能化管理软件（选配件）；

UV+2000型上述组成1~7均为标准配置；

如您的分析工作需要HPLC荧光色谱检测器，上海科哲生化科技有限公司的KH-FL30E型药典专用液相色谱荧光检测器是您理想的选择；

无需任何化学试剂 无需衍生泵与加温系统

可显著增强黄曲霉毒素B1、G1的荧光强度

由于技术不断进步，本公司保留设计更改之权利，更改恕不通知敬请谅解。