CLJ-BII（H）手持式激光尘埃粒子计数器

CLJ系列的激光尘埃粒子计数器是用于检测无尘室车间空气洁净度级别的专业计量仪器。符合国家计量总局颁布的JJF1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》规程的技术要求，整机功能采用微电脑控制处理，可直接打印检测结果。

CLJ-BII（H）液晶大屏幕激光尘埃粒子计数器一次采样可同时测得六个粒径通道的尘埃粒子数，并能同时观察到六个粒径通道粒子的数目及其变化情况，可以满足医药行业（制药厂、药检所、医院手术室等）；电子行业（半导体工厂、精密机械的生产加工等）；食品卫生行业（乳制品、塑封肉食品、调味食品、农产品等的精加工）；过滤器的生产厂家，检验过滤器的质量及效率等；光学、及航空航天等领域的精加工、精密试验所需的洁净室（区）的检测需要。

- 特点：

- 六粒径通道0.3，0.5，1.0，2.0，3.0，5.0（μm）

或0.3，0.5，1.0，3.0，5.0，10.0（μm）

- 采样量：2.83L/min(0.1cfm)

- 大容量储存器，可存储1500组以上

- 可设置各净化等级超标准报警

- 低电量显示

- 按95%置信度（UCL）计算

- 标配数据通信软件，方便数据上传、储存、管理

- 320×240高分辨率大屏幕液晶显示

打印机（选配）

- 主要参数：

  - 检测范围：100级～30万级

  - 检测周期：1min～10min(10档)

  - 自净时间：≤10min

  - 工作环境：温度10～35℃，相对湿度≤75%

  - 内置气泵，流量控制

  - 可外接打印机，并可按ALL（实值）或209E模式打印

  - 光源及寿命：半导体激光＞30000h

  - 通讯接口：RS232，9600波特率

  - 计数结果可换算成m3和ft3

  - 外型尺寸(W×L×H)：130×45×245(mm)

  - 功耗：0.5W

  - 重量：0.8Kg

  - 电源：内置锂电池，可连续测量5个小时以上

  - 附件包括：铝合金箱、操作手册、出厂检测报告、标准等动力采样头（可直接安装）、零计数过滤器、电源适配器、数据传送软件

    - 选配件：打印机、打印电缆、打印纸、三角架