上海中晨数字技术设备有限公司是上海市高新技术企业、国家创新基金立项单位（国科发计字[2009]276号）。公司依托国内著名高校和科研单位，广泛采用国内外有关专家的最新科技成果，着重胶体与界面、粉体技术、纺织纤维等性能测量技术产品的开发。本公司产品可广泛用于化妆品、选矿、造纸、医疗卫生、建筑材料、超细材料、环境保护、海洋、化工、石油、喷涂、油漆油墨、印染、纺织、集成光学、液晶显示器等行业。公司的客户群不仅包括国内各大高等院校、科研院所和军工企业，而且还包括3M、富士康、HOYA光学、友达光电、三星电子、飞利浦等一大批跨国企业，以及中石化、中石油、冠豪科技、威远生化、宁夏东方、乐凯胶片、彩虹控股等上市公司，产品远销美国、日本、韩国、马来西亚、泰国和我国香港、新加坡、台湾地区。

JK99C型全自动张力仪简介
JK99C型全自动张力仪是一种用物理方法代替化学方法的简单易行的测试仪器，一键自动调零，用其可以迅速准确地测出各种液体的表面张力和液液之间的界面张力。JK99C型为一体两用机，内置液晶数显和小型打印机，既可以单机独立完成测试工作，也可连接电脑控制观察张力曲线动态变化。

JK99C型全自动张力仪特点
1.传感器采用日本进口优质系统，测试数据精确，精度很高，重复性好。 
2.铂金环法/铂金板法测定随时间及浓度变化时相应的表面张力及界面张力。 
3.Windows操作界面, 可长时间工作, 记录曲线可存储打印。 
4.精巧的结构设计，平台运行平稳，噪音小。 
5.可外接恒温水浴、电控温平台 
6.仪器提供了手动清零和软件一键清零，可根据客户的需要制定间隔式仪器自动清零功能。 
7.符合国标GBT 22237-2008、GBT 5549-2010和GBT 6541-86，兼容了白金环法和白金环法，便于用户数据和不同的行业标准对照。
8.铂金板和铂金环都可以测量液体的表面张力和液液之间的界面张力 
9.仪器软件中内置计算和修正公式，不需繁琐计算

10.整合了液晶显示屏和微型打印机可使全新的JK99C型全自动张力仪独立工作，移动方便，即时输出结果。

11.仪器可用于中高粘度的液体测量，实现了油墨、油漆、石油等行业的表面张力测试。

12.自主知识产权保障了软硬件的优质服务，本公司的销售和技术人员将竭诚为您服务

JK99C型全自动张力仪技术参数 
1.测量范围：0毫牛顿/米～500毫牛顿/米（0mN/M～500mN/M）
2.灵敏度：0.01毫牛顿/米（mN/m） 
3.精度：  0.01毫牛顿/米（mN/m ）
4.分辨率：0.01毫牛顿/米（mN/m） 
5.检测方式（两种方法兼容）： 
       a.铂金环法 （单次测量样品量40~50ml）
           b.铂金板法 （单次测量样品量20~30ml）
6.采样周期：铂金环法（150-200秒） 
        铂金板法（1－5秒） 
7.电压电源：AC220±5V
8.最大消耗功率：<150W 
9.具有硬件和软件一键清零功能 
10.配备传感器校正砝码，仪器校正迅速快捷，数据更精准 
11.一键式全自动，完全消除人为误差 
12.根据客户和教学过程中的实际需要，可分步测量，软件和硬件中有强制提升和下降平台功能 
13.仪器中的铂金环和铂金板两种方法都可以测量液液之间的界面张力 
14.仪器可选配电控温平台或用户自行外接恒温槽：
A/如选配电控温平台，需增加人民币6000元（内置欧姆龙控温器、室温～100℃）
B/如选择用户自行外接恒温槽，免费配置可外接恒温槽的环流保温平台，内置温度传感器
15.温度读取精度：0.1℃(采用灵敏温度传感器测量)、30%~85%相对湿度 
16.JK99C型全自动张力仪的液晶显示屏，可直接显示测量结果，不需繁琐计算

17.JK99C型全自动张力仪也可连接电脑，自动记录张力变化曲线，进行实时观测和记录

JK99C型全自动张力仪标配组件
1. 铂金板                        1个（如需增配2150元/个）
2. 铂金环                        1个（如需增配2150元/个）
3. 串口延长线                      1根

4. 结晶皿                        2个

5. 酒精灯                        1个

6. 内置液晶数显和小型打印机                  1套
7. 应用软件                        1份
8. 说明书                        1份
9. 操作手册电子版                    1份
10. 校验圈码                      1套

11.水平尺                                    1个

12.镊子                                      1把

JK99C型全自动张力仪含税价格：RMB 36500.00（不含配套电脑，含仪器主机、实验操作软件、标配组件、大陆地区送货上门安装调试培训、一年保修服务）。

JK99C型全自动张力仪配套电脑：
JK99C型全自动张力仪为一体两用机，既可单机独立完成测试工作，也可连接电脑控制观察张力曲线动态变化。如选择由供方提供配套电脑，需向供方另付4000元/台，品牌电脑原厂三年上门保修。如用户自配或利用原有电脑，要求：32位的操作系统，一个USB口，一个空的COM口（RS232串口）。

上海中晨数字技术设备有限公司

地  址：上海市千阳路271弄 长征工业园 9号3楼                 邮  编：200333

传  真：021-52690473                                          客服QQ群：5780226

E-mail：rich2007@188.com                                      中晨官网：www.powereach.com

电  话：021-22819340  22819341，15900766766，13918301830

技术支持：021-22819340  22819341，13601614704，13918778633