# Text boxes

ETD-600MS微型磁控溅射仪是我公司研制开发的一款经济实用的袖珍型溅射设备更 适合各科研及教育机构实验室的中试需求。

报价：148000元

配置参数如下：

- 仪器尺寸：480mm W x 320mm D x 240mm H

- 工作腔室：硼硅酸盐玻璃180mm Dia x 200mm H

- 真空系统：  涡轮分子泵，抽速为80L/s
前级机械泵：抽速为2L/s，带防返油电磁阀及油污过滤器

- 真空测量：采用复合真空计监测真空

- 极限真空度:  优于5×10-4Pa

- 工作真空度：5×10-1Pa（溅射真空度手动调整）

- 工作气体：溅射工作气体:氩气

- 工作电压：0-800V

- 溅射电流：0-500mA

- 电源：230伏/50Hz(包括泵最大电流为6安培)

- 靶材：ф60-80mm弱磁靶

选配项：

气体质量流量计    冷水机

根据用户要求进行功能改装

对外报价：185000元

ETD-600MS微型磁控溅射仪

北京意力博通技术发展有限公司

www.bjetd.com  etd200205@bjetd.com