EP8101C型电子天平

EP8101C型电子天平技术参数：

| 型号 | EP8101C |
| --- | --- |
| 量程（g） | 8100 |
| 可读性（g） | 0.1 |
| 重复性（标准偏差）（g） | 0.05 |
| 线性误差（±g） | 0.1 |
| 操作温度范围（℃） | 10-40 |
| 校准 | AutoCAL全自动内部校准 |
| 秤盘尺寸（cm） | 17.2×17.2（带挡风环） |
| 外形尺寸（宽×高×长）（cm） | 21.5×10.3×35 |

EP8101C型电子天平特点：

- 温度漂移触发天平全自动内校

- 加样图形指示器

- 计件称量,百分比称量,检重称量,动物称量,总/净/皮重,填充加样称量

- 多种称量单位及自定义单位

- 环境参数设置:零点跟踪,过滤水平,稳定等级

- 自动去皮

- 内置式下秤钩

- 前置式水平泡

- 符合GLP规范的打印设定和数据输出

- 标配RS232通讯接口

- 标配显示屏塑料保护罩

- 可选配固体密度测量组件