### OS40-S/OS20-S顶置式搅拌器

产品简介：

OS40-S/OS20-S顶置式搅拌器适用于中高粘度液体或固液的混合。主要应用于化学合成、制药、理化分析、石化、化妆品、保健品、食品、生物技术等领域。转速范围0-2200rpm；OS40-S输入功率120W，输出功率100W；OS20-S输入功率60W，输出功率50W。

OS40-S/OS20-S顶置式搅拌器产品特点：

- 国际安全品质：

  - 国际安全认证：获得极具公信力的TUV德国莱茵公司颁发的CE, cTUVus和FCC产品安全认证；

  - 整机全防爆：防爆直流无刷电机确保实验室安全；

  - 安全保护：包括过载保护和电机保护，出现过载、短路和速度异常等情况时自动切断电路并报警，保证运行安全和实验室安全；

  - 防样品溢出：平稳启动，有效防止样品溢出；

  - 封闭式外壳：符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准，高保护等级IP42，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障安全运行；

  - 超长时间连续稳定运行。

- LED显示：LED液晶显示，方便准确读数，实时读取数据，操作方便。

- 输出功率大：OS40-S 输入功率120W，输出功率100W；OS20-S 输入功率60W，输出功率50W。

OS40-S/OS20-S顶置式搅拌器技术指标：

| 产品型号 | OS40-S | OS20-S |
| --- | --- | --- |
| 最大搅拌量(H2O) [L] | 40 | 20 |
| 电机输入功率 [W] | 120 | 60 |
| 电机输出功率 [W] | 100 | 50 |
| 电压 [VAC] | 100-240 | 100-240 |
| 频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 功率 [W] | 130 | 70 |
| 转速范围 [rpm] | 0-2200 | 0-2200 |
| 转速控制精确度 [rpm] | - | - |
| 转速显示 | LED | LED |
| 转速显示分辨率 [rpm] | ±1 | ±1 |
| 最大扭矩 [N.cm] | 60 | 40 |
| 过载保护 | LED灯亮，自动停止 |
| 电机保护 | LED灯亮，自动停止 |
| 最大粘度 [mPas] | 50000 | 10000 |
| 钻夹头夹持直径范围 [mm] | 0.5-10 | 0.5-10 |
| 外形尺寸(WxHxD) [mm] | 83 x 220 x 186 | 83 x 220 x 186 |
| 重量 [kg] | 2.8 | 2.6 |
| 保护级别(DIN EN 60529) | IP42 | IP42 |
| 环境温度 [oC] | 5-40 | 5-40 |
| 相对湿度 [%] | 80 | 80 |
| RS232接口 | N/A | N/A |

OS40-S/OS20-S顶置式搅拌器订货信息：

| 订货号码 | 型号 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 840202110000 | OS40-S | LED数显顶置式强力电子搅拌器，最大搅拌量40L，不含搅拌桨和支架套装，国标插头，110V/220V/50Hz/60Hz |
| 840102110000 | OS20-S | LED数显顶置式电子搅拌器，最大搅拌量20L，不含搅拌桨和支架套装，国标插头，110V/220V/50Hz/60Hz |
| 附件 |  |  |
| 18900069 |  | 钻夹头 |
| 18900131 |  | 平板支架套装, 包括平板底座(宽200mm; 深315mm)、支杆(高780mm)和夹头 |
| 18900071 |  | 四叶片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨直径5cm, 316L不锈钢 |
| 18900072 |  | 一字式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径6cm, 316L不锈钢 |
| 18900073 |  | 扇片式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径6.8cm, 316L不锈钢 |
| 18900074 |  | 离心式搅拌桨, 杆长40cm, 搅拌桨最大直径9cm, 316L不锈钢 |
| 18900075 |  | 四叶片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径6.5cm, PTFE涂层 |
| 18900076 |  | 一字式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径7cm, PTFE涂层 |
| 18900077 |  | 扇片式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径6.8cm, PTFE涂层 |
| 18900078 |  | 离心式搅拌桨, 杆长35cm, 搅拌桨最大直径8.5cm, PTFE涂层 |