Starter 3100C电导率仪

Starter 3100C电导率仪是0.5级的电导率仪。操作简便，集成了多种功能；可广泛应用于科学研究，环境监测，工业、教育、食品饮料等领域的实验室或现场测量。Starter 3100C电导率仪符合中国相关标准（CMC许可证），符合CE认证，生产符合ISO9001标准。

Starter 3100C电导率仪独特的应用特点：

- 精度高：比市场上常见的1.0的电导率仪精度更高，为0.5级产品；

标配的四环电导电极避免了极化带来的误差，保障了高盐溶液下的精准度。

- 操作易：不需输入电极常数，用标液校准后即可精准测量；

电导测量与TDS测量以及盐度测量一键可自由切换；

Starter系列的软件让您操作得心应手，更有自带的快速浏览区帮助您使用。

- 功能多：创新的独立电极支架，具备多种功能；

RS232接口可打印输出，99组数据存储；

视角可调；屏幕背光，报错蜂鸣器等。

Starter 3100C电导率仪技术参数：

| 型号 | Starter 3100C 电导率仪 |
| --- | --- |
| 计量技术参数 | 0.00μS~199.9mS/cm； 0.5级 |
| 电子测量范围 | 0.00μS/cm~199.9mS/cm； 0.1mg/l~199.9g/l (TDS)； 0.00 ~ 19.99psu（盐度）； 0℃~100℃ |
| 分辨率 | 自动分档； 0.1℃ |
| 误差限 | ±0.5% F.S.； ±0.3℃ |
| 校准 | 1点，3种预设校准液 |
| 电源 | 110~240V/50Hz，DC 12V |
| 尺寸/重量 | 约220W×175D×78H mm / 0.75kg |
| 显示器 | 液晶显示屏 |
| 温度补偿 | 线性：0.00%/℃~10.00%/℃ 参比温度：20与25℃ |
| 输入端口 | Mini-Din |
| 防水防尘等级 | NA |
| 存储 | 99组数据，最后校准电极常数 |
| 外壳材料 | ABS |