Starter 3C台式电导率仪

Starter 3C台式电导率仪可广泛应用于工业、教育、食品等领域的实验室或现场测量。此系列电导率仪在功能创新和设计上都有独特之处，使客户电导率(TDS)的测量工作更简单、更准确、更便捷。

Starter 3C台式电导率仪独特的应用特点：

1．标配四环电导电极，检测范围广，不需分段配置不同的电导电极

2．自动温度补偿，温度补偿年数可调，适用样品更广泛

3．白色背光液晶大屏幕显示，可同步显示电导率值/温度/终点模式等信息

4．自动/手动终点判断，根据样品可选，确保测量更准确

5．电导率/TDS一键转换，简单方便，转换系数可调，适应不同测量需求

Starter 3C台式电导率仪技术参数：

| 型号 | Starter 3C 台式电导率仪 |
| --- | --- |
| 计量技术参数 | 0.00μS~199.9mS/cm； 0.5级 |
| 电子测量范围 | 0.00μS/cm~199.9mS/cm； 0.1mg/l~199.9g/l (TDS)； 0℃~100℃ |
| 分辨率 | 自动分档； 0.1℃ |
| 精度 | ±0.5% F.S.； ±0.3℃ |
| 校准 | 一点3种预设校准液 |
| 数据存储 | - |
| 电源 | 220V/50Hz，9V DC |
| 尺寸/重量 | 160W×200D×65H mm /0.65kg |
| 显示器 | 白色背光液晶大屏幕 |
| 输入端口 | Mini-Din |
| 温度补偿 | 线性：0.00%/℃~10.00%/℃ 参比温度：20与25℃ |
| 防水防尘等级 | - |
| 外壳材料 | ABS |