171SC  甲醛检测管说明

| 检测物质 | 甲醛HCHO |
| --- | --- |
| 刻度范围 | 0.05－2.0 ppm（温度校正值÷2） | 0.1－4.0 ppm（印刷刻度） |
| 取气量 | 1000ml | 500ml |
| 测定时间 | 100ml/分钟 |
| 结果计算 | 测定浓度（mg/m3） ＝（刻度读值×温度校正系数÷2）×1.25 | 测定浓度（mg/m3） ＝（刻度读值×温度校正值）×1.25 |
| 精度 | 10% |
| 最小分辨率 | 0.03ppm(1000m取量时) |
| 颜色变化 | 黄橙色-粉红色 |
| 反应原理 | HCHO+(NH2OH)3·H3PO4—H3PO4+HCH=NOH+H2O |
| 校正方法 | 吸光光度法（AHMT法GB/T16129 1995 ） 原理：甲醛与AHMT在碱性条件缩合，经高碘酸钾氧化成6疏氢基-5-三 氮杂戊[4 3 b]-s-四氮杂武紫红色化合物，其色泽深浅与甲醛的浓度成正比，在波长550nm下测定吸光度 |
| 保存条件 | 冷藏保存0-10度 |
| 使用温度范围 | 0-40度（温度校正） |
| 影响物质 | 单独存在时 | 共存时 |
| 甲醇 | 无影响 | 无影响 |
| 甲苯 |  |  |
| 氨 |  | 变色层底部退色 |
| 二氧化氮 | 3ppm以上有相似的颜色变化 | 3ppm以上指示偏高,变色层不明了 |
| 乙醛 | 有相似的颜色变化 | 指示偏高 |
| 测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤ 抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中 ⑥ 取下检测管，读值 如果取气量增多，则重复③－⑤操作步骤。 |

温度校正系数表

| 温度（℃） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
| 20 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 30 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| 40 | 0.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |