Starter 300便携式pH计

Starter 300便携式pH计外形代表了典型的工业设计风格，IP54防水防尘设计可用于多种现场测量场合，30组存储数据功能带来更多便利。可广泛应用于工业、教育、食品等领域的实验室或现场测量。

Starter 300便携式pH计独特的应用特点：

1. 笑脸、平脸、哭脸提示电极校准状态好坏

2. 设计美观大方，防滑皮纹，单手可操作

3. 独特的支脚设计，可立可卧

4. 用户标签可帮助进行设备识别和管理

5.  智能自诊断，自动判断报错提示

6. 人性化便捷菜单设计，让测量更简单直观

Starter 300便携式pH计技术参数：

| 型号 | Starter 300便携pH计 |
| --- | --- |
| 计量技术参数 | 0.00~14.00pH； -1999~+1999mV； 0.01级 |
| 电子测量范围 | 0.00~14.00pH； -1999~+1999mV； 0℃~100℃ |
| 分辨率 | 0.01pH；1mV；0.1℃ |
| 精度 | ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ |
| 校准 | 最多3点校准 一组定义缓冲液组 |
| 时钟功能 | 实时日期时间显示 |
| 数据存储 | 最后校准数据（含校准时间） |
| 电源 | 220V/50Hz，9V DC |
| 尺寸/重量 | 160W×200D×65H mm 0.65kg |
| 显示器 | 白色背光液晶屏 |
| 输入端口 | BNC口，输入阻抗大于5×10e+12Ω Cinch，NTC 3kΩ |
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿 |
| 温度补偿范围 | 0℃~100℃ |
| 防水防尘等级 | - |
| 外壳材料 | ABS |