封皮

公司名字

青岛迈威微波化学设备有限公司 青岛迈可威控股

Qingdao Maiiway Microwave Chemical Equipment Co., Ltd  MAKEWAVE-controlled

实验室微波仪器

一站式解决平台

迈威微波简介

青岛迈威微波化学设备有限公司（迈可威控股企业），原迈可威科仪事业部，位于青岛市城阳区流亭街道双埠社区，成立于2009年，至今已发展成为集微波仪器研发、生产、经营、服务于一体的科技公司。

公司经过长期的开发研究和不断的技术积累，已经在微波化学合成、微波高温制样和微波样品前处理领域处于国内先进水平，拥有国家专利11项，其中含发明专利2项。

公司用户涵盖制药、化工、教育、科研、检测、新材料以及国防等领域，产品覆盖全国各地高校科研院所甚至远销海外，服务对象有高等院校、中科院、工程院等国家重点实验室，是深受客户欢迎和信赖的微波科仪品牌。

公司将践行“科技改变未来”的理念，不断创新，勇于进取。

目录

微波管式高温炉

MKG-M1UB微波管式炉（U型）

MKG-M2HB微波真空管式炉

MKG-M3HB微波管式炉（H型/立式）

MKG-M4HB微波真空炉

MKG-M5TB微波气氛管式炉

微波箱式高温炉

MKX-M1微波马弗炉

MKZ-M2B微波真空高温炉

MKX-M1D微波&电加热马弗炉

微波快速灰化炉

MKX-R1HB微波灰化炉

MKX-R2HB微波灰化炉

微波化学仪器

MKX-H1C1微波化学实验炉

MKM-H1单模微波合成仪

MKJ-J1-3实验室微波炉

MKX-X2G微波消解仪

MSX-G2A微波真空干燥箱

微波热重分析仪

MKC-G1B微波水分测定仪

MKC-M1C微波热重分析仪

微波管式高温炉，是根据微波介质加热的特点，将微波技术与传统管式炉设计技术相结合推出的一款革命性产品。主要应用于冶金、热处理、陶瓷烧结、粉体处理以及化工领域样品的热解、炭化、灰化等过程。

相对于传统管式电炉通过热传导由外而内的加热方式，微波管式高温炉具有微波介质吸收能量，物料自身产生温度的特点，节能、快速、高效。

MKG系列微波管式高温炉大致分三类，如下图所示。仪器具有良好的功能拓展性，可以根据用户要求设定多种程序要求，包括温度、多温区、微波功率、处理速度和气氛环境等条件。

MKG-M1UB 微波管式炉（U型）

炉腔结构                  管道结构              装配结构

微波管式炉（U型）是在微波马弗炉的基础上研发的一种探入式加热器。即在微波马弗炉炉腔上开孔，通过特制的U型玻璃管插入到炉腔内部，实现内部加热、外部进行气氛收集的一种炉型。

应用领域

高温分解、高温合成、浓缩、热处理、热解碳化、裂解、干燥、烘干等操作工艺。

特点

- 高纯氧化铝微晶纤维炉腔，保温性能优异

- 器皿可选低温段的硼硅玻璃管和高温段的石英玻璃管或刚玉陶瓷管，设备接口形式灵活，具有良好的功能拓展性

- 炉腔有效容积1.2L，可用作常规微波高温炉/马弗炉

- 炉腔插入口尺寸Φ50mm，适用于尺寸Φ≤45mm圆管

| 产品型号 | MKG-M1UB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～800W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 铠装热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1000℃ |
|  | 极限温度 | 1000℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥40℃/min |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体多重联锁开关，开门断电，仪器上任何开口均对人体安全 |
| 整机尺寸 | 520*600*450mm（宽*高*深） |

MKG-M2HB微波真空管式炉

微波真空管式炉，采用微波高温加热技术与传统管式炉设计相结合，通过对管路两端特殊设计，实现了真空、气氛、控温、控压等多种工艺条件。

应用领域

适用于煤炭、电力、冶金、化工等行业实验室以及高校实验室进行真空或流动气氛条件下各类固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、灰化、焚化、熔融及热处理等。

特点

- 陶瓷纤维材料炉腔和双层保温结构，确保炉表温度为常温

- 管道为特种玻璃或刚玉管道，尺寸为Φ40*1000mm，耐高温耐腐蚀

- 根据实验需求，可选管径Φ40、60或100mm

| 产品型号 | MKG-M2HB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～1600W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 高精度红外测温仪 热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1100℃ |
|  | 极限温度 | 1200℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥40℃/min |
| 极限真空度 | -0.099MPa (青岛海拔高度测得数据) |
| 真空系统 | 真空泵、单路气氛控制管路，快速抽真空，可通氧气、惰性保护气体等 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
| 整机尺寸 | 1000*450*600mm（宽*高*深） |

MKG-M3HB微波管式炉（H型/立式）

立管式微波管式炉，管内物料为径向分布，气氛呈现穿透性形态，适合颗粒状、块状等多孔结构的物料处理；同时适用于化学化工、材料化学、环境化学等学科进行管道内气体、固体、液体的微波合成、加热、辐照、催化等方面实验。

特点

- 门体开启式设计，方便更换管道，并可静态观察物料处理形态

- 高纯氧化铝微晶体纤维炉腔，保温性能优异

- Φ30*400mm石英玻璃管，耐高温耐腐蚀

| 产品型号 | MKG-M3HB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～2400W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1000℃ |
|  | 极限温度 | 1100℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥40℃/min |
| 气氛系统 | 单路气氛控制管路，可通氧气、惰性保护气体等 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体多重联锁开关，开门断电 |
| 整机尺寸 | 440*960*470mm（宽*高*深） |

MKG-M4HB微波真空炉

应用领域

适用于高校、科研机构对真空或气氛条件下的物料进行加热处理。

特点

- 特制工业级微波源，确保设备连续稳定长时间运行

- 升温速度快、温度场均匀

- Φ100*1000mm刚玉管，耐高温耐腐蚀

| 产品型号 | MKG-M4HB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～3200W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 高精度红外测温仪 热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1500℃ |
|  | 极限温度 | 1600℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥50℃/min |
| 极限真空度 | -0.099MPa (青岛海拔高度测得数据) |
| 真空系统 | 真空泵、单路气氛控制管路，快速抽真空，可通氧气、惰性保护气体等 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
| 整机尺寸 | 800*500*500mm（宽*高*深） |

MKG-M5TB 微波气氛管式炉      石墨烯制备用膨化炉

专利产品 行波辐照制备石墨烯材料的微波设备 201420636320.1

进气端                 进料口              出料口

通过在管路上设置三通“T”型结构形成三端口的类型，使得微波气氛管式炉实现连续通气、连续投料、连续出料。

应用领域

适用于连续化的高温工艺条件，包括连续的物料加热处理、连续加热膨化以及连续的热解灰化、炭化。

特点

- 管路规格：横向Φ230*440mm、顶端投料口Φ100mm石英玻璃管

- 进气口双路气氛控制管路，出气口设置压力监控系统

- 顶部进料漏斗，内置程控送料翻板，气密性好

- 全低介电常数陶瓷纤维炉腔，保温性能优异

| 产品型号 | MKG-M5TB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～4000W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 高精度红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 100～1000℃ |
|  | 极限温度 | 1100℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥50℃/min |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 三通管道各端口采用圆截止波导密封结构 |
| 整机尺寸 | 1500*800*550mm（宽*高*深） |

MKX-M1 微波马弗炉

专利产品：微波高温炉   ZL200920352601.3

相对传统马弗炉“电能—环境能—物料表面—物料内部”的能量传递，微波马弗炉则以“电能—微波能—物料内部”的能量方式进行传递，更快、更直接，且节能、耗电量低。

应用领域

适用于各类高等院校实验室、工矿企业、质检所、药检所化验室，供空气气氛或惰性气氛条件下金属、陶瓷的烧结、煅烧、焙烧和小型工件等的加热、焙烧、烘干、热处理。

特点

- 无需烘炉，微波能直达物料，节省传统漫长烘炉时间

- 微波能即开即有，无热惯性，易于控制温度

- 常压空气环境半开放式，自然进风，可选单路气氛控制系统

| 产品型号 | MKX-M1B | MKX-M1A |
| --- | --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～800W 连续可调 | 0～800W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 铠装热电偶 | 铠装热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1000℃ | 100～1000℃ |
|  | 极限温度 | 1100℃ | 1100℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 | 人性化按钮操作，简单方便 |
| 升温速率 | ≥40℃/min | ≥40℃/min |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | <5mW/cm2（国标） | <5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体联锁结构，开门断电 | 门体联锁结构，开门断电 |
| 内腔尺寸 | 1.2L | 1.2L |
| 整机尺寸（宽*高*深） | 400*570*430mm | 400*570*430mm |

MKZ-M2B微波真空高温炉

应用领域

- 真空与气氛状态下，陶瓷材料的合成与烧结

- 玻璃融化，金属熔融，分体煅烧

- 无氧或者气体保护状态下，有机质的热解碳化

- 物料的干燥，浓缩，热处理

特点

- 陶瓷纤维保温棉，保温性能好

- 工业级微波源保证设备长时间正常工作

| 产品型号 | MKZ-M2B |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～1600W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 进口红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 100～1300℃ |
|  | 极限温度 | 1400℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥40℃/min |
| 极限真空度 | -0.099MPa，(青岛海拔高度测得数据) |
| 真空系统 | 真空泵、单路气氛控制管路，快速抽真空，可通氧气、惰性保护气体等 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体多重联锁开关，开门断电 |
| 内腔尺寸 | 1.2L |
| 整机尺寸 | 652*800*550mm（宽*高*深） |

MKX-M1D微波&电加热马弗炉

MKX-M1D微波&电加热马弗炉 —传统方式与新形式相结合的产物，采用硅钼棒电加热元件和微波加热两种方式，既能用作传统高温电炉，又可进行微波高温加热研究，亦可两种加热方式同时运行，取长补短。

应用领域

适用于空气气氛下固体材料的煅烧、焙烧、烧结、高温合成、灰化、熔融及热处理研究，也可用于试验样品或产品进行恒定高温试验或测试。

| 产品型号 | MKX-M1D |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～800W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 电热系统功率 | 1500W |
| 温度系统 | 测温方式 | 热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1100℃ |
|  | 极限温度 | 1150℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；30段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥50℃/min |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体联锁开关，开门断电 |
| 内腔尺寸 | 1.2L |
| 整机尺寸 | 400*570*430mm（宽*高*深） |

MKX-R1HB 微波灰化炉

利用微波的“高能量”和气流中高浓度的氧气结合的方式使样品的灰化时间由传统的“小时”变为“分钟”来计，大大提高工作效率。同时，样品可以在一个流程内连续完成微波炭化、灰化，改善了传统炭化、灰化二步带来的繁琐操作。

应用领域

适用于各种有机物和无机物的灰化、磺化、熔融、烘干、腊烧除、熔合、热处理以及灼烧残渣、烧失量等的测试；广泛应用于煤炭、焦化产品、化工原料的焦炭灰分（快灰慢灰）和挥发分的测量。

特点

- 快速灰化，灰化时间由“小时”转化为“分钟”计

- 高效，内腔3L，可以9个样品同时灰化

- 单路气氛控制系统，可向炉腔内通入空气、氧气

- 下拉门设计，拉门可作为高温工件摆放平台

| 产品型号 | MKX-R1HB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～800W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 内置铠装热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1000℃ |
|  | 极限温度 | 1000℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥40℃/min |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体联锁结构，开门断电 |
| 整机尺寸 | 400*570*430mm（宽*高*深） |

MKX-R2HB微波灰化炉

利用微波的“高能量”和气流中高浓度的氧气结合的方式使样品的灰化时间由传统的“小时”变为“分钟”来计，大大提高工作效率。同时，样品可以在一个流程内连续完成微波炭化、灰化，改善了传统炭化、灰化二步带来的繁琐操作。

应用领域

适用于各种有机物和无机物的灰化、磺化、熔融、烘干、腊烧除、熔合、热处理以及灼烧残渣、烧失量等的测试；广泛应用于煤炭、焦化产品、化工原料的焦炭灰分（快灰慢灰）和挥发分的测量。

特点

- 快速——灰化时间由“小时”转化为“分钟”计

- 高效——炉腔4.3L，可以20个样品同时灰化

- 气流——独特的下压式气流设计加快物料氧化

| 产品型号 | MKX-R2HB |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～1600W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 内置铠装热电偶 |
|  | 工作温度 | 100～1000℃ |
|  | 极限温度 | 1000℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 升温速率 | ≥40℃/min |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体联锁结构，开门断电 |
| 整机尺寸 | 660*500*540mm（宽*高*深） |

微波化学是研究在化学中应用微波的一门新兴的交叉学科，它是在人们对微波场中物质的特性及其相互作用的深入研究的基础上发展起来的；因此也可以说，微波化学是根据电磁场和电磁波理论、电介质物理理论、凝聚态物理理论、等离子体物理理论、物质结构理论和化学原理，利用现代微波技术来研究物质在微波场作用下的物理和化学行为的一门学科。

产品设计参考图

产品设计参考文献

- 金钦汉.微波化学.科学出版社.1999年

- 高福成.微波食品.中国轻工业出版社.1999年

- 王鹏.环境微波化学技术.化学工业出版.2003年

- 陈兴国,王克太.微波流动注射分析.化学工业出版.2003年

- C.O.卡帕.微波在有机和医药化学中的应用.化学工业出版.2007年

微波化学系列仪器，是青岛迈威微波&青岛迈可威在参考“微波化学”相关知识的基础上，并总结了众多有机、无机反应条件后推出的一类产品，目的是打造微波化学相关专业人士在科研、教学、测试、制备等领域的得力助手。

产品通用技术特点

- 闭环PID自动变频控制微波功率，无极调速非脉冲连续微波，精确控制反应进程。

- 大容量工业级全钢结构腔体，涂覆有多层PFA特氟龙，耐高温耐腐蚀，易于清洁、维护。

- 可选电磁和桨式机械两种搅拌方式，搅拌速度连续可调。

- 人性化操作系统，简单方便。

MKX-H1C1 微波化学实验炉

应用领域

广泛应用于微波化学合成、药物化学、石油化工和材料化学等相关领域以及食品、天然产物和矿物的微波溶剂萃取、浓缩和干燥等物理过程。

特点

- 全工业级不锈钢腔体，涂覆多层聚四氟乙烯，耐腐蚀耐高温

- 多样化反应瓶选择，适合50～1000ml烧瓶，可外接冷凝、回流等装置

选配

- 摄像装置和彩色液晶显示屏实时观察反应过程

- 大功率防腐蚀排潮风机，排风量2.5m3/min

- 热电偶、光纤，测量范围0~300℃，控制精度±1℃，显示精度±1℃

- 磁力搅拌方式，搅拌速度连续可调

| 产品型号 | MKX-H1C1B | MKX-H1C1A |
| --- | --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～900W 连续可调 | 0～900W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 红外测温仪 | 红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 0～300℃ | 0～300℃ |
|  | 极限温度 | 300℃ | 300℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 | 人性化按钮操作，简单方便 |
| 搅拌方式 | 桨式机械搅拌 | 桨式机械搅拌 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | <5mW/cm2（国标） | <5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体联锁开关，开门断电 | 门体联锁开关，开门断电 |
| 内腔尺寸（宽*高*深） | 275*285*275mm | 275*285*275mm |
| 整机尺寸（宽*高*深） | 640*460*455mm | 640*460*455mm |

MKM-H1 单模微波合成仪

专利产品 一种基于单模微波谐振腔的多用途化学反应装置 201520891209.1

单模微波合成仪克服了多模微波能量分布模式不均匀和不确定的缺点。通过独特的微波耦合技术实现了微波形态的一致性，保证了微波场的稳定和加热的均匀，从而确保合成反应的精确性和可重现性。

应用领域

生物制药：多肽合成、制药研究、生物医药

微波合成：无机合成、有机合成、常压回流反应、微波聚合反应、高压反应

样品前处理：微波消解

仪器创新特点

- 独特准确的能量耦合：单模腔体中均匀的反应场和更高的微波密度，确保加热速度快（最高可实现50℃/min的加热速率）， 加热均匀无温度梯度，无滞后效应。

- 大容积单模腔体：1 L环形大容积单模腔体，采用工业级全钢结构并涂覆有多层PTFE，耐腐蚀耐高温，实现了单模微波的大容量反应。

- 微波防泄漏系统：独特的微波防泄漏锁紧法兰，防止微波泄露。

| 产品型号 | MKM-H1A | MKM-H1B |
| --- | --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～300W 连续可调 | 0～300W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 红外测温仪 | 红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 0～300℃ | 0～300℃ |
|  | 极限温度 | 300℃ | 300℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ | ±1℃ |
| 压力系统 | 常压下敞口工作 | 高压下密闭工作，耐压3MPa |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 搅拌方式 | 桨式机械搅拌 | 磁力搅拌 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | <5mW/cm2（国标） | <5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 | 超温报警 |
| 整机尺寸（宽*高*深） | 640*460*455mm | 640*460*455mm |

MKJ-J1-3实验室微波炉（经济型）

MKJ-J1-3实验室微波炉设计合理，操作友好简单，整机体积小，灵活方便，具有良好的扩展性，能满足不同实验方案。

应用领域

广泛应用于化学合成、药物化学、石油化工和材料化学等相关领域以及食品、天然产物和矿物的溶剂萃取、浓缩和干燥等物理过程。

特点

- 铠装热电偶传感器测温，实时监测和控制反应温度。

- 标准接口烧瓶（容积50～500ml），可接冷凝回流、滴加、补液和分水等装置，满足苛刻条件化学反应要求。

| 产品型号 | MKJ-J1-3 |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～800W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 热电偶测温（可选红外测温） |
|  | 工作温度 | 0～300℃ |
|  | 极限温度 | 300℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 人性化按钮操作，简单方便 |
| 搅拌方式 | 桨式机械搅拌 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | <5mW/cm2（国标） |
|  | 炉门防护 | 门体联锁开关，开门断电 |
| 内腔尺寸 | 约18L |
| 整机尺寸（宽*高*深） | 452*490*314 mm |

MKX-X2G微波消解仪

特点

- 满足大批量的难处理样品消解的高压高通量转子

- 可选择各种不同处理量的多通量转子

- 坚固耐用的不锈钢工业级炉腔，一体化设计，防爆安全门保证安全

- 彩色液晶显示屏，实时显示炉腔内部反应

- 理想气体测压方式，测压实时、准确

各种通量消解罐规格

| 消解罐名称 | 10罐中高压消解罐 | 18罐中高压消解罐 | 40罐中高压消解罐 |
| --- | --- | --- | --- |
| 批处理量 | 10 | 18 | 40 |
| 消解罐型号 | G10 | G18 | G40 |
| 内罐材质 | TFM | TFM | TFM |
| 外罐材质 | 宇航复合纤维材料 | 宇航复合纤维材料 | 宇航复合纤维材料 |
| 磁力搅拌 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 极限压力 | 5MPa | 10MPa | 3.5MPa |
| 极限温度 | 300℃ | 300℃ | 300℃ |
| 工作温度 | 0～220℃ | 0～220℃ | 0～220℃ |
| 消解罐体积 | 100ml | 100ml | 55/75ml |
| 图片 |  |  |  |

| 产品型号 | MKX-X2G |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～1600W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 光纤温度传感器 |
|  | 测温精度 | ±0.1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体多重联锁开关，开门断电 |
| 整机尺寸 | 600*675*510mm（宽*高*深） |

MSX-G2A微波真空干燥箱

微波真空干燥箱可对各种形态物料进行加热、浓缩、干燥、杀菌、膨化，批次干燥速度快、多用性强、安全、产量稳定，能有效保证被干燥物料的有效营养成份。

应用领域

适用于植物学、动物学、分子生物学、新材料学、药剂学、医学、化学、石油化工学、食品学、文物保护等各种学科领域大专院校、科研院所、各类企业单位实验室使用。

特点

加热速度快-干燥效率高-温度控制容易-周期短

| 产品型号 | MSX-G2A |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V |
| 微波系统 | 功率 | 0～1600W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 0～150℃ |
|  | 极限温度 | 300℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 极限真空度 | -0.099MPa (青岛海拔高度测得数据) |
| 真空系统 | 真空泵、单路气氛控制管路，快速抽真空 |
| 置物隔板数 | 4层 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | <5mW/cm2（国标） |
|  | 炉门防护 | 门体多重联锁开关，开门断电 |
| 内腔尺寸（宽*高*深） | 300*400*270 mm |
| 整机尺寸（宽*高*深） | 520*616*550 mm |

MKC-G1B微波水分测定仪

微波水分测定仪是采用微波加热的方法测定样品中的水分或固体物的含量，其核心技术是微波快速干燥和自动称重系统。

应用领域

主要适用于食品、煤炭、沙子、肥料、粉末、塑料颗粒等原料的加热、干燥、快速脱水等过程，特别适合大重量、大体积试样的处理。

特点

- 最大3kg的试样处理量

- 物料内部加热，效率高

- 闭环PID变频控制，微波输出稳定、准确

| 产品型号 | MKC-G1B |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～800W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 温度系统 | 测温方式 | 红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 0～200℃ |
|  | 极限温度 | 200℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 称量系统 | 称量范围 | 0～3kg（标配） 0～1kg（高配） |
|  | 称量精度 | 0.1g（标配） 0.01g（高配） |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体联锁开关，开门断电 |
| 内腔尺寸 | 20L |
| 整机尺寸 | 550*640*455mm（宽*高*深） |

MKC-M1C微波热重分析仪

应用领域

微波热重分析仪集成了微波加热和电加热两种加热模式。广泛应用于有机、无机和聚合物的热分解分析；矿物质、石油、木材的裂解的热重分析，以及物料水分、挥发分和灰分的热失重过程的测定。

仪器创新特点

- 加热方式——微波加热和电加热两种方式，可随意切换

微波：功率0～1000W，非脉冲微波，功率连续可调；

电加热：功率1000W，腔体内环绕5组电加热管，四面均匀加热。

- 气氛系统——仪器标配进气口，可以向炉腔内通入气氛，如二氧化碳或氮气；气氛入口安装特制空气过滤板，气流对称重无影响。

| 产品型号 | MKC-M1C |
| --- | --- |
| 供电电源 | 220V±10V 50Hz±1Hz |
| 微波系统 | 功率 | 0～1000W 连续可调 |
|  | 频率 | 2450±50MHz |
| 电加热功率 | 1000W |
| 温度系统 | 测温方式 | 红外测温仪 |
|  | 工作温度 | 0～900℃ |
|  | 极限温度 | 900℃ |
|  | 测温精度 | ±1℃ |
| 称量系统 | 称量范围 | 0～1kg（标配） 0～200g（高配） |
|  | 称量精度 | 0.1g（标配） 0.001g（高配） |
| 控制方式 | 自动、手动、恒温模式；PLC、彩色触摸屏；50段可设工艺参数，带USB数据接口，可导出实验数据；曲线实时显示 |
| 防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/cm2（国标） |
|  | 磁控管报警 | 超温报警 |
|  | 炉门防护 | 门体多重联锁开关，开门断电 |
| 气氛环境 | 可充惰性保护气体 |
| 内腔尺寸 | 1.2L |
| 整机尺寸 | 615*445*358 mm（宽*高*深） |

部分代表客户明细    （压成一页）

| 客户名称 | 设备名称 |
| --- | --- |
| 北京航天研究院 | 微波膨化管式炉 |
| 马来西亚 | 石墨烯微波还原设备 |
| 常州第六元素科技股份有限公司 | 微波膨化管式炉 |
| 中国科学院山西煤炭化学研究所 | 微波膨化管式炉 |
| 中国科学院过程工程研究所 | 微波膨化管式炉 |
| 深圳市国创新能源研究院 | 微波膨化管式炉，石墨烯微波还原设备 |
| 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 | 微波膨化管式炉 |
| 中国科学院兰州化学物理研究所 | 微波膨化管式炉 |
| 山东大学 | 生物质微波热解装置 |
| 抚顺石油化工研究院 | 生物质微波连续热解装置 |
| 河南理工大学 | 微波煤热解装置 |
| 浙江大学 | 微波污泥高温热解装置 |
| 北京科技大学 | 微波高温加热炉 |
| 青岛科技大学 | 真空高温炉 |
| 济南缉毒支队 | 实验室微波炉 |
| 徐州空军学院 | 快速微波测试仪 |
| 宁波质检所 | 实验室微波炉 |
| 中科院宁波材料所 | 微波管式加热炉 |
| 中科院过程所 | 微波管式加热炉 |
| 中科院微系统所 | 微波管式加热炉 |
| 广东工业大学 | 真空高温炉 |
| 广西大学 | 真空高温炉 |
| 武汉大学 | 实验室微波炉 |
| 新乡学院 | 微波高温加热炉 |
| 许昌学院 | 微波高温加热炉 |
| 北京林业大学 | 微波管式加热炉 |
| 北京化工大学 | 微波管式加热炉 |
| 中国工程院核物化所 | 微波灰化炉 |
| 天津农科院 | 真空高温炉 |
| 中北大学 | 微波真空炉 |
| 内蒙科技大学 | 微波高温加热炉 |
| 西安理工大学 | 真空高温炉 |
| 西安建筑科技大学 | 微波热解炉 |
| 四川大学 | 微波管式加热炉 |
| 西南科技大学 | 微波高温加热炉 |
| 昆明理工大学 | 微波高温加热炉 |
| 贵州大学 | 微波高温加热炉 |
| 西南大学 | 微波热重分析炉 |
| 长春理工大学 | 微波高温加热炉 |
| 东北石油大学 | 微波管式加热炉 |
| 吉林大学 | 微波高温加热炉 |
| 台湾宜兰大学 | 微波高温加热炉 |
| 阿卜杜拉国王科技大学 | 微波高温加热炉 |

封皮（后）

迈可威简介

青岛迈可威微波创新科技有限公司，成立于2004年6月， 注册资本833万，公司位于青岛市高新技术产业开发区，是一家专业从事微波能应用技术推广的创新型高新科技企业。

迈可威公司致力于微波能在工业，科研，医疗（ISM频段产品）领域的应用，秉承“专业化设计满足用户个性化需求”的产品理念，11年来，为数百个用户提供了产品和技术服务，用户涵盖工业，农业，教育，科研，检测，商用以及国防领域。

迈可威一贯重视微波能技术研发，公司拥有11项国家专利，其中发明专利两项，在微波化学合成和微波高温技术领域，具有国内先进水平的技术能力；在2015年成立国内首家定位于微波能基础应用研究的民营科技机构，“青岛迈可威微波物理化学研究院”，并拥有多名研究生以上学历的专业技术人才，参与多项国内空白的微波能应用技术研究。

迈可威公司占地2500m2，集营销，设计，生产，服务于一体，公司现有员工40名，专业技术以上人员占80%；迈可威重视产品和服务质量，在“工业用、科研用微波设备”领域，通过ISO9001:2008质量管理体系认证。

迈可威注重微波技术和产业化对接，按照事业化推进模式，先后孵化出以产业化为目的的企业，包括针对科学仪器领域的“青岛迈威微波化学设备有限公司”；针对石墨烯领域的“青岛迈威石墨烯设备科技有限公司”；针对生化环境领域的“青岛核兴生化科技有限公司”。

# Text boxes

管路型式图仅用于阐述工艺方式，并非与产品严格的一一对应关系。

产品设计参考图仅用于阐述工艺方式，并非与产品严格的一一对应关系。

青岛迈威微波化学设备有限公司

公司地址：青岛市城阳区流亭街道双埠社区

总部地址：青岛市高新技术产业开发区华东路826号

邮编：266034

固话：0532-68013359

传真：0532-82030669

E-mail：销售部 18669705901@163.com

市场部 13678889281@163.com

技术部 makewave@126.com

全国客服统一热线

400 805 5529

www.makewave.cn

www.maiiway.com

技术参数如有修改，恕不另行通知