| 检测对象 | CnHm气油 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 0.05～0.6％（本检测管以CH3(CH2)4CH3进行校正） |
| 取气量 | 100mL |
| 测定时间 | 1分钟 |
| 颜色变化 | 橙色→黑绿色 |
| 检测限度 | 50ppm |
| 使用温度范围 | 10～40℃（温度校正） |
| 湿度影响 | 无影响 |
| 反应原理 | CnHm+Cr6++H2SO4→Cr3+ |
| 有效期限 | 3年 |
| 其它物质的影响 | 名称 | 浓度 | 影响结果 |
|  | 苯 | 400 | 指示偏高 |
|  | 甲苯 | 800 | 指示偏高 |
|  | 二甲苯 | 2000 | 指示偏高 |
|  | 乙炔 |  | 指示偏高 |
|  | 乙烯 |  | 指示偏高 |
|  | 苯酚 |  | 指示偏高 |
|  | 脂肪族碳水化合物 |  | 指示偏高 |
| 操作步骤： | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中 ⑥取下检测管，读值ppm,(20℃以外的浓度需要温度校正表校正) |
| 浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | 测定浓度（mg/m3） ＝测定浓度（％）×【分子量/22.4】×【273/（273+t）】×10000 本检测管以CH3(CH2)4CH3进行校正 CH3(CH2)4CH3分子量：86.18 T：测定时的温度 |
| 使用环境 | 温度：20℃以外的使用场合，要通过温度校正标进行校正。 |
|  | 湿度：无影响 |
|  | 气压：压力校正读取值（％）×1013（hPa）÷测定点的气压（hPa） |

110S气油检测管说明

温  度  校  正  表

| 读取值（％） | 真实浓度（％） |
| --- | --- |
|  | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 0.6 | 0.73 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | 0.48 |
| 0.5 | 0.60 | 0.55 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
| 0.4 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.35 |
| 0.3 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.27 |
| 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| 0.1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

例：读取值为0.3，测定时温度为25℃,真是浓度为（0.3％＋0.28％）÷2＝0.29％

| 读取值（％） | 真实浓度（％） |
| --- | --- |
|  | 20℃ | 30℃ |
| 0.4 | 0.40 | 0.37 |
| 0.3 | 0.30 | 0.28 |

测定浓度（mg/m3）

＝0.29％×【86.18 / 22.4】×【273/（273+25）】×10000

＝结果