AR124CN型电子天平

AR124CN型电子天平技术参数：

| 型号 | AR124CN |
| --- | --- |
| 量程（g） | 120 |
| 可读性（g） | 0.0001 |
| 重复性 sd（g） | 0.0001 |
| 线性误差（g） | ±0.0002 |
| 典型稳定时间 | 4s |
| 准确度类别 | I |
| 校准 | 自动外部校准，配备砝码 |
| 秤盘尺寸（mm） | 直径90 |
| 秤盘上方有效高度（mm） | 240 |
| 外形尺寸（宽X高X长）（mm） | 217×365×343 |
| 净重/毛重（kg） | 5.7/9.5 |

AR124CN型电子天平优异的性能：

1.60M ARM高速处理器

2.环境滤波优化设置

3.出色的微量加样技术

4.最新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果

AR124CN型电子天平友好的操作界面：

1.左右巡航导向按键

2.灵巧的SmarTextTM提示软件

3.宽视角智能背亮液晶显示屏，双行数据显示

AR124CN型电子天平独特的应用功能：

1.18种称量单位及自定义单位

2.按键Beep声音

3.丰富的称量模式

4.数据同步采集工具DDE

5.密度功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)

6.内置下挂式称钩

7.标配RS232通讯接口

8.带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)

AR124CN型电子天平丰富的应用模式：

1.计件称量－此应用模式可计算单一重量物品的数量，可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。

2.百分比称量－在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为100%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。此模式适用于溶剂配比、产品配 方等方面的应用。

3.动态称量－此应用模式适用于有质量变化的物体的称量，如小白鼠、挥发性物质等。可根据需要设置为：自动、半自动和手动状态。

4.峰值保持－该功能可捕捉并显示一系列称量中最大的稳定读数，可应用于原材料检验、过程质量控制等环节。

5.密度直读－OHAUS密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的，这种方法可以测定固体、液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度组件)