Starter 3100 pH计

Starter 3100 pH计是一款功能强大的实验室pH计，达到0.01pH精度的同事，满足您的多种需要，是您最为专业的选择。Starter 3100 pH计保障测量的精准度与便捷，更具有强大的多种功能，满足您多样化的需求。

Starter 3100 pH计独特的应用特点：

- 操作简明：操作简单明晰，人机界面友好；

- 屏显丰富：各种有用的信息都显示在液晶屏上，包括各种提示符，模式信息和报错信息等；

- 功能强大：仪表具有多种强大的功能，以及创新的独立电极支架；

- 性能可靠：获得CMC许可，符合CE标准，ISO9001标准，全面的检测与质控体系

Starter 3100 pH计技术参数：

| 型号 | Starter 3100 pH计 |
| --- | --- |
| 电子测量范围 | -2.00~16.00pH； -1999~+1999mV；0℃~100℃ |
| 分辨率 | 0.01pH；1mV；0.1℃ |
| 精度 | ±0.01pH；±1mV；±0.5℃ |
| 缓冲溶液组 | 3组（中国、美国、欧洲） |
| 校准 | 3点 |
| 数据存储 | 99个测量数据；最近一次校准数据 |
| 电源 | 110~240V/50Hz，DC 12V |
| 尺寸/重量 | 约220W×175D×78H mm / 0.75kg |
| 显示器 | 液晶屏 |
| pH输入 | BNC，阻抗>10e+12Ω |
| 温度输入 | Cinch，NTC30kΩ |
| 参比电极输入 | 2mm香蕉插座 |
| 通讯输出 | RS232 |
| 温度补偿 | ATC&MTC |
| 温度补偿范围 | 0℃~100℃ |
| 外壳材料 | ABS |