119U  甲醇检测管说明

| 气体取气量 及测定范围 | 测定气体名称 | 100ml | 300ml |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CH3OH | 20－1000ppm |  |
|  | C4H8O2（*注1） | 20－500ppm |  |
|  | CLCH2CH2OH（*注2） |  | 5－300ppm |
| 测定时间 | 1.5分钟/100ml |
| 灵敏度 | 5ppm( CH3OH、 C4H8O2) |
| 颜色变化 | 黄色→浅蓝色（前端棕色） |
| 反应原理 | CH3OH+CR6++H2SO4→CR3+ |
| 有效期 | 2年 |
| 使用温度范围 | 0－40℃：（ CH3OH、 C4H8O2温度校正） 常温： CLCH2CH2OH |
| 测量结果 （ppm） | CH3OH＝读取值（ppm）（需要温度校正，见校正表） C4H8O2＝【读取值（ppm）与“换算目盛”图表换算且需要温度校正，见校正表】 CLCH2CH2OH＝【读取值（ppm）与“换算目盛”图表换算】 浓度单位换算见下面公式 |
| 湿度的影响 | 无 |
| 反应原理 | CH3OH+CR6++H2SO4→CR3+ |
| 影响 | 某些气体会使刻度值偏高 |
| 测定操作 | ① 打通检测管两端 ② 按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③ 将红线与轴线对齐 ④ 根据所需检测范围抽取定量气体 ⑤ 抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥ 取下检测管，读值 如果取气量增多，则重复③－⑤操作步骤 |

*注1 ：在测定场合检测C4H8O2时，使用日文说明书第二页“换算目盛”的刻度图换算

测定C4H8O2时，温度对检测结果有影响所以要参照温度校正系数表进行校正。

*注2 ：测定CLCH2CH2OH时，取气量增多，操作步骤需重复③－⑤项操作步骤。

浓度单位换算：（at20℃）      CH3OH: 测定浓度（mg/m3）=1.33×测定浓度（ppm）

C4H8O2: 测定浓度（mg/m3）=3.66×测定浓度（ppm）

CLCH2CH2OH: 测定浓度（mg/m3）=3.35×测定浓度（ppm）

- 使用环境：

在0--20℃使用甲醇时，请使用温度补正表补正。20--40℃时不需温度补正。

在温度不是20℃的情况下使用1.4-二氧杂环乙烷时，请使用温度补正表补正。

常温情况下（15--25℃）对乙烯氯醇无影响。

甲醇温度补正表（20℃标准）         1.4-二氧杂环乙烷温度补正表(20℃标准)

| 读取值 | 真实CH3OH浓度（ppm） |
| --- | --- |
|  | 0℃ | 10℃ | 20℃－40℃ |
| 1000 | 1200 | 1100 | 1000 |
| 800 | 960 | 880 | 800 |
| 600 | 720 | 660 | 600 |
| 400 | 480 | 440 | 400 |
| 200 | 240 | 220 | 200 |
| 100 | 120 | 110 | 100 |
| 50 | 60 | 55 | 50 |
| 20 | 24 | 22 | 20 |

| 读取值 | 真实 C4H8O2浓度（ppm） |
| --- | --- |
|  | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 500 | 700 | 600 | 500 | 470 | 440 |
| 400 | 480 | 440 | 400 | 370 | 350 |
| 300 | 370 | 330 | 300 | 280 | 260 |
| 200 | 250 | 220 | 200 | 190 | 170 |
| 100 | 130 | 110 | 100 | 90 | 85 |
| 50 | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| 20 | 25 | 23 | 20 | 18 | 15 |

湿度：无影响

气压：根据下面的公式进行气压补正。

- 换算刻度

〇1.4-二氧杂环乙烷用

真的1.4-二氧杂环乙烷浓度（ppm）

检测管指示值（ppm）

〇乙烯氯醇用

真的乙烯氯醇浓度（ppm）

检测管指示值（ppm）