MS7-H550-Pro型LCD数控加热7寸方盘磁力搅拌器

产品简介：

MS7-H550-Pro型LCD数控加热7寸方盘磁力搅拌器适用于低粘度液体或固液混合，主要应用于化学合成、理化分析、生物制药、材料学等领域。转速范围：100-1500rpm；PID温控技术精细控制加热过程，迅速达到目标温度并精确控温，加热温度高达550°C，超长时间连续稳定运行。玻璃陶瓷工作盘美观易清洁，耐高温和耐化学腐蚀性能出色。可外接温度传感器PT1000，即插即用，实时监控样品实际温度。

MS7-H550-Pro型LCD数控加热7寸方盘磁力搅拌器产品优势：

1、国际安全品质：

- 国际安全认证：获得极具公信力的TUV德国莱茵公司颁发的CE, cTUVus和FCC产品安全认证；

- 整机全防爆：防爆直流无刷电机免维护，确保实验室安全；

- 过温保护：独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过580度时，自动停止加热，保证实验室安全；

- 余热警告保护操作者：停止加热后当盘面温度超过50℃时，（即便关机，不拔电源），也会出现盘面温度过热提醒。保护操作者安全；

- 封闭式外壳：符合国际通行的安全防护DIN/EN 60529标准，高保护等级IP21，封闭式外壳阻止液体溅入机器内部腐蚀电路，保障运行安全；

- 整机耐高温和耐腐蚀设计，加热温度高达550°C。进口玻璃陶瓷盘面，美观、耐高温和耐化学腐蚀性能出色；铝合金外壳散热性能好，喷塑表面耐化学腐蚀；

- LCD实时显示：同时显示转速和温度的设定值/真实值，实时监控工作状态；

- 精确控温，操作方便：PT1000温度传感器控温精度±0.2°C，即插即用，操作方便，带背光的LCD液晶显示，方便准确读数；

- 输出功率大，加热速度快；

- 开放的RS232数据输出端口：通过RS232接口可连接电脑实现远程操控，并保存数据。

MS7-H550-Pro型LCD数控加热7寸方盘磁力搅拌器技术指标：

| 产品型号 | MS7-H550-Pro |
| --- | --- |
| 工作盘尺寸[mm] | 184 x 184（7英寸） |
| 盘面材料 | 玻璃陶瓷 |
| 电机类型 | 直流无刷电机 |
| 电机输入功率[W] | 18 |
| 电机输出功率[W] | 10 |
| 功率[W] | 1050 |
| 电压[VAC] | 100-120/200-240 |
| 频率[Hz] | 50/60 |
| 最大搅拌量(H2O)[L] | 20 |
| 搅拌子最大尺寸(LxØ)[mm] | 80x10 |
| 转速范围[rpm] | 100-1500 |
| 转速显示 | LCD |
| 转速显示分辨率, rpm | ±1 |
| 加热区域[mm] | 176x176 |
| 热输出功率[W] | 1000 |
| 工作盘控温范围[°C] | 室温-550，步长1 |
| 工作盘控温精度[°C] | ±1(<100°C) ±1%(>100°C) |
| 安全温度[°C] | 580 |
| 温度显示 | LCD |
| 温度显示分辨率[°C] | ±0.1 |
| 外置温度传感器 | PT1000 |
| 外置温度传感器控温精度[℃] | ±0.2 |
| 余热警告功能 | 50℃报警线 |
| 远程控制（RS232接口） | 有 |
| 保护级别(DIN EN60529) | IP21 |
| 外形尺寸[mm] | 215×360×112 |
| 重量[kg] | 4.3 |
| 允许环境温度[℃] | 5-40 |
| 允许相对湿度[%] | 80 |

MS7-H550-Pro型LCD数控加热7寸方盘磁力搅拌器订货信息：

| 产品编号 | 型号 | 产品名称 |
| --- | --- | --- |
| 813223010000 | MS7-H550-Pro | LCD数控加热型7寸方盘磁力搅拌器，最高加热温度550℃，玻璃陶瓷盘面，国标插头，220-240V/50Hz/60Hz |
| 附件 |  |  |
| 18900016 | PT1000-A | 外置温度探头，数显加热型磁力搅拌器专用，适用于MS-H-Pro+，MS-H280-Pro，MS7-H550-Pro和MS7-H550-S，长度230mm |
| 18900136 | PT1000-B | 玻璃套外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用，适用于MS-H-Pro+，MS-H280-Pro, MS7-H550-Pro和MS7-H550-S，长度230mm |
| 18900084 | PT1000-C | 外置温度探头,数显加热型磁力搅拌器专用，长度100mm，适用于MS-H280-Pro, MS-H-Pro+，MS7-H550-Pro和MS7-H550-S |
| 18900017 | MSPS01 | PT1000温度探头支撑组件 |
| 18900002 | MS 135.2 | 红色1/4圆，4ml 反应管，与MS135.1和MS135.8联合使用。11孔，孔径：Ø15.2mm，孔深：20mm |
| 18900003 | MS 135.3 | 紫色1/4圆，20ml 反应管，与MS135.1和MS135.8联合使用。4孔，孔径：Ø28mm，孔深：24mm |
| 18900004 | MS 135.4 | 蓝色1/4圆，30ml 反应管，与MS135.1和MS135.8联合使用。4孔，孔径：Ø28mm，孔深：30mm |
| 18900005 | MS 135.5 | 黑色1/4圆，40ml 反应管，与MS135.1和MS135.8联合使用。4孔，孔径：Ø28mm，孔深：43mm |
| 18900048 | MS 135.6 | 绿色1/4圆，8ml 反应管，与MS135.1和MS135.8联合使用。6孔，孔径：Ø17.75mm，孔深：26mm |
| 18900049 | MS 135.7 | 金色1/4圆，16ml 反应管，与MS135.1和MS135.8联合使用。4孔，孔径：Ø21.6mm，孔深：31.7mm |
| 18900006 | MSBAR10 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（10x6mm），1个 |
| 18900007 | MSBAR15 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（15x8mm），1个 |
| 18900008 | MSBAR20 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（20x8mm），1个 |
| 18900009 | MSBAR25 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（25x8mm），1个 |
| 12500005 | MSBAR30 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（30x6mm），1个 |
| 18900011 | MSBAR40 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（40x8mm），1个 |
| 12500004 | MSBAR50 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（50x8mm），1个 |
| 18900013 | MSBAR65 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（65x8mm），1个 |
| 18900014 | MSBAR80 | 磁力搅拌芯，150℃下永磁（80x13mm），1个 |
| 18900015 | MARRM | 磁力搅拌芯取出器，20cm，1个 |