138U  检测管说明

| 测定物质 | CH3CO2C4H9 乙酸正丁酯 |
| --- | --- |
| 测定范围 | 10-400ppm |
| 取气量 | 100ml |
| 测定时间 | 1.5分钟/100ml |
| 检测限度 | 10ppm |
| 颜色变化 | 淡黄色→浅蓝色 |
| 有效期 | 1年 |
| 反应原理 | CH3CO2C4H9+CR6++H2SO4->CR3+ |
| 使用温度范围 | 10－40℃（温度校正） |
| 其它影响物质 | 名称 | 影响浓度ppm | 影响结果 |
|  | 酯类 |  | 指示偏高 |
|  | 醇类 |  | 指示偏高 |
|  | 酮类 |  | 指示偏高 |
|  | 芳香烃 |  | 指示偏高 |
| 测定操作 | ①打通检测管两端 ②按检测管上箭头方向将其插入吸气泵前端 ③将红线与轴线对齐 ④根据所需检测范围抽取定量气体。 ⑤抽取100ml气体时手泵的红色指示器弹出就说明气体已全部进入检测管中，需要多次采集气体时将手柄推回去，同样方法采集即可 ⑥取下检测管，读值ppm 如果取气量增多，则重复③－⑤操作步骤 |
| 浓度换算 (ppm和mg/m3之间) | C6H5OH: 测定浓度（mg/m3）=3.91×测定浓度（ppm）(需要温度校正) C6H4(CH3)OH: 测定浓度（mg/m3）= 4.5×测定浓度（ppm）(需要温度校正) |
| 使用环境 | 温度：需校正 |
|  | 湿度：无影响 |
|  | 气压：读取值（ppm）×1013（hpa）/ 测定点的气压（hpa） |

温度校正表（20℃基准）

| 读取值 （ppm） | 真实浓度ppm |
| --- | --- |
|  | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ |
| 25.0 | 31.2 | 27.8 | 25.0 | 21.8 | 18.8 |
| 20.0 | 24.5 | 22.3 | 20.0 | 17.5 | 15.0 |
| 15.0 | 18.4 | 16.7 | 15.0 | 13.1 | 11.3 |
| 10.0 | 12.3 | 11.1 | 10.0 | 8.8 | 7.5 |
| 5.0 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.4 | 3.8 |
| 3.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.6 | 2.3 |
| 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 |
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

图一：是酚类对酚检测管最后读值的影响的示意图。纵轴：酚浓度  横轴：o-甲酚浓度

图二：是氨对苯检测管最后读值的影响的示意图。纵轴：酚浓度  横轴：氨浓度