CODMn-3040高锰酸盐指数在线分析仪

产品概述 高锰酸盐指数（CODMn）在线分析仪是基于中国国家标准方法高锰酸钾氧化法的新一代全自动COD在线分析仪，该产品是杭州慕迪科技在多年水质分析类产品研究基础上推出的一款免维护在线检测仪器。通过高温高压环境下水样与高锰酸钾所形成的混合溶液中高锰酸根被还原，从而使得该混合溶液的颜色发生改变，溶液颜色的改变程度与水样的高锰酸盐指数（CODMm）成对应关系，仪器通过光电比色便可直接测定出水样的高锰酸盐指数。 产品特点 1.水样预处理装置采用免维护设计，可确保预处理装置维护周期超过半年时间。 2.化学消解时间可以调整，测定过程及结果完全满足相关国家标准。 3.全进口器件及创新的分析流路设计和试剂配方保证了极高的测量重现性，目前测量重现性可达到3%。 4.全自动运行，无需人员值守，可实现自动调零、自动校准、自动测量、自动清洗、自动维护、自我保护、自动恢复等智能化功能。 5.在线监测方式多样化，可实现人工随时测量、自动定时测量、自动周期性测量等测定方式。 6.自动漏液报警功能，当出现试剂泄露时，仪器自动报警，提示用户进行维护。 技术参数 ● 测量方法：高锰酸钾比色法 ● 测试量程：0～10\50\300mg/L ● 检测下限：0.2mg/L ● 准 确 度：＜10% ● 重 复 性：＜5% ● 响应时间（90%）：自动判定，最小6min ● 测试方式：定时、等间隔、手动 ● 试剂消耗：更换一次试剂可使用半年 ● 维护方式：自维护，用户维护间隔>5个月 ● 自我监测：自我监测泄漏；仪器状态自我诊断 ● 模拟输出：4---20mA模拟输出 ● 继电器控制：2路24V 1A继电器高低点控制 ● 数据传输方式：RS232，RS485，GPRS ● 显 示：8.0寸大屏LCD触摸屏，分辨率800×600 ● 数据存储：五年有效数据 ● 试剂更换：试剂重复利用 ● 工作温度：+0～+40°C ● 电 源：220 ±10% VAC；50-60Hz ● 功 耗：约100 VA ● 尺 寸：500mm×1650mm×350mm ● 重 量：约70Kg