| DCSG-2099型多参数在线监测仪 系统概述 柜式DCSG-2099多参数水质在线分析系统集成平台，能直接将多种水质在线分析参数集成在一台整机内部，在大型（7寸）触摸屏面板显示器上集中察看和管理；灵活的配置组合,本机柜内部的样品与分析部分组合了水质：浊度、pH、电导率、溶解氧、温度等常规参数。 系统特点 参数个性化定制组合，可根据客户监测需求，灵活组合、选配、定制相应监测参数； 通过灵活配置智能仪器平台软件和组合参数分析模块，实现智能化在线监测应用； 引流一体化系统集成、串联式流通装置，使用数量很少的水样完成多种实时数据分析； 具有自动在线传感器和管线维护，极少需要人工维护，为参数测量营造良好的运行环境，将复杂的现场问题集成化、简单化处理，消除了应用过程的不确定因素； 技术参数 |
| --- |
| 系统型号 DCSG-2099型 测量配置 浊度/pH/电导率/溶解氧/温度 测量范围 浊度 （0-400）NTU pH （0.00-14.00）PH 电导率 （0-20）mS/cm 溶解氧 （0.01-20.00）mg/L 温度 （0.0-99.9）℃(热元件：NTC10K） 分辨率 浊度 <10NTU 时 0.0001NTU >10NTU 时 0.001NTU pH 0.01 电导率 0.01μS/cm 溶解氧 0.01mg/L 温度 0.1℃ 准确度 浊度 <40NTU 时 ±2.5% FS >40NTU 时 ±5% FS pH 0.01pH 电导率 ±1.0% 溶解氧 0.3mg/L 温度 ±0.5℃ 通讯接口 RS485 MODBUS RTU 通讯协议 工作电源 系统供电电压 AC 220V±10% 工作环境 温度：（0-50）℃； 相对湿度：≤85% RH（无冷凝） 储存环境 温度：（0-50）℃； 相对湿度：≤85%RH（无冷凝） 柜体尺寸 600mm×400mm×220mm（高×宽×深） |  |