QuantulusTM GCT 6220液体闪烁计数仪

-----环境和研究应用中的顶级LSC

QuantulusTM GCT 6220 对于低活度alpha 和 beta 放射性具有极高的灵敏度和无可匹敌的检测能力，是环境领域应用的理想解决方案。Quantulus GCT 6220 中独有的锗酸铋 (BGO) 检测器防护装置将整个样品完全包围。该 BGO 防护装置与正在申请专利的防护补偿降低背景技术 (GCT) 相结合，可进一步降低仪器本底，增强仪器灵敏度从而准确测量接近本底的样品活度。这项精湛的技术只需使用普通玻璃或塑料样品瓶，使得样品计数简单又经济。适用于环境测量，以及进行常规计数测量研究领域的多用户实验室平台。特别适用于需要检测超低水平Alpha和Beta放射性的环境应用。

主要特点

- 锗酸铋 (BGO) 探头防护装置

- 防护补偿技术 (GCT)

- 脉冲振幅比较器 (PAC)

- 脉冲峰形分析器 (PSA)

- 温度控制，确保实现高重复性的计数

- 可移动，节约空间的台式设计

- 3H水样测量低于1 Bq/L检测活度

- 14C苯样品年代测定，最多51000年

- 测量浓度低于1%的生物乙醇中的14C

- 可选的2D条形码阅读器和alpha/beta甄别计数模式

性能指标

| 效率（NCM，正常计数模式，非淬灭样品）不小于 | 3H （0–18.6 keV）：58%；14C （0–156 keV）：94% |
| --- | --- |
| 优值（NCM，正常计数模式，非淬灭样品）不小于 | 3H （1–18.6 keV）：400；14C (4–156 keV)：1,000 |
| 优值（SLLCM，超低本底计数模式，非淬灭样品）不小于 | 3H （1–12.5 keV）：880；14C (14.5–97.5 keV)：6,000 |
| 能量范围 | 0–2,000 keV |
| 体积 | 47（高）*103（宽）*111.76（深）cm |
| 重量 | 带压缩机重量：523 lb (238 kg)；运输重量：大约 700 lb (318 kg) |
| 电源 | 电压：100-240 伏特；频率：50/60 赫兹；插头：3相带地线插头 |
| 能耗 | 基础能耗：<200 伏安；带温控能耗：<800 伏安 |
| 环境要求 | 操作室温：15–35 °C (59–90 °F)；操作相对湿度：30%–85% |

系统配置

| 功能 | 配置 | 功能 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内置计算机，具有Window@8.1操作系统、4GB RAM （最少）和250GB硬盘 （最少）3个高速USB端口，以及双千兆以太网口 | S | 样品数据数字显示 | S |
| 具有DVI-D输出的19英寸宽屏LCD显示器、键盘和人性化支撑臂 | S | 直接DPM测量 | S |
| 运行于Windows@8.1操作系统的QuantaSmart软件 | S | 单/双颜色校正DPM测量 | S |
| LED系统状态指示灯 | S | 三标DPM测量 | S |
| TR-LSC背景电子装置 | S | Varisette换样器 | S |
| SpectraworksTM软件 | S | 增强的样品重演功能 | S |
| EasyView谱分析 | S | PrioStat 自动优先组中断功能 | S |
| 高灵敏度计数模式 （HSCM） | NA | 化学发光校正 | S |
| 超高水平计数模式 （ULLCM） | S | 用于生物发光测定的单光子计数 | S |
| BGO探头防护装置 | S | PrioStat样品手工特殊功能中断功能 | S |
| 实时谱显示和谱图绘制 | S | Alpha/Beta甄别 （PSA） | S |
| 增强的安全性符合21 CFR Part 11要求 | O | 脉冲振幅比较器 (PAC) — 与LLCM同时购买 | S |
| 2D条形码阅读器 | O | 正申请专利的防护补偿技术 （GCT） | S |
| 用户程序数目（实验编程数量不受此数量限制） | 60 | 工作列表 | S |
| 增强的IPA（仪器性能评估） | S | 温度控制 | S |

注：S = 标准； O = 可选； NA = 不可用

典型应用

- 考古学样品的放射性碳测年

- 饮用水中氚、氡、镭和铀的测量

- 食品中锶的测定

- 食品、醇和生物燃料中14C的测定

- 核电厂氚和14C辐射的评估

- 监测核反应堆退役过程中的放射线

- 石油勘探中的示踪物测量

- ADME研究

环绕TR-LSC技术利用样品室作为检测器防护装置来消除背景。背景信号作用于BGO防护装置并被TR-LSC和GCT排除，以免干扰样品计数。

生产厂家：美国PerkinElmer