LY-1A型BOD快速测定仪

产品简介:  LY-1A型BOD快速测定仪（经济型）是一台完全根据工作人员操作习惯而设计的检测仪器。使用户检测过程更简单，可快速测定水样中的BOD，性能稳定，重现性好，操作方便，测定一个样品仅需8分钟，可及时信息反馈，为水质评价和水处理运行控制提供依据，是环境保护工作者理想的检测工具。该款仪器的推出使快速测定BOD变得更加经济实用。

主要技术性能:

测量项目：生物化学需氧量（BOD）
测量原理：微生物电极法
测量范围：2-4000mg/L

方法标准：HJ/T86-2002
相对标准偏差：≤5%

样品测量时间：≤8 min
微生物膜：选用BOD5专用菌种，不需生化培养即可直接测定
微生物膜寿命： 常温干燥保存一年以上，活化寿命30天以上
进样方式：手动注射
恒温方式：采用比例恒温加热控制技术，温控精度高

数据存储及打印：具备数据存储打印功能，可自动存储170条数据。
安装条件：室内                环境温度：5—40℃
外部尺寸：500×360×150mm     重量：约11公斤       电源：AC220V，50HZ