Origami XP高能量一体式飞秒激光器模块

Origami XP是市场上第一款一体式μJ飞秒激光器。激光头、控制器和风冷系统集成在一个盒子内，体积为280×498×155mm，甚至可以转入手提箱内。Origami XP基于超低噪声超稳定Origami飞秒种子激光器。简单和紧凑啁啾脉冲放大系统可获得>40μJ脉冲能量，4W平均功率，脉宽低于400fs。激光器具有远程控制能力。Origami XP设计用于最简单和最高性价比的系统集成。具有可移动把手，具有安装通孔，包括精密的机械基准面用于在应用中使用。

产品特点：

极佳脉冲质量

风冷

实时脉冲能量测量和控制

一体式

可变脉冲能量

紧凑、防尘密封OEM封装

成组模式

重量轻，通孔固定

近衍射极限光束质量

一键操作，无可调按钮

可变重频

即插即用——无需安装

低ASE背景

免维护

低功耗

可选闭环水冷机

选配：

绿光515nm

UVA 343nm

水冷

同步到外部时钟

皮秒工作

圆偏振

主要应用：

高精度激光手术

微加工

等离子体产生

非线性光学

LIBS

THz产生

| 参数 | Origami – 03 XP | Origami – 05 XP | Origami – 10 XP |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心波长 | 343nm | 515nm | 1030 nm |
| 脉宽 | < 400 fs | < 400 fs | < 400 fs |
| 平均功率 | 1W | 2W | 4 W |
| 脉冲能量 | 10 µJ | 20 µJ | 40 µJ |
| 峰值功率 | 13MW | 35MW | 100 MW |
| 重复频率 | single shot – 1 MHz |
| 光谱带宽 | <1.8nm | <2.5nm | <4nm |
| 光束质量 | M2<1.4，TEM00 | M2<1.2，TEM00 | M2<1.2，TEM00 |
| 椭圆度 | <1.3 | <1.1 | <1.1 |
| 幅值噪声（12h） | <4.0% rms | <2.0% rms | <1% rms |
| PER | >20 dB horizontal |
| 能量对比度 | 23dB |
| 指向稳定性 | <50μrad rms |
| 激光输出 | 准直自由空间输出 |
| 预热时间 | <10min |
| 工作温度 | 18℃-32℃ |
| 存储温度 | -12℃-65℃ |
| 开关次数 | >10000 |
| 激光系统尺寸 | 280×498×156mm3 |
| 激光系统重量 | 30 Kg |
| 供电 | 24V/10A DC or 90-264VAC , 47-63Hz |
| 功耗 | <250W |
| 激光系统制冷 | 风冷或水冷 |