ECHO土壤呼吸测量系统

ECHO土壤呼吸测量系统主要用于自动测量土壤呼吸、CO2绘图、垃圾掩埋场土壤碳动态监测、城市通量、净碳交换和火山学研究等。ECHO土壤呼吸测量系统通过连续测量已知体积的样品室内的气体浓度增量等参数计算获得土壤呼吸通量。叶室内的气体被小心混合以避免测量过程中因产生压力差到影响到土壤呼吸的准确测量。

技术原理

近红外光谱技术（NIR）和/或电化学技术

主要特点

- 可扩展性强，可增加多种传感器

- 准确测量，整合了温度、压力和湿度传感器

- 轻质便携，电池驱动，便于野外应用

- 架设方便，操作简单，全数据输出

性能指标

| CO2 | 范围 | 0~5000ppm（可定制） |
| --- | --- | --- |
|  | 准确度 | 全量程±2% ± 全量程<0.015%/mbar |
|  | 零点漂移 | ±2 % （>12个月） |
| 温度 | 范围 | -20-100 °C |
|  | 准确度 | ±1% |
|  | 重复性 | ±0.5°C |
|  | 漂移 | <0.1°C/yr |
| 湿度 | 范围 | 0~100% RH 无冷凝 |
|  | 准确度 | ±2%RH (20-80%RH) |
|  | 重复性 | ±0.2%RH |
| 压力 | 范围 | 15~115 kPa |
|  | 准确度 | 全量程±1.5 % (0-80°C) |
|  | 灵敏度 | 0.05 kPa |
| 流速 | 最大1L/min |
| 操作温度 | -10~45°C |
| 相对湿度 | 0~95%， 非冷凝 |
| 防水 | IP55 |
| 存储 | 18M主板闪存用于数据存储（总计32M） |
| 功耗 | 4天 |

可选传感器

| CH4 | 范围 | 0~5% |
| --- | --- | --- |
|  | 准确度 | 全量程±2% ± 全量程<0.015%/mbar |
|  | 零点漂移 | ±2 % （>12个月） |
| O2 | 范围 | 0~21% |
|  | 准确度 | 全量程±1% |
|  | 灵敏度 | 0.1% |
| H2S | 范围 | 0~200ppm |
|  | 准确度 | 全量程±2% |
|  | 灵敏度 | 0.5ppm |
|  | 零点漂移 | 全量程±1 % （最大） |
| NH3 | 范围 | 0~500ppm |
|  | 准确度 | 全量程±2% |
|  | 线性 | 全量程<±10 % |
| VOC (CxHy) | 范围 | 0.1~6000ppm(等效异丁烯) |
|  | 准确度 | 1ppm |
|  | 灵敏度 | 0.1ppm |

生产厂家：斯洛文尼亚ECHO