设备名称：台式高速离心机

设备型号：CM3-7180C

联系人： 周 刚

联系电话：13958176137

M3-7180C 台式高速冷冻离心机

产品特点：

◎采用大矩力变频电机，更快的加减速，提高使用效率。

◎体积适中，兼容性比较好，适合中小型多功能实验要求。

◎多彩LED显示，操作简便，显示更为清晰、直观。

◎转子自动识别，并进行限速控制，离心更安全。

◎用户可根据不同实验要求任意设定转速，时间，离心力及升降速档位。

◎自动计算并同步显示离心力RCF值。

◎10档加、减速控制， 15组程序存储空间，用户可自由编程，调用。

◎有门盖保护，超速及不平衡保护，确保仪器运行安全。

◎进口高能效环保制冷系统，最高转速可保持-4℃以下。

技术参数：

| 型号 | CM3-7180C |
| --- | --- |
| 最高转速 | 18500rpm | 支持电源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
| 最大相对离心力 | 23900×g | 总功率 | 800W |
| 最大容量 | 6×50ml | 离心腔直径 | φ280mm |
| 定时范围 | 1min～99min | 整机噪声 | < 60dB（A） |
| 温度设置范围 | -20℃～40℃ | 外形尺寸( 长×宽×高) | 500×560×365mm |
| 温度精度 | ±1.0℃ | 外包装尺寸( 长×宽×高) | 640×660×470mm |
| 转速精度 | ±20r/min | 净重 | 90kg |
| / | / | 毛重 | 105kg |
| 转子类型 | 序号 | 转子容量 | 转速/离心力 |
| 角转子 | 1 | 16×1.5/2.2ml | 18500rpm/23900×g |
|  | 2 | 18×0.5ml | 16000rpm/16000×g |
|  | 3 | 10×5ml | 15000rpm/15300×g |
|  | 4 | 24×1.5/2.2ml | 14000rpm/18757×g |
|  | 5 | 12×10ml | 13000rpm/15350×g |
|  | 6 | 6×50ml | 12000rpm/15450×g |

角转子图片

售后服务

1、使用工作中如有任何疑问,我司将在4小时内给予响应 如需上门服务，48小时达到使用现场 ；

2、质保期：12个月；

3、在质保期内，非人为损坏，一律免费更换 ；

4、在质保期外，仅收取材料成本费 ，设备提供终生服务；

## 5、服务热线电话：售后服务机构上海总部联系电话 400-777-3179；

技术资料的保密

1、本附件建议书属于我公司技术资料，用户应对我方提供的技术情报和资料提供保密义务，不论本方案是否采用，本条款长期有效；

2、我方对用户提供的技术情报和资料也承担保密义务；

上海祎鸿分析仪器有限公司

# Text boxes

台式高速离心机

技术方案

上海祎鸿分析仪器有限公司