Origami超低噪声飞秒激光器模块

Origami是工业级、超紧凑飞秒激光器，具有最低相位噪声和时序抖动。专门为OEM集成设计。Origami激光器输出转换极限、孤波脉冲，具有衍射极限光斑质量和极佳的指向稳定性。具有多种波长和重复频率。Origami是风冷，免维护激光器模块，封装在密封外壳中，可以工作在严酷的环境。可以保证具有很高稳定性，低漂移，24/7工作。

产品特点：

极佳脉冲质量——无变换极限孤波脉冲

干净的sech2波形光谱

无Kelly伴带——无光谱波纹

衍射极限光束质量

市场上最低相位噪声/时序抖动

短噪声受限相关强度噪声

无内置放大器——无ASE噪声

高重复性，24/7工作

紧凑、防尘密封OEM封装

即插即用

被动风冷——无需水冷

低功耗

远程控制

一键操作——无可调按钮

免维护

选配：

同步到外部时钟用于超低时序抖动

模拟泵浦功率控制

重频控制和可调

载波包络相位（CEP）稳定准备

光纤输出（PM或SM）

主要应用：

放大器种子源

频率梳系统

超连续谱产生

模数转换/雷达系统

时钟分布

THz产生

| 参数 | Origami – 05 | Origami – 08 | Origami – 10 | Origami – 15 | Origami – 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心波长 | 513 - 535 nm | 765 - 785 nm | 1025 - 1070 nm | 1530 - 1586 nm | 1580 - 1700 nm |
| 脉宽¹·² | < 100 – 230 fs | < 130 – 200 fs³ | < 90 – 400 fs | < 100 – 500 fs | < 200 – 300 fs |
| 平均功率² | 100 mW | 30 mW | 250 mW | 120 mW | 50 mW |
| 脉冲能量² | 1.2 nJ | 0.7 nJ | 5 nJ | 2 nJ | 1 nJ |
| 峰值功率² | 10 kW | 4.5 kW | 30 kW | 15 kW | 3 kW |
| 重复频率² | 20 MHz – 1.3 GHz |
| 光谱带宽 | 变换极限（τp·Δν~0.32） |
| 光束质量 | M2<1.1，TEM00 |
| PER | >23 dB |
| 幅值噪声(24h) | < 0.2% rms, < 0.5% pk-pk (24h) |
| 中心波长漂移 | <0.1nm pk-pk |
| 激光输出 | 准直自由空间（光纤输出选配） |
| 预热时间 | <10 min |
| 工作温度 | 10℃-40℃ |
| 存储温度 | -20℃-65℃ |
| 开关次数 | >10000 |
| 激光头尺寸3 | 296×112×54 mm3 |
| 激光头重量3 | 2.5 Kg |
| 控制器尺寸3 | 165×104×44 mm3 |
| 控制器重量3 | 0.65Kg |
| 供电 | 24VDC/2.5A or 90-264VAC , 47-63Hz |
| 功耗 | <15W |
| 激光头制冷 | 风冷 |
| 控制器制冷 | 风冷 |

1）可调（需要外部可调电源）

2）需要考虑脉宽、平均功率和重频

3）具体尺寸和重量取决于脉冲重频和波长