UIC CM250碳分析仪(TC TOC TIC)

CM250碳分析仪可测固体和液体样品中的总碳(TC)、总有机碳(TOC)、总无机碳(TIC)含量。该系统包括自动高温燃烧炉、自动酸解模块及高灵敏度的CO2检测器。CM250具有其他分析技术无法比拟的灵活性和高精度，能分析各种形态和各种不同含碳量的样品。主要应用于制药、海水、胺类和肼、黑色液体、食品、固体和泥沙、地质样品、污泥、硫磺、带颗粒物的液体、饮用水和废水、盐水、加工流体、腐蚀性试剂、酸等样品的测量分析。

技术原理

库仑分析法整合成熟的有氧氧化及酸解置换技术，通过测量CO2的量计算TC、TOC或TIC

主要特点

- 完美整合有氧氧化和酸解置换技术及库伦技术

- 可分析各种形态和各种不同含碳量的样品

- 无需进行样品提取或稀释等繁琐的前处理

- 无需作标准曲线，精度好，准确度高

- 操作简单，使用方便，仪器使用寿命长

技术性能

测量范围：1~10000 μg C

分辨率：0.01 μg C

准确度：标准样品≤0.2%；更低浓度绝对误差典型是1μg

样品自动燃烧模块：两个独立的样品燃烧区

燃烧炉温度：均可编程至1100℃

燃烧洗涤器：含预燃烧和后燃烧洗涤器，移除干扰气体

燃烧炉自动进样器：29位旋转进样盘

自动酸解模块：封闭式小体积的反应室，具有自我清洁能力

酸解洗涤器：含预酸解和后酸解洗涤器，移除干扰气体

酸解控制：可控的样品加热

酸解模块自动进样器：45位旋转进样盘

测量时间：典型5~15min

测量单位：用户可调

数据：可编辑的50个样品名称，重量和尺寸，以用于最终计算

显示：10”LCD

存储：SD卡

符合ASTM D 513标准

兼容LIMS实验室信息管理系统

生产厂家：美国 UIC