根系扫描分析仪

RhizoScan原位根系根系扫描仪采用微根管技术，无破坏地对植物根系进行原位在线扫描成像，测量过程中不干扰细根生长，能持续或在线监测根系系统的整个生长或死亡的变化过程。结合根系分析软件，能够分析根系相关参数，如根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等。

RhizoScan原位根系扫描仪是目前唯一 一款系统整合扫描单元、控制单元、供电系统和手柄为一体的根系扫描仪。该根系扫描仪通过PAD遥控扫描过程，并PAD界面状态指示灯显示仪器运行状态。整套仪器无任何外部电缆线和控制线，可轻松通过各种智能手机、PAD或笔记本，以Web方式在现场浏览历史图像。

技术原理

运用仪器上的扫描头对正在生长的植物根系进行360°无死角高分辨率彩图扫描，得到的图像以JPG的格式自动保存到存储卡上，通过WIFI或USB接口可以对其进行浏览

主要特点

- 360°无死角全周扫描

- 内置Wifi，兼容各种智能手机、PAD或笔记本，以Web方式浏览

- 无线遥控控制扫描过程

- 扫描头两端具有导向轮，避免对管壁造成擦伤，保证后续观测质量

- 接受用户定制（便携或原位，管径，拉伸杆长度及其它）

- 无破坏地对植物根系进行原位扫描

- 持续在线监测根系系统整个生长或死亡过程

- 内置锂电，无任何外接电缆和控制线

技术参数

| 扫描角度 | 360°无死角 |
| --- | --- |
| 分辨率 | 1200 DPI |
| 最大扫描宽度 | 221 mm |
| 图像色彩 | 彩色 |
| 内存卡 | 32 G |
| 扫描速度 | 18~20 s/圈 |
| 数据下载方式 | WIFI/USB/存储卡 |
| 浏览 | 智能手机、电脑、PAD等各种带有Wifi或USB的设备 |
| 供电 | 6200 mAH，锂电（另配送2块充电电池供更换）,可支持12小时 |
| 扫描仪主机直径 | 47 mm 或 62 mm |
| 微根管 | OD/ID: 55/49 mm或70/64 mm；长度可定制 |
| 使用方式 | 便携应用或原位在线自动测量（可设定自动图像采集时间） |

生产厂家： 中国 PRI-ECO