HS-9型半自动顶空进样器  市场价格26800元

HS-9普及型顶空进样器质量可靠，一体化设计，结构紧凑，易于操作，是奥普乐仪器有限公司最新研制推出的具有多项创新和知识产权的新型顶空进样器。

HS-9顶空进样器具有以下独特优点：

设计精巧---------这款仪器经过精心设计，外观简洁大方。

经济耐用---------仪器部件经过长期检验，稳定耐用。

低残留吸附-------全管路采用惰性材质，全管线加热保温。

自动六通阀--------保证样品进样重复一致

仪器参数

1. 样品加热温度控制范围： 室温—250℃ 以增量1℃任设；

*2. 六通阀阀进样系统温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设；

3 样品传送管线温度控制范围：室温—220℃ 以增量1℃任设 ；

4. 温度控制精度： < ±0.1℃ ；

5．顶空瓶工位： 9个加热工位；

6. 顶空瓶规格：20ｍl （其他规格可定制）

7. 重复性： RSD <1.5% （和GC性能有关）；

8. 进样加压范围： 0～0.4Mpa（连续可调）；

9.反吹清洗流量： 0～20ｍl/min （连续可调）；

*10.采用触摸屏、操作设置一目了然。