SF-101电子式肺活量计

- 概述

SF-101电子式肺活量计是一种适用性强的肺功能检测仪器。该仪器采用翼片式气体流量传感器，配以低功耗、高性能的微处理器系统和精密数字电路，仪器反应灵敏、精度高、性能稳定，功耗低仅用两节5号电池就可连续使用，可广泛应用于呼吸科，肺科以及体育医疗检测，该仪器特别适合于大、中、小学学生体质健康检查。

- 仪器组成、特点及工作原理

- 仪器组成：SF-101电子式肺活量计，吹咀，无毒医用 塑料螺纹管，翼片式气体流量传感器及外接电源变换器。

- 功能特点：仪器使用了先进的低功耗微处理器技术和液晶显示屏幕及轻触式薄膜面板开关工艺。显示直观、准确、操作方便。检测头采用红外光电流量传感器，灵敏度高，测试重复性好，特别适应变化状态的气体流量测量。低功耗直流供电，亦可使用外接交流变换器（交流220V输入，+3V直流输出），在有交流市电220V的场合，尽量使用外接变换器。

- 主要技术参数

⑴交直流变换器供电

(2) 环境温度5℃～40℃

(3)肺活量Vc: 肺活量计的肺活量Vc

测量范围为0～9999ml,其示值误差≤±5％(F﹒S)

(4)仪器功耗：≤100mw（0.1w）