GXH – 3011型红外一氧化碳分析仪

一、概述

GXH — 3011  型便携式红外线分析器，是为环境监测，环境保护，人防系统,卫生防疫部门研制的小型测量仪器。该仪器能快速、准确地对宾馆、舞厅、商场、影剧院、车厢、船舱、休息厅等公共场所中的一氧化碳浓度进行检测，还可以用于公园露天剧场、广场等野外作业场所的检测。

本仪器是在 GXH — 3011 型便携式红外线分析器的基础上重新设计了光路、气路、电路和外形结构。除保持交直流两用，气体滤波相关和 0.1ppm分辨率的特点外，减少了体积和重量，并将过滤器嵌入机内，采用双三通阀切换 "调零" 和 "测量" 。改进后，仪器的预热时间和响应时间均缩短了一倍。由于气室体积只是原机型的二分之一，所以，用气量也是原机型的一半。同时，选用了高容量免维护电池固定在机内，不用拆卸，无记忆特性可随时充放电，使用起来更加方便。

二、主要技术数据

1．测量范围： 0~50ppm CO或 0~1000ppm CO

2．线性度：≤± 2% F•S

3．重复性：≤±1%

4．预热时间： 30 min

5．零点漂移：≤ 2% F•S/H

6．跨度漂移：≤± 2% F•S

7．上升时间： T0~T90≤30S（l/min）期工程 T0~T90≤15S（3l/min）

8．指示噪音：≤0.3% F•S

9．环境温度：0℃~35℃

10．环境湿度：＜85% RH

11．干扰误差：对 2000ppm  CO2≤± 1% F•S

12．供    电：220V±22 VAC ；6 V±0.6 VAC

13．功    率：≤9W

14．重    量：≤3kg

15．外型尺寸；：长×宽×高＝240mm×190mm×85mm

四、成套性：全套 GXH — 3011  型便携式红外线气体分析器包括：

1． GXH — 3011 型便携式红外线分析器      1 台

2．取样器                                  1 套

3．仪器箱                                  1 只

4．仪器背带                                1 根

5．稳压电源                                1 个

6． 75cm改锥                              1 把

7．小改锥                                  1 把

8．仪器安装使用说明书                      1 本

9．产品装箱单                              1 份

10．产品合格证                             1 份