水质理化检验箱®

88型水质理化检验箱/WEF91-2型检水检毒箱是供师团两极卫生人员平战时进行水源选择、评价水质、判断水处理效果和实施饮水卫生监督的检验设备；也是化学战时侦查饮水和军粮是否染毒及进行评价的检验装备。
本箱1990年获得军队科技进步三等奖。

可检测一般水质指标，常见毒物和军用毒剂指标最多可达29项。采用试纸、试剂管、检验管等简易剂型，单元式组装，一次性使用，进行定量、半定量或定性检测。其灵敏度符合野战饮水标准要求，操作简易快速，试剂稳定可储存3-5年。

箱内分检水、检毒和军用毒剂三部分，分别塑料盒分装。
体积：49*35*14厘米
重量：8.5公斤
*监测指标的卫生评价：一般水质和有害物质指标，参见饮水卫生标准与野战饮水卫生标准要求；军用毒剂为紧急条件下标准，如监测结果为阳性，一定要经消毒处理合格后方可饮用；监测结果为阴性，但有污染迹象时，按安全容许浓度规定，每人饮水2升，饮用期一天。
■ 29项水质指标、常见毒物和军用毒剂指标

测量项目：PH值：0～12

砷最低检出量：0.2μg/g

汞最低检出量：0.1μg（mg/kg）

铅最低检出量：1μg（mg/kg）

氰化物最低检出量：0.5μg（mg/kg）

定性检测：

温度；色；臭；味；浑浊度；肉眼可见度；氨氮；亚硝酸盐氮；总硬度；总铁；氯化物；硫酸盐；漂白粉有效氯；总余氯、游离氯、结合氯；氟化物；六价铬；酚类；镉；钡；硼