900型多功能数字核辐射仪

美国联合系统公司生产的900型多功能数字核辐射仪是市面上有售的性能价格比最好的核辐射仪。它是2004年最新设计的成果，符合人体工程学的设计。功能十分强大，可以提供可靠和精确的测量数据。900型多功能数字核辐射仪体积小，重量轻，十分坚固，电子线路用金属包裹保护，可检测α、β、γ和Χ射线，采用美国标准局制造的核辐射传感器。

使用场合
900型多功能数字核辐射仪，可广泛用在制药厂，实验室，发电厂，采石场，紧急状况营救站，金属处理厂，地下油田和供油管道装备，环境保护等部门，用于：

- 检查局部的辐射泄露和核辐射污染

- 检查周围环境的氡辐射铯污染

- 检查钴60辐射污染

- 检查石材等建筑材料的放射性

- 检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场

- 检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度

- 检查地下水,镭污染

- 检查地下钻管和设备的放射性

- 监视核反应堆周围空气和水质的污染

- 检查个人的贵重财产和珠宝的有害辐射

- 检查瓷器餐具玻璃杯等的放射性

- 家居装饰的检测

功能介绍

  - 仪表符合人机工程学原理的外形，手感舒适

  - 操作面板为10个薄膜开关，功能丰富，防尘防雨（不可浸入水里使用）

  - 操作方便，只要按一个键，马上开始检测并显示大量的数据

  - 通过辐射类型选择开关，可以分别测量α、β、γ射线的辐射值

  - 可以显示当前的辐射值和所设定时间的平均辐射值

  - 大屏幕显示，可以在同一屏幕上获得足够的信息

  - 屏幕带时间和日期显示，在关机后仍然显示时间和日期

  - 屏幕带电池电压的显示，避免在使用过程中电量突然不足

  - 使用锂电池，保证电池10年的使用寿命

  - 可以设定采样时间和采样间隔，自动存储采样数据到仪表自带的大容量存储器

  - 提供电脑接口，采样数据可以传输到电脑用专用软件进行分析

  - 提供一个数据分析软件，功能丰富，可以显示，存储并分析辐射计获得的数据

  - 每一个仪表都经过美国辐射保护委员会的检测，并带有唯一的检测号码

  - 只需要每5年进行一次校准

  - 小型化抗冲击设计，携带方便

技术参数

| 测量射线种类 | α、β、γ和Χ射线(Χ射线属于低能β射线范围) |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.01μSv/h～1000μSv/h ,0.001mR /h～100mR /h或0.01～1500.00μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可选择CPM：0～3000000 总计数：1～9999000 |
| 灵敏度 | 在能量为的1uSv/h的钴60下，108个脉冲或3000cpm/mR/h |
| 射线选择开关 | γ，β+γ，α+β+γ(Χ射线属于低能β射线范围) |
| 累积剂量 | 0.00μSv～9999.99μSv |
| 计数时间可选择 | 1、5、10、20、30秒可调节或1分～24小时 |
| 能量范围 | 35Kev～3Mev |
| 能量响应 | 48Kev～3Mev≤±30%（相对于137Cs） |
| 相对基本误差 | ≤±10% |
| 累计剂量单位 | μSv |
| 计数率单位 | CPS |
| 精确度 | ±15% |
| 读数显示 | 剂量率：μSv/h, μSv/h, μGy/h, μR/h可选 |
| 数据储存 | 内置25组剂量率数据 |
| 传感器尺寸 | 长度38mm,直径9mm |
| 模拟输出端口 | RS232串行端口 |
| 显示 | 大屏幕LCD显示，可显示数字和棒图，10个多功能薄膜按键 |
| 报警功能 | 可选带声音报警功能,自由设定报警值 |
| 精度 | 典型值10% |
| 内部存储容量 | 2K |
| 工作温度 | -40℃～75℃ |
| 尺寸 | 163 mm×72 mm×30 mm |
| 使用寿命 | 10年（常温下使用） |
| 电源 | 锂电池，标准工作寿命10年 |
| 质量认证 | European CE, US FCC 15 每台都经过美国辐射保护委员会检测并提供证书 |
| 附件选项 | 1．电脑分析软件及RS232电脑连接线 2.报警功能，3.皮套 |