WYC－1000型全自动水质自动采样器说明

主要特点：

现在的环境监测，自来水，化工企业的废水，在夜间时，不可能值班人员定时取样，本仪器是我公司最新制造的，采样微电脑技术和高精度的蠕动泵，可以自动将设定好的样品，准时自动等比例，定时，定量采入到1－12瓶中，方便化验人员第二天可以精确分析前天的样品，也是环境监测等科研部门，准确地控制化工企业的废水排放的监督工具。也叫等比例废水采样器。

用途：

●环境监测系统  ●化工企业 ●自来水行业●污水厂 ●水质监测采样●实验室水质自动采样

# Text boxes

配置：主机：一套（含主控制器，托盘，采样管架各1个）

蠕动泵： 一只                            1000毫升采样瓶：12只

操作手册：一份                            连接管等专用附件：一套

采样软管：10米

技术说明:

采样泵恒流采样，采样量任意可调

- 采用微型蠕动泵

- 单次采样量0－1000ml可调,采样误差:+2ml

- 采样时间可从1到 9999 分钟任意可调,

- 重量：4.5 kg

- 可以自动,手动,定时,定量,等比例采样

- 可配置:12只1000毫升采样瓶

- 控制器采用微电脑,操作方便,控制精确

- 可为用户配置野外专用不锈钢仪器保护箱(选配件)

- 工作温度：-10～+45℃