德国Stratos® Eco 系列

测量pH值、ORP、电导率或者溶氧仪

德国制造

价格令人难以置信的高科技产品——新型 Stratos® Eco 系列专门专门针对几乎所有标准应用而设计。这款可靠的 4 线设备可用于测量pH 值、ORP 值、电导率或溶解氧，是高效产品开发的结果.现在，卓越的 Knick 技术推出了强大的基础版本。

全球通用

采用集成式 VariPower® 宽范围电源单元，可在任何电源电压（20...253 V AC/DC）下实现无故障运行，即使电源电压存在大幅波动也可应付自如。

操作简便

一目了然的用户界面设计，确保了操作过程的舒适性和直观性。测量值和温度同时显示在高对比度的超大液晶屏上。以国际通用图标呈现运行消息，显示异常运行状态。模式指示器展示当前运行模式。平板式全封闭电子元件集成于外壳前端，结果为设备内部提供了充足的布线空间，所有部件均可轻松操作。

以SensoFace®实现预防性维护指示

传感器能可靠地测量

| 3 年质保 | 测量值仍然可以接受，必要时， |
| --- | --- |
|  | 应该检查并更换传感器 |

测量不可靠，更换传感器

可靠灵活

节省成本

其他制造商无法企及的电路技术意味着更少的电子元件和更低的能耗。这些优势带来了长达 110 年的平均故障间隔时间（MTBF）——再加上长达 3 年的质保期。

可见，Stratos® Eco 就是出色可用性、非凡可靠性的代名词。

安装简便

系列提供墙壁、立杆 / 立柱和面板三种安装选择。插入式端子以及以耐用型 PBT 制成的预装式塑料外壳简化了安装过程。电缆接头：M 20 x 1.5 和 NPT 1/2" 或刚性金属导管

结实安全

• 结实耐用的 PBT 外壳

• IP 65 保护

• 适合刚性金属导管

• Ex 分类 Class I Div. 2

应用

水处理、天然水曝气、能源生产、锅炉水、冷却水、盐泉、海水淡化

、矿泉水、离子交换器再生、饮用水 / 井水、反渗透、养鱼

pH 测量：

Stratos® Eco 2405 pH

适用传感器：

•所有标称零点为 pH 7 的定制型 pH 传感器

•组合电极或独立玻璃和参考电极

•多种温度传感器（Pt 100、Pt 1000、NTC 30 千欧、NTC 8.55 千欧或 Balco 3 千欧）

•通用型金属 ORP 电极（金、铂）

DO 测量：

Stratos® Eco 2405 Oxy

适用传感器：

•带或不带极化电压的定制型电流测量传感器

•NTC 22 千欧、NTC 30 千欧测温器

导电电导率测量：

Stratos® Eco 2405 Cond

适用传感器：

•所有已知类型的 2 电极传感器

•所有通用类型的 4 电极传感器

•单元常数选择范围：0.005 至 20 cm-1

•可选测温器：Pt 100、Pt 1000、NTC 30 千欧、 NTC 8.55 千欧

Stratos® Eco 2405 CondI

适用传感器：

•多种欧洲或美国无电极传感器

•测温器 Pt 100、Pt 1000、NTC 100 千欧