WYA900智能垃圾填埋场气体检测仪

一、智能垃圾填埋场气体检测仪简要介绍：

WYA900是我公司最新推出的一种智能垃圾填埋场气体检测仪，是一种可以非常灵活配置包括 CO2 在内多至四种传感器的智能复合式气体检测仪，适用于垃圾场气体检测、工业卫生及其他检测领域。是目前市场上唯一既可检测氧气、硫化氢、甲烷、可燃气和常规有毒气体，又可同时使用红外传感器 (NDIR) 检测 CO2 、的泵吸式复合气体检测仪，从而提供了对各类有毒有害气体全面检测的方式。同时可以检测温度和湿度。仪器带有数据储存256组，通过USB接口，可以连接电脑。具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵。

二、智能垃圾填埋场气体检测仪特点：

可选配 O2、CH、LEL、PID、CO2 和任选一个插入式“ 智能”毒气传感器：CO、H2S、SO2、NO、NO2 Cl2、HCN、NH3、PH3

1、检测空气中的气体，同时可以检测该环境的温度和湿度。

2、仪器自带数据存储，储存数据可达256组。带有USB数据接口

3、自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。

4、具有超大彩色触摸屏、操作方便快捷。

5、仪器显示有ppm和mg/m³两种显示数据，可以自动转换。
6、开机或需要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检。

三、智能垃圾填埋场气体检测仪技术参数：

- 甲烷LEL(CH4)：测量范围0-100%、分辨率：1%。

- 氧气(O2)：测量范围0-30%、分辨率：0.1%

- 二氧化碳(CO2)：测量范围0-20000ppm、分辨率：10ppm

- 硫化氢(H2S)：测量范围0-500ppm、分辨率：1ppm

- 传感器寿命：二氧化碳传感器寿命是7年，其他传感器寿命为30个月

- 电池工作时间：连续工作大概    200小时左右，另外配充电器

- 显示：大屏幕液晶显示

- 工作温度：-10-45℃       工作湿度：5-90%R

★同时显示浓度：ppm、mg/m3,温度、湿度。

★彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能。

★有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口。

四、智能垃圾填埋场气体检测仪配置:

(1)仪器主机(含内置电池)    一台      (2)充电器            一只

(3)采样杆                  一套      (4)采样软管          一根

(5)铝合金携带箱            一只      (6)操作手册和合格证  一份

常州无有实验仪器有限公司

电 话：15306140268   15195068996      传  真：0519－80199588

E-mail：wuyoushiyanyiqi@163.com                联系QQ：535508540