### ET-900+多功能核辐射检测仪

ET-900+多功能辐射剂量率仪是一款实用型的辐射测量仪，仪器采用超低功耗16位高速嵌入式微处器作为数据处理单元，点阵式超大屏幕LCD液晶显示，全中文操作菜单，读数清晰、操作方便。仪器采用金属薄壁高效的GM探测器，可进行X、α、γ辐射剂量率的测量，也可以测量β辐射，是一款实用型辐射检测仪。

适用场合：
-未知区域射线巡测 ，环境实验室，环境污染调查，核医学科、分生生物学、放射化学，测厚仪、料位计、辐照加工、无损探伤场所，室内环境及建材放性检测，核安全应急

特点:

提供一个数据分析软件，功能丰富，可以显示，存储并分析辐射计获得的数据
高效的GM管探测器
可测量β辐射
声响频率指示放射性强度
可设置剂量率报警阈值
超低功耗设计
大尺寸图形点阵式液晶显示
轻触式按键，操作简单
单位显示μSv/h，mR/h，CPM，CPS
超阈值报警
阻塞报警
电池失效报警 -提供电脑接口，采样数据可以传输到电脑用专用软件进行分析

技术指标:
-测量范围： 剂量率0.01uG/h—10mGy/h            仪器本底：≤50 CPM
-探 测 器：金属薄壁型GM探测器                 相对误差：≤15%
-能量范围：30KeV～3MeV                         灵 敏 度：≥3000CPM/mR/h
-供电电源：4节7号（AAA）电池或充电电池       温度范围：-15℃～50℃ 
-湿度范围：相对湿度≤90%（40℃）               外形尺寸：160×80×30mm  
-重     量：0.5kg；