JH-P600全自动多波段旋光仪

创新点：

1:多波段可选择

2: LED冷光源代替传统钠光灯和卤钨灯；

3：可用于旋光度、比旋度、浓度、糖度测量；

4：内置帕尔贴控温，提高精度和稳定性。

5：系统自带校准功能。

市场价：￥68800.00元

旋光仪是测定物质旋光度的仪器。通过旋紧光度的测定，可以分析确定物质的浓度，含量及纯度等，广泛地应用于制糖，制药，石油，食品，化工等工业部门及有关高等院校和科研单位。 我厂系国内生产旋光的专业厂家。

旋光仪特点：

1：使用寿命超过十万小时的LED光源，代替传统钠光灯和卤钨灯，弥补了寿命短，易损坏等缺点；

2：为保证结果的测量精度，仪器控温技术采用内置帕尔贴，代替传统流通池；

3：测量范围升级至±89°（旋光度），改善测量样品的局限性，提高了测量样的可选性；

4：控制采用系统化，高度集成，全自动化，方便易操作。

主要技术参数：

测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度
光    源：LED冷光源+高精度的干涉滤光片
工作波长：405nm、436nm、546nm

578nm、689nm、633nm

标配546 、589nm，其他可选配
测量范围：旋光度±89.99° 糖度±259°Z
最小读数：0.001° (旋光度）
示值误差：

±0.01°（﹣45°≤旋光度≤+45°时）
±0.02°（旋光度＜﹣45°或旋光度＞+45°时）
重 复 性：（标准偏差s）0.002°（旋光度）
温控范围：15℃-45℃(帕尔贴)
控温精度：±0.2℃
显示方式：7英寸TFT真彩触摸屏

试    管：200mm、100mm普通型、100mm控温型

透 光 率：1%

自动校准：有

仪器级别：0.02级

通信接口：USB接口

数据存储：1000组数据

电    源：220V±22V，50Hz±1Hz，250W

仪器净重：24kg

- 中国科学院上海有机化学研究所

- 中国科学院上海药物研究所

- 吉林药物研究所

- 南京大学

- 香港中文大学

- 哈尔滨工业大学

- 锡盟食品药品检验检测中心

- 扬州中惠制药有限公司

- 广西梧州制药（集团）有限公司

- 东北制药股份有限公司

- 浙江传化股份有限公司

- 江苏吉华化工有限公司

- 静海县福明树脂有限公司

- 江西吉安峡江县恒通助剂有限公司

- 上海博威生物医药有限公司

- 科瑞斯利生物科技北京有限公司

- 海南达川食品有限公司

- 大连精细石油化工有限公司

上海佳航仪器仪表有限公司

地址：上海市嘉松北路3570号B栋

电话：021-59904405

网址：www.jiahangchn.com

邮箱：jiahangchn@163.com