WY-06A智能六合一气体检测仪

一：智能六合一气体检测仪简要介绍：

智能六合一气体检测仪是常州无有实验仪器有限公司最新开发的新一代六合一复合式气体检测仪，以电脑分析系统为核心，采用现代传感器技术专用数据分析软件的智能气体检测仪。适用包括CO、CH2O、NH3、CO2、C2H4O、CL2等在内的传感器任意组合以及显示温度和湿度，灵活配置，检测精度高。具有非常清晰的彩色触摸屏，声光报警提示，带内置泵，数据存储，USB接口。适用于公共场所检测仪，环保、卫生监督所、室内空气质量、应急救援危险化学物质等环境检测。

二：智能六合一气体报警仪特点:

1、仪器采用超大彩色触摸显示屏，触摸操作，使用方便。

3、仪器可以同时配备6传感器，4个用户任意选择的毒气传感器，和2个温湿度传感器。

4：具有存储数据的功能，可以存储500组数据，仪器有USB和串行通讯接口，快速的导出到电脑中，保存数据和打印。

5、仪器自身带有温度和湿度检测的功能，可以及时的反馈实时监测的有效数据。

6、仪器显示方式有ppm和mg/m3 ，两种数据可以自动转换。

7、报警方式：声、光报警。

8、采样方式：自带吸气泵可将数十米距离外气体吸入仪器进行测定。
9、显示：超大触摸屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值显示。

三：智能六合一气体检测仪技术参数：

- 检测原理：电化学和红外原理

- 检测气体：空气中的任意4种有毒气体、温度、湿度。等6参数。

- 检测方式：泵吸式

- 测量范围：（同时显示ppm、mg/m3）

- 甲醛：0.00-9.99ppm, 或0-19.99ppm

- 一氧化碳：0.0-500ppm,

- 二氧化碳：0-5000ppm

- 氧气:0-30%

- 温度：-20∽60℃。

- 湿度：10-95%RH

- 基本误差：＜±1.5%（F.S

- 最小读数：0.1或者0.01ppm、响应时间：≤50秒

★  同时显示气体的浓度：ppm、mg/m3,温度、湿度*。

★  彩色触摸显示屏，时间日期记忆功能*。

★  有数据查询功能，数据存储256组，有USB接口*。

- 传感器寿命：24个月

- 报警：声、光报警

- 外形尺寸：310x249 x120 mm

- 工作温度：-10∽45℃  湿度：5-90%RH

- 内置充电电池，可以220V交流或者直流供电

主要传感器技术指标

| 检测气体 | 量程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛检测仪 | 0-10.00ppm | ＜±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
| 氧气(O2) | 0-30%Vol | ＜±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 |
| 臭氧检测仪 | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 |
| 可燃气(EX) | 0-100%LEL | ＜±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 |
| 一氧化碳(CO) | 0-500ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 硫化氢(H2S) | 0-100.0ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 一氧化氮(NO) | 0-250ppm | ＜±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
| 氯气(CL2) | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
| 氨气(NH3) | 0-100ppm | ＜±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
| 氢气(H2) | 0-1000ppm | ＜±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 |
| 氰化氢(HCN) | 0-50ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 |
| 氯化氢(HCL) | 0-20ppm | ＜±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 |
| 磷化氢(PH3) | 0-5-1000 ppm | ＜±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |

四：智能六合一气体检测仪仪器配置:

(1)仪器主机(含内置电池)    一台        (2)充电器            一只

(3)采样杆                  一套        (4)采样软管          一根

(5)铝合金携带箱            一只        (6)操作手册和合格证  一份