ST110B自动液晶罗维朋比色计

ST110B全自动罗维朋比色计是我公司全新研制的新一代智能比色计。采用了RGB颜色识别法，填补了国内空白。本仪器消除了传统比色计测量中人为误差，准确度高，测量方法简便，极大提高了检测效率。它采用了国际上通用的罗维朋色标度为标准，能测量液体样品的色度，是粮油企业及检测机构的专业仪器。
规格和参数

1.测量范围：红色：0.1～80罗维朋单位
           黄色：0.1～80罗维朋单位
           蓝色：0.1～40罗维朋单位
2.示值误差：≤5%
3.示值重复性：≤±0.2
4.稳定性：≤0.2 /10min
5.光源：发光二极管（LED）
6.输出方式：大屏幕液晶显示

7.外形尺寸：360*260*140
8.附件箱外形尺寸：200*150*50
9.仪器重量：6公斤